VILÉMOV

k.Ú. VILÉMOV U KADANĚ, K.Ú. VINAŘE U KADANĚ

ÚZEMNÍ PLÁN

Odůvodnění

© KA * KA

KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou

VILÉMOV

k.Ú. VILÉMOV U KADANĚ, K.Ú. VINAŘE U KADANĚ

ÚZEMNÍ PLÁN

Odůvodnění

Ing. František Kačírek						      Ing. František Kačírek

vedoucí ateliéru							               hlavní projektant

2009

Seznam zpracovatelů jednotlivých problematik:

Koordinace prací, koncepce rozvoje obce				Ing. František Kačírek

RNDr. František Matyáš

Ing. Ondřej Kalivoda

Přírodní podmínky

Geologie							Mgr. Ivana Klírová

Geomorfologie, reliéf						Mgr. Ing. Jan Majer

Klimatologie							Mgr. Ing. Jan Majer

Krajinná ekologie						Mgr. Ing. Jan Majer

Urbanistická koncepce						Ing. František Kačírek

RNDr. František Matyáš

Obyvatelstvo a bytový fond						RNDr. František Matyáš

Výroba								Ing. František Kačírek

Občanská vybavenost						RNDr. František Matyáš

Technická infrastruktura

Doprava							Ing. Josef Hajský

Vodní hospodářství						Ing. Zdeněk Vokoun

Energetika							Václav Broukal

Životní prostředí							Mgr. Ing. Jan Majer

Zemědělský půdní fond						RNDr. Zdeněk Tomáš

Grafické zpracování							Blanka Protivová

Konstruktérské práce							Magda Kačírková

Externí spolupráce, digitalizace, grafická dokumentace		DINATO v. o. s.

Lysá nad Labem

RNDr. Zdeněk Tomáš

Mgr. Jitka Tomášová

Ing. Ignat Dinov

OBSAH:

1)	Postup při pořízení územního plánu	1

2)	Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů	2

3)	Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování	2

4)	Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů	2

5)	Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky  dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů	3

6)	Vyhodnocení splnění zadání a pokynu	3

7)	Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení ve vztahu k udržitelnému rozvoji území	3

8)	Základní předpoklady a podmínky vývoje obce a ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území	4

Předpokládaný vývoj počtu obyvatel, bytová výstavba a úroveň bydlení	6

9)	Urbanistická struktura a koncepce rozvoje obce	10

10)	Přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území a ploch s rozdílným způsobem využití	14

11)	Limity využití území včetně stanovení záplavových území	25

12)	Dopravní řešení	28

13)	Vodní hospodářství	33

14)	Energetika a spoje	40

15)	Životní prostředí	46

16)	Ochrana  přírody a krajiny,  krajinný ráz	52

17)	Grafická část odůvodnění:	68

## Postup při pořízení územního plánu

Zastupitelstvo obce Vilémov na svém zasedání dne 26. 11. 2003 usnesením č. 4 schválilo pořízení územního plánu Vilémov. Na základě tohoto usnesení byly zpracovány průzkumy a rozbory v průběhu roku 2004 a podklad pro zadání. Začátkem roku 2005 proběhlo projednávání návrhu zadání, krátce pro uzavření projednávání, bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Vilémov č. 5 ze dne 19. 7. 2005. Poté byl zpracován koncept územního plánu Vilémova.

Projednání konceptu řešení bylo provedeno v souladu s § 21 zákona č. 50/1976 Sb. (stavební zákon). Veřejné projednání se konalo dne 17. 5. 2006. Po uplynutí zákonné lhůty na projednání a na základě provedeného rozboru podaných stanovisek, připomínek, námitek a posouzení konceptu řešení pořizovatel zpracoval a dohodl návrh souborného stanoviska, které bylo usnesením  ze dne 14.12. 2006 schváleno Zastupitelstvem obce Vilémov.

Schválené souborné stanovisko obsahovalo požadavek na zpracování návrhu územního plánu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek k němu.

Návrh byl zpracován ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentace a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Společné jednání o návrhu územního plánu  bylo oznámeno dne 19. listopadu 2007 v souladu s § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na den 17. prosince 2007. Od tohoto dne bylo umožněno dotčeným orgánům  nahlížet do návrhu územního plánu Vilémova po dobu 30 dnů. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, požádal o prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska

Dne  27. 3. 2008 bylo požádáno o posouzení návrhu územního plánu Vilémova podle § 51 stavebního zákona. Dne 21. 4. 2008 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebním řádu posoudil a sdělil nedostatky hledisek uvedených v ust. § 51 odst. 2 stavebního zákona. Dále byly vyhodnoceny stanoviska dotčených orgánů. Požadavky na úpravu byly předány projektantovi a ten územní plán Vilémova upravil. Dne 5. 11. 2008 byl  Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, požádán o potvrzení odstranění nedostatků. Dne 14.11. 2008 bylo potvrzeno, že nedostatky byly odstraněny a že lze zahájit řízení o vydání územního plánu Vilémova.

Veřejné projednání návrhu Územního plánu Vilémova se konalo dne 12. ledna 2009. V návrhu Územního plánu Vilémova byla na základě připomínky Lesů ČR, správa Žatec, provedena nepodstatná úprava (byla zmenšena rozvojová plocha TV 2 – sběrný dvůr, nebude navržena na ploše PUPFL).

## Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů

Návrh Územního plánu Vilémova je v souladu s Politikou územního rozvoje schválenou usnesením vlády ČR č. 561 ze dne 17. 5. 2006.

Návrh Územního plánu Vilémova je v souladu platnou nadřazenou územně plánovací dokumentací, kterou je 2 změny a doplňky územního plánu velkého územního celku Severočeské hnědouhelné pánve, schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje 12.12.2001 a upravené dle ust. §187 odst. 7 stavebního zákona.

K zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy nejsou připomínky. Rovněž k návrhu Územního plánu Vilémova nebyly z hlediska využití navazujících území uplatněny žádné připomínky ze strany sousedních obcí.

## Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování

Územní  plán Vilémova vytváří rámce pro zabezpečení trvalého souladu přírodních civilizačních a kulturních hodnot v území.  Toho dosahuje zejména:

- regulací funkčního využití celého řešeného území s cílem stabilizovat a posílit jeho udržitelné využívání,

- vytvořením územně technických podmínek pro zamezení nepřiměřenému rozšiřování zástavby mimo současně zastavěné území, při dodržení  respektive restituci charakteru zástavby,

- vytvořením územně technických podmínek pro rozvoj elementárních funkcí nezbytných pro trvalé a celoroční bydlení ve Vilémově a pro rekreační využití ,

- koncepci technického vybavení, jež předpokládá udržení základní úrovně dopravní obsluhy a zabezpečuje základní standard pro území s trvalou obytnou funkcí a minimalizuje dopad rozvoje sídla a rekreačního využití krajiny na životní prostředí.

## Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Návrh Územního plánu Vilémova je pořízen v souladu se stavebním zákonem a s jeho provádějícími právními předpisy. ÚP je projednáván dle stavebního zákona.

## Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky  dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Návrh Územního plánu Vilémova je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a je v souladu se stanovisky dotčených orgánů, popř. byl dle jejich stanovisek upraven.

## Vyhodnocení splnění zadání a pokynu

Požadavky zadání byly splněny ve všech bodech.

Souborné stanovisko Územního plánu Vilémov - pokyny pro dokončení návrhu územního plánu byly splněny.

## Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení ve vztahu k udržitelnému rozvoji území

Územní plán řeší celé administrativní území obce. Obec Vilémov tvoří dvě katastrální území tj. Vilémov u Kadaně o výměře (981,32 ha) a Vinaře u Kadaně o výměře (901,94 ha) a zahrnuje čtyři sídla tj. Vilémov, Vinaře, Blov a Zahořany. Území spadá do působnosti města Kadaně pověřené pravomocí III. kategorie a leží na území Ústeckého kraje.

Obec Vilémov tvořená sídelními útvary Vilémov, Blov, Vinaře a Zahořany leží na severním okraji pětipeské pánve, v mělkém údolí potoka Liboce a severním výběžku pětipeské pánve.

Ve vztahu k nejbližším městům a výrobním centrům má Vilémov poměrně příznivou polohu. Kadaň je vzdálena 11 km, z Vinař jen 8 km.  Chomutov je vzdálen ale 24 km z Vilémova. Výhodou polohy Vilémova a jeho dalších sídelních útvarů je to, že leží v okrajové poloze vůči významnějším dopravním tahům a v urbanistické ose západní části Ústeckého kraje.

Poměrně významné je to, že obec leží v zázemí Nechranické přehrady a to může být, zejména ve výhledu, využito pro případné poskytování doplňkových rekreačních aktivit (hipoturistika, služby pro cykloturisty, ubytovací a restaurační služby apod.).

Blízkost větších měst a míst s koncentrací pracovních příležitostí se sice negativně odráží v tom, že obec má relativně málo rozvinutou ekonomickou základnu, která se v posledních dvou desetiletích ještě zmenšila v důsledku útlumu zemědělské výroby, ale současně v blízkosti nových průmyslových zón těchto center, které vytvářejí nové pracovní příležitosti.

Budoucí rozvoj obce by tedy měl využívat zejména příznivé podmínky pro bydlení a to v těsném zázemí severočeské hnědouhelné a pánve a jejích sídelních center, která nemají příznivé podmínky pro bydlení ve zdravém prostředí.

Z hlediska koordinace záměrů v širších vztazích je nezbytné také koordinovat silniční dopravní vztahy a vedení tras cyklostezek.

Nadřazené sítě technické infrastruktury procházejí územním v současném stavu a v návrhu územního plánu se neuplatňují žádné poměry.

Širší vztahy je nutno koordinovat i z hlediska koncepce ochrany přírody a územních systémů ekologické stability. Z nadregionálních a regionálních skladebných části ÚSES jsou v řešeném území zastoupeny jen dvě. Jednak je to Nadregionální biocentrum č. 15 Úhošť, jehož jižní část zabírá celý protáhlý hřbet Koliny v severovýchodní části k.ú. Vinaře, do kterého zasahuje zhruba pětinou své rozlohy. Dále sem zasahuje osa nadregionálního biokoridoru č. 42 spojující NRBC č. 15 Úhošť s NRBC č. 1 Stroupeč, která prochází v délce asi 2 km severovýchodním okrajem k.ú. Vinaře pod silnicí II/224. Ochranná zóna osy zasahuje zhruba k Blovu a ke katastrální hranici mezi Vilémovem a Pětipsy. Jiné skladebné části NR a R ÚSES nejsou v širším okolí zastoupeny.

Tyto lokality byly převzaty z územního plánu VÚC SHP, změny č.2

Závažným prvkem řešení je koordinace návaznosti místního územního systému ekologické stability se sousedními obcemi tak, aby vznikla ucelená funkční soustava.Nosnou skladebnou částí lokálního ÚSES je biokoridor potoka Liboce. Prochází napříč celým katastrálním územím od západu k východu, z k.ú. Radonice přes k.ú. Vilémov do Pětipes. Druhý funkční lokální biokoridor prochází nivou podél Vintířovského potoka a napojuje se na biokoridor Liboce na k.ú. Pětipsy. S nadregionálním biocentrem Úhošť je místní ÚSES propojen stávajícím lokálním biokoridorem procházejícím strží v místní části U Kadaně, přes silnici Vinaře – Blov, podél občasného vodního toku, přes silnici do Zahořan a znovu podél občasného vodního toku do LBC č. 25 Vinařský rybník.

Zpracovaná dokumentace obsahuj výkres širších vztahů, které dokumentují provázanost navrhovaného řešení.

V rámci širších vztahů je lokalizováno několik evropsky významných lokalit Natura 2000 (dále EVL). Do katastrálního území Vinař a Vilémova přímo zasahuje EVL Doupovské hory (CZ 0424125, celková rozloha 12 584,71 ha), kde ji tvoří vodní tok Liboce. V západní části širšího území je to vlastní EVL, lemující okraj Doupovských hor a v širším území také Vintířovský potok.

Do řešeného území obce Vilémov zasahuje východní část evropsky významné lokality Doupovské hory (vč. potoka Liboc) a východní část ptačí oblasti Doupovské hory.

Ptačí oblast Doupovské hory (CZ 0411002) byla vyhlášena nařízením vlády č. 688/2004 Sb. Má celkovou rozlohu 63 116,49 ha a zabírá západní a střední část k.ú. Vinaře a západní severozápadní část k.ú. Vilémov a dále překračuje do severně a jižně navazujících katastrálních území. Na území obce zabírá cca 943 ha.

## Základní předpoklady a podmínky vývoje obce a ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území

V rámci zpracování Územního plánu velkého územního celku Ústeckého kraje byla provedena diferenciace možností budoucího rozvoje. V rámci této diferenciace byla vytypována oblast Kadaň včetně spádového území a byla zařazena do skupiny migračně ztrátových subregionů se stabilizovaným eventuelně mírně rostoucím počtem obyvatelstva přirozenou měnou. Tento subregion se profiluje jako oblast s mírně zvýšenou ekonomickou aktivitou obyvatelstva se stále vysokou orientací na průmyslové aktivity a sníženou zaměstnaností ve službách. Takto se profiluje jak obyvatelstvo města i venkovského prostoru. Ve venkovském prostoru hraje stále ještě významnou roli zaměstnanost v priméru. Nově nastartované plochy rozvoje výrobní zóny Kadaně, sportovního areálu u Kadaně, včetně rozšiřování významu vojenského prostoru Hradiště pro aktivity NATO se mohou částečně zhodnotit i rozvojové záměry venkovského prostoru v obytné funkci.

Předpokládaný vývoj obyvatelstva a bytová výstavba

Ve Vilémově a i v dalších sídelních útvarech obce je možné vzhledem k její poloze očekávat ve výhledu zvýšení zájmu o výstavbu rodinných domků a to zejména v porovnání s posledním desetiletím, kdy se výstavba prakticky zastavila a docházelo spíše k zásadním rekonstrukcím a modernizacím rodinných domků v jejichž důsledku se dostal takto rekonstruovaný domek na úroveň domku nově postaveného.

Rozsah výstavby rodinných domků v návrhovém období do r. 2020 je možné odhadnout na základě následujících předpokladů:

- celkový počet obyvatel v obci v r. 2001 ve výši  590 osob se do r. 2020 zvýší na cca 630 obyvatel;

- průměrný počet členů cenzové domácnosti se bude i nadále snižovat ze současných 2,45 osob na 2,40 osob v r. 2020;

- podíl domácností bez vlastního bytu, který se v období 1991 – 2001 výrazně zvýšil (z 1,8 % na 10,4 %) se opět sníží na úroveň chtěného soužití, tj. na hodnoty pod 5 %);

- odpad bytů se poněkud sníží, jeho výraznější omezení není možné i z toho důvodu, že některé dříve trvale obydlené domy budou využívány pro rekreační účely;

- budou pokračovat rozsáhlejší modernizace bytového fondu a také získávání nových bytů přístavbami a nástavbami na stávajících rodinných domcích, případně i na bytových domech;

- část rekreačně využívaných chalup se může přeměnit na trvale obydlené byty.

Za těchto předpokladů by se vývoj obyvatelstva, domácností a bytové výstavby mohl vyvíjet tímto způsobem:

Předpokládaný vývoj počtu obyvatel, bytová výstavba a úroveň bydlení

| 1980 | Počet obyvatel | 726 |
| --- | --- | --- |
|  | Počet CD | 254 |
|  | Počet bytů | 237 |
|  | Průměrný počet členů CD | 2,86 |
|  | Soužití CD v % | 6,7 |
| 1981-1991 | Bytová výstavba | 14 |
|  | Odpad bytů | 33 |
| 1991 | Počet obyvatel | 617 |
|  | Počet CD | 222 |
|  | Počet bytů | 218 |
|  | Průměrný počet členů CD | 2,78 |
|  | Soužití CD v % | 1,8 |
| 1991-2001 | Bytová výstavba | 21 |
|  | Odpad bytů | 23 |
| 2001 | Počet obyvatel | 590 |
|  | Počet CD | 241 |
|  | Počet bytů | 216 |
|  | Průměrný počet členů CD | 2,45 |
|  | Soužití CD v % | 10,4 |
| 2001-2020 | Bytová výstavba | 55 |
|  | Odpad bytů | 20 |
| 2020 | Počet obyvatel | 630 |
|  | Počet CD | 262 |
|  | Počet bytů | 251 |
|  | Průměrný počet členů CD | 2,40 |
|  | Soužití CD v % | 4,2 |

Pro zajištění výstavby 55 bytů je nutno počítat s výstavbou cca 45 rodinných domků.. Některé z nich by měly mít více než jeden byt. Kromě toho se počítá i s možností výstavby řadových domků, přízemního i nízkopodlažního bytového domu.

Občanská vybavenost a služby

Obec Vilémov nemůže mít, vzhledem ke své velikosti, komplexně rozvinutá zařízení občanské vybavenosti a služeb. To ve zvýšené míře platí i pro jednotlivá sídla.

Nejvýznamnějšími zařízeními občanské vybavenosti je základní škola s 1. – 9. třídou. Využívá jednak objekt bývalé německé školy na náměstí a budovu z třicátých let za náměstím při silnici do Zahořan. U novější budovy je přistavěna nová tělocvična.

V návaznosti na areál školy a tělocvičny je navrhováno umístění rekreačního bazénu včetně nezbytného technického vybavení, sociálního zařízení, parkoviště a plochy pro odpočinek. Na umístění této stavby je vydáno územní rozhodnutí ze dne 18. 7. 2005 Stavebním úřadem v Radonicích.

V návrhu územního plánu je zahrnuto rozšíření sportovních ploch západním směrem  od fotbalového hřiště s cílem rozšířit možnost založení malých hřišť jako doplňku k fotbalovému hřišti. Propojením s navrhovanými parkovými úpravami sousedních ploch by tak vznikl odpočinkový areál vhodný pro trávení volného času.

Placené služby  představuje především maloobchodní síť. Vzhledem k velikosti obce je zde síť maloobchodů vyvinuta jen v nezbytně nutné míře. V ulici k nádraží je druhý hostinec.

V Blově a v Zahořanech zařízení občanské vybavenosti a služeb nejsou.

Ve Vinařích je pouze hostinec u kterého je navrhována manipulační a parkovací plocha.

Samostatné rozsáhlejší plochy funkčně určené pro občanskou vybavenost placených i neplacených služeb návrh územního plánu neobsahuje. Předpokládá, že tyto potřeby budou uspokojovány v rámci obytných ploch smíšené obytné zástavby. Služby výrobního a obchodního charakteru pak mohou být umisťovány také na plochy funkčně určené pro obchodně výrobní aktivity.

Průmysl a stavebnictví

Ve výrobní zóně u nádraží Vilémov je situován pouze jeden areál, jehož výrobní činnost má charakter průmyslové výroby. Výrobní program byl tvořen výrobou ložiskových těles a částečně dřevovýrobou. V současné době areál vlastní firma KUVAL s.r.o. Most, bylo zde zaměstnáno cca 10 pracovníků a nepředpokládá se územní rozšiřování. Průmyslové provozovny jsou situovány v návaznosti na železniční stanici. Na jižní straně stanice je ještě umístěna hala se skladovacím a výrobním využitím. Obě průmyslové plochy jsou považovány za územně stabilizované.

V prostoru u železničního přejezdu na místní komunikaci vedoucí k nádraží je navržena malá rozvojová plocha pro výrobu a skladování. (VD 4).

V odlehlejší poloze od současně zastavěného území je umístěna při silnici III/22417 do Račetic výrobna stavebních dílů. Také tento areál je v územním plánu územně stabilizován.

Kromě toho jsou v obci zastoupeny i drobné výrobní činnosti provozované na živnostenský list, a to zpravidla jednou osobou. Jedná se o různé řemeslné služby (stavebnictví, instalatérství, elektroinstalace apod.). Tyto činnosti se provádějí z pravidla v objektech navazujících na rodinný domek příslušného řemeslníka a na okolí nemají většinou rušivý vliv.

V Blově je v obytné zóně umístěna pila a truhlářství.

V Zahořanech je stále zařízení bývalého dolu na hnědé uhlí Prokop – Gruber, které se více než 70 let nevyužívá. Objekt sloužil těžbě jen 10 let a vzhledem k tomu, že jeho skelet byl vybudován ze železobetonu, je stále v celkem dobrém stavu a je jej možno využít jako technickou pozoruhodnost v rámci cyklotrasy. V návrhu územního plánu je zahrnuto řešení, které ve vazbě na připravovaný projekt rekultivace ploch po důlní činnosti a závěrečné sanace ploch bývalé důlní těžby by vyústilo ve využití povrchových objektů pro turistické účely. Areál by mohl být využit jako odpočinkový bod v rámci cyklistické stezky s možností vyhlídky do okolí, případně shlédnutí některých zajímavostí sběratelů apod.

Zemědělství

Katastrální území Vilémov u Kadaně a Vinaře u Kadaně, která tvoří řešené území patří z hlediska významu pro zemědělskou výrobu mezi nadprůměrné oblasti České republiky. Jsou zařazena do výrobního typu řepařského. Pěstitelské podmínky jsou charakterizovány rovinným až mírně zvlněným reliéfem. Půdy jsou převážně černozemní a hnědozemní. Zemědělská půda představuje více než tři čtvrtiny celkové rozlohy katastrů (75,7 %).

V návaznosti na to byly v minulosti vybudovány poměrné velké areály živočišné výroby, jejichž současné využití je minimální. Tím však vznikají zainvestované plochy, které by mohly být využívány pro jiné výrobní či skladovací funkce.

Tyto areály byly dříve součástí velkých zemědělských komplexů jako ZD Račetice a Státní statky Chomutov. Po transformaci zemědělské výroby a díky průběhu privatizace zemědělství se projevuje jejich naddimenzovanost tím, že některé nejsou využívány vůbec a některé jen částečně.

Zemědělskou půdu obhospodařují na řešeném území nadále ZD Račetice, Eurofarma (p. Ježek) a Sdružení soukromých zemědělců (p. Šašek).

Pokud jde o areály zemědělské výroby bylo jejich využívání již řešeno v návrhu urbanistické studie v roce 1996. Zásady tohoto řešení mají platnost i v současné době.

Funkční využívání těch areálů, které navazují bezprostředně na současně zastavěnou část regulovat tak, aby nedocházelo k negativním vlivům na okolní zástavbu.

Ve Vilémově se to týká především těchto areálů:

Bývalý dvůr  v centru obce (VZ 1)

Základní část tohoto areálu tvořil bývalý zemědělský dvůr, bezprostředně přiléhající k obytné zástavbě, tvořící součást návsi. Součástí areálu je také chráněný historický objekt bývalého zámku. Hospodářské budovy jsou částečně využívány pro různou činnost včetně chovu zvířat. Vzhledem k tomu, že areál přiléhá přímo k centrální části obce, ze které má také dopravní přístup, musí být jeho budoucí využívání podřízeno této poloze. V praxi to znamená regulovat chov zvířat tak, aby nebyly překročeny hygienické standardy pro obytné území. Stejným způsobem regulovat i využívání pro jiné než zemědělské účely. Přitom je nutné respektovat, že obytná stavba ve střední části areálu má charakter kulturní památky ČR.

Bývalý teletník (VZ 2)

Prakticky v přímém doteku na jižní straně bývalého dvora (za vodním náhonem) byl vybudován velkokapacitní teletník, který není pro původní účel využíván. Z hlediska funkčního využití nebyl urbanistickou studií doporučen návrat k původnímu využití, i když jeho pásmo vlivu na životní prostředí nezasahuje do obytné zóny. Naopak bylo doporučeno využívat areál pro skladovací případně i výrobní činnosti, které by splňovaly hygienické standardy pro obytná území.

Tento závěr je převzat i do řešení konceptu územního plánu.

Kravín a středisko závlah (OX 2)

Tento areál byl lokalizován ve vzdálenější poloze vůči současně zastavěnému území. Činnost kravína znamenala, že jeho vliv na okolí se projevoval v rozsahu 60 m. Tím byly v podstatě determinovány možnosti využití volné plochy v okolí kravína pro další zástavbu. V současné době již není používán pro živočišnou výrobu, ale pro jiné nezemědělské účely. V návaznosti na tuto situaci je v návrhu územního plánu obsaženo řešení využití tohoto areálu, které spočívá v asanaci objektů bývalého kravína a plochu využívat pro komerční aktivity s připuštěním i drobné výroby, nebo zachování kravína a jeho využití pro stejné funkce jako ve variantě předchozí.

Nový způsob využití tohoto areálu umožňuje vymezit v jeho okolí nové plochy pro obytnou zástavbu.

Areál střediska závlah (VZ 3)  je respektován pro stejnou funkci a územně stabilizován.

Velkovýkrmna vepřů a bývalý statek (VZ 4)

Oba areály jsou situovány v prostoru u železniční stanice Vilémov a vytvářejí spolu s ní a výrobním závodem Kuval poměrně rozsáhlou výrobní zónu, která svými negativními důsledky nezasahuje až do intenzívně zastavěné části Vilémova obytnými objekty. Jejich další využívání pro jiné účely, či jiné funkce je přípustné. Oba areály živočišné velkovýroby již nejsou pro tento účel využívány. Tím je vytvořena možnost pro umístění činností s náročnějšími územními nároky i méně příznivými vlivy na okolí. Areál bývalého vepřína je vhodně proložen vysokou zelení, kterou je i při jiné funkci co nejvíce zachovat.

Ve Vinařích zůstal po zemědělské velkovýrobě jen klenutý betonový sklad na pohledově exponovaném místě v centru sídla. Celý areál je navržen k asanaci a založení veřejné zeleně na jeho ploše.  (ZV 1)

V Blově je rovněž nevyužívaný objekt kravína (ZV 2). Rovněž tyto objekty je navrženo postupně asanovat a na části je navržena nová bytová zástavba a veřejné prostranství (PV).

V Zahořanech je areál bývalého státního statku (VZ 7) územně stabilizován.

Cestovní ruch a rekreace

Pokud jde o zařízení cestovního ruchu a rekreace, nejsou v obci prakticky žádná zařízení cestovního ruchu. Individuální rekreace se odehrává formou využívání individuálních rekreačních objektů. Zvýšení turistické návštěvnosti se očekává na základě vyznačení a vybudování cyklistických stezek a vytvoření cílových bodů např. Zahořany.

V rámci programu rozšíření zeleně o využívání vodních ploch je v návrhu územního plánu vymezena plocha pro stanování případně malý autokemping v návaznosti na rybník Podkova v Blově.

## Urbanistická struktura a koncepce rozvoje obce

V řešeném území jsou čtyři sídla. Každé má svůj osobitý urbanistický a architektonický charakter. Všechna vznikla především jako zemědělská sídla, takže v zázemí bytových staveb byly vybudovány velké hospodářské objekty. Tím byl také ovlivněn způsob zástavby daný zejména v Zahořanech, Vinařích a Blově  zástavbou zemědělských usedlostí podél silnice, vytvářející různě velkou náves. Uspořádání zástavby také odpovídá terénním možnostem.

Novodobější vývoj založený jak na rozvoji zemědělské výroby, ale i na jiných výrobních aktivitách, poznamenal sídelní útvar Vilémova výstavbou velkovýrobních areálů živočišné zemědělské výroby. Lokalizací těchto areálů na okraji zastavěného území sice nebyla ani při jejich velké rozloze, zásadně narušena dřívější historická vyváženost způsobu zástavby center sídel, ale celkový ráz zástavby byl narušen. V období po r. 1945 došlo k výstavbě bytového domu za východním okrajem náměstí za východním okrajem náměstí, který svým měřítkem a rovnou střechou naopak narušil dosavadní ráz zástavby.

V řešeném území historicky vznikla čtyři sídla z nichž největší je Vilémov. Každé ze sídel má svůj osobitý urbanistický a architektonický charakter. Všechna vznikla především jako zemědělská sídla, takže v zázemí bytových staveb jsou vybudovány poměrně velké hospodářské objekty. Tím byl také ovlivněn způsob zástavby vytvářející různě velkou náves a její obestavění. Uspořádání zástavby také odpovídá terénním možnostem. Novodobější vývoj založený také na rozvoji zemědělské výroby, ale i na jiných výrobních aktivitách poznamenal všechny sídla výstavbou velkovýrobních areálů živočišné zemědělské výroby, která již narušila dřívější historickou vyváženost způsobu zástavby. Ve Vilémově byla tato výstavba doplněna výstavbou třípatrového obytného domu panelového typu, která nešetrně zasáhla do stávající zástavby centra.

Zahořany byly ovlivněny výstavbou třídírny uhlí a těžebny, když se na počátku devatenáctého století začalo těžit uhlí v blízkosti obce. V současné době je již většina těchto objektů mimo provoz a vytvářejí problematiku jejich restrukturalizace  případně jiného využití, případně jejich asanace.

Sídlo Vilémov

Historické jádro obce

Je tvořeno sevřenou zástavbou kolem prostorného obdélníkového náměstí. Zástavbu tvoří měšťanské a zemědělské domy, z nichž mnohé jsou  patrové. Je zde soustředěna základní občanská vybavenost. Jedná se o území smíšené obytné zástavby s užitkovými zahradami a u zemědělských usedlostí s hospodářskými budovami. Zástavba je sevřena a nevytváří žádné proluky. Na zástavbu kolem náměstí navazuje areál bývalého statku (ZV 1). Areál statku je využíván jen v omezeném rozsahu. V návrhu územního plánu je považován za územně stabilizovaný a budou zde  probíhat pouze rekonstrukce, případně přestavby stávajících objektů, nebo výstavba nových objektů na zborech po starých objektech. Přitom bude nezbytné zachovat kulturní nemovité památky, které jsou z větší části na tomto území a nové úpravy a rekonstrukce objektů nerušivě přizpůsobit současnému architektonickému výrazu staveb.

Připouští se rovněž i jiné využití bývalého zemědělského statku (ZV 1), nejlépe pro funkce výrobních i skladovacích služeb, které svými účinky negativně nebudou působit na okolní zástavbu. Chov zvířat v areálu postupně omezovat na minimum.

Územně s bývalým statkem souvisí (pouze přes malou vodoteč) areál relativně nového teletníku, který není rovněž využíván pro účely, pro které byl kolaudován. Jeho funkční využití je navrhováno i pro jiné činnosti komerčního charakteru. Tento areál je přístupný po účelové zemědělské silnici mimo střední část obce.

Západní okraj obce

Způsob zástavby postupně přechází od centrální části obce ze sevřeného způsobu zastavění na rozptýlené podél toku říčky Liboce. Jde o smíšené obytné plochy se zázemím užitkových zahrad většího rozsahu včetně hospodářských budov. Říčka Liboc a území těsně přiléhající k ní je vymezeno jako lokální biokoridor a současně zařazeno do seznamu evropsky významných lokalit, což bude ovlivňovat možnosti zastavění na plochách k řece přiléhajících.

Bezprostředně na zástavbu navazuje areál fotbalového hřiště, který bude třeba ještě doplnit o nezbytné plochy pro vybudování nezbytného zařízení pro jeho provozování, parkoviště, malá hřiště, zeleň. Tyto sportovní plochy tvoří základní prvek území a využívání volného času, které je doplněno návrhem na úpravu plochy mezi vodní nádrží a hřištěm formou lesoparku doplněným dalšími vodními plochami, pěšinami a dalšími prvky drobné architektury.

Západním směrem od fotbalového hřiště jsou vyznačeny rozvojové plochy (RP 6, RP 7, RP 8) pro obytnou zástavbu. Nově navrhované plochy jsou převážně mimo poddolované území, které částečně překrývá současnou zástavbu.

Severní okraj obce za říčkou Liboc

Jedná se o obytnou zástavbu při silnici III/22410 do Zahořan a Blova, částečně situovanou na poddolovaném území. Funkčně ji lze zařadit mezi smíšené obytné plochy se zázemím užitkových zahrad a hospodářských staveb. Návrh územního plánu neobsahuje žádný návrh rozvojových ploch pro obytnou zástavbu.

Východně od silnice III/22410 je situován areál základní školy (OV), který byl doplněn v nedávné době novou tělocvičnou. Areál školy má být dále doplněn výstavbou nového koupaliště včetně nezbytného obslužného zařízení také i pro veřejné účely. Plocha určená pro tento záměr je lokalizována východně od tělocvičny (OS 2).

Východní okraj obce

Zástavba navazuje na historické jádro obce a rozléhá se východním směrem ulicovou zástavbou podél silnice III/22417. Bezprostředně a historické jádro začíná třípodlažním bytovým domem, který svými rozměry znehodnocuje historický charakter současné zástavby. Zástavba pak pokračuje formou ulicové zástavby soustředěné podél trasy silnice III/22417. Východním směrem se postupně zástavba rozvolňuje a mění charakter díky umístění bývalého kravína, střediska závlah, čistírny odpadních vod. Svým charakterem se jedná převážně  o obytné plochy se smíšenou funkcí občanské vybavenosti a hospodářskou. Ani zde nevznikaly v zástavbě větší proluky, takže od centra postupně až k zemědělské výstavbě má sevřený charakter ovšem se zázemím hlubokých užitkových zahrad.

V návaznosti na tuto zástavbu jsou navrhovány nejrozsáhlejší plochy pro obytnou zástavbu a to na jižní hranici zastavěného území. Poměrně velké obytné plochy jsou  napojeny ze státní silnice III/22417 samostatnou místní komunikací vedenou směrově souběžně s výše jmenovanou silnicí dvěma větvemi, čímž by se dosáhlo vytvoření nové obytné zóny (RP 1, RP 2) pro dlouhodobý rozvoj obce. Velikost této plochy, která byla projednána v rámci zpracování návrhu územního plánu ji umožňuje rozdělit do dvou etap využití.

Vzhledem k tom, že odpadly některé limity dané funkcí kravína byly k zástavbě vymezeny ještě další rozvojové plochy (RP 3, RP 4, RP 5), které mají již doplňkový charakter. Jejich využití však podporuje možnost okamžitého napojení na technickou infrastrukturu a stávající dopravní cesty.

Součástí tohoto území je areál zemědělské živočišné výroby a  střediska závlah. Bývalý kravín není již funkční a chov zvířat v něm je zrušen. Využití jeho plochy je navrženo  buď rekonstrukcí současných objektů nebo jejich asanací a výstavbou nových pro funkci komerčních aktivit (OX 2).

Samostatným problémovým okruhem je řešení výrobní zóny u nádraží Vilémov. Výrobní zóna je tvořena bývalým velkokapacitním vepřínem, strojírenským závodem a železniční stanicí. V současné době je funkční jen strojírenská výroba. Vepřín je opuštěn a pomalu chátrá. V návrhu územního plánu se předpokládá územní stabilizace rozlohy areálu avšak jiné funkční využití především bývalého vepřína. Připouští se využití pro výrobní i komerční aktivity formou přestavby stávajících objektů, nebo i jejich asanací a výstavbou nových objektů. Vzhledem k tomu, že areál vepřína je prostoupen vzrostlou vysokou zelení je nezbytné ji co nejvíce zachovat. Na výrobní zónu navazuje devastované území důlní těžbou (poklesy), které se samovolně náletem ozeleňuje. V rámci rekultivace tohoto území (NL 1) se připouští založení sběrného dvoru a vybudování zařízení na separaci odpadu (TV2) i technická rekultivace (zavezení proláklin inertním odpadem a stavební sutí a pak provedení cílové rekultivace na les). Kolem ojedinělých rodinných domků umístěných v této zóně je navrhováno zřízení veřejně zeleně (ZV 7).

Vinaře

Sídelní útvar je rozložen na křižovatce silnice III/22425 z Blova a silnice III/22424 z Pětipes směřující na silnici II/225 do Kadaně. V jeho centrálním prostoru je náves s požární nádrží. Na západní a severní straně návsi je několik hodnotných domů a také objekt  bývalé školy. Náves je velmi  kvalitně upravena  a to jak vysazením zeleně, tak povrchem asfaltových místních komunikací. V její východní části, v centru sídelního útvaru je nevhodně umístěn bývalý sklad. V jižní části zužující se návsi jsou jediné dva objekty služeb, Hospoda u Josefa a vedle ní pěstitelská palírna. Z návsi odbočuje silnice k Vinařskému rybníku a dále na silnici III/22424. Podél této silnice je několik rodinných domků na ně navazují volné plochy, které jsou navrženy pro zastavění rodinnými domky (RP 21, RP 22).

Funkční využití současně zastavěného území je možné charakterizovat jako smíšené obytné plochy. Součástí zastavěného území je i areál živočišné výroby, který je opuštěn a chátrá. V územním plánu je navržena jeho asanace a rekultivace na veřejnou zeleň (ZV 1). Současně zastavěné území je navrženo rozšířit o rozvojovou plochu (RP 23) na západním okraji zastavěného území. Rozvojová plocha RP 23 je dělena z hlediska časového využití na dvě části. Její jižní část je zařazena do 1. etapy výstavby, neboť je použitelná bez dodatečných investic (přeložka elektrického vedení 22 kV) oproti její severní části. Navržené rozvojové plochy pro bydlení ve Vinařích umožní novou výstavbu rodinných domků, tak aby sídelní funkce postupně nezanikala.

V neurbanizované krajině je do návrhu územního plánu zahrnut záměr na obnovení „viničních tratí“, na kterých je možno založit nově vinohrady.

Blov

Sídelní útvar se rozkládá poděl silnice III/22425 z Radonic do Vinař, která se dále napojuje na silnici II/225 do Kadaně. Podél této silnice, která sídelním útvarem klesá od západu k východu, je mírně rozšířený prostor návsi a dvě řady bývalých zemědělských usedlostí s dvory a hospodářskými budovami. Za nimi jsou zahrady. V severozápadní části sídelního útvaru se návesní prostor poněkud rozšiřuje a je zde cesta stoupající na sever k malé požární nádrži, která slouží též jako koupaliště.

Na východním okraji sídelního útvaru je nevyužívaný areál zemědělské výroby. Areál je navrženo asanovat a plochu využít pro výstavbu rodinných domků (RP 31), veřejné prostranství  a obchodně výrobní plochy. Jednotlivé funkční plochy je vhodné vzájemně odclonit ochranou stromovou a keřovou zelení.

Další možnost výstavby rodinných domků je vymezena v dosud nezastavěných okrajích současně zastavěného území na jihu obce a na poměrně velkých zahradách (RP 32). Na severu sídla jsou vymezeny ještě dvě doplňkové menší plochy (RP 33, RP 34). Rozsah rozvojových ploch je odpovídá záměru na nezbytnou výstavbu rodinných domků pro stabilizaci sídelní funkce a umožňuje budoucí výstavbu na velkých stavebních parcelách, což odpovídá historickému způsobu zastavění.

V neurbanizované krajině jižně od sídla Blov a v návaznosti na rybník Podkova jsou vymezeny plochy pro veřejnou zeleň, která by doplnila okolí rybníka formou lesoparku tak, aby mohl být využit pro turismus. K plnění této funkce je vymezena rozvojová plocha pro tábořiště, či malý autokemping (RX 1, OX 3).

Zahořany

Sídelní útvar se rozkládá po obou stranách silnice III/22410 z Vilémova do Vinař. Západně od této silnice je několik dobře udržovaných rodinných domků a rybníček, východně od silnice je malý prostor u kostela sv. Jana Evangelisty a je zde také velký a málo využívaný areál velkostatku. Na severozápadním okraji sídla jsou objekty bývalého dolu Gruber – Prokop. Jejich železobetonové skelety a komín jsou dominantou okolní krajiny a bylo by je možno využít jako specifickou rozhlednu s výhledem na okolní krajinu a východní výběžky Doupovských hor, které zde vymezují severní horizont malebné krajiny. Špatný statický stav torza stavby však tento záměr neumožňuje. proto se počítá s asanací větší části objektů.a Z dolu vybíhá k jihu bývala trasa vlečky, která směřovala dále k železniční trati Vilémov – Vilémov, zastávka. Koleje vlečky byly odstraněny, trasa slouží jako travnatá polní cesta a je navržena k využití pro cyklistickou stezku.

Areál bývalého zemědělského statku může být zapojen do turistických služeb v souvislosti s přestavbou areálu bývalého dolu.

Také v Zahořanech jsou vymezeny malé rozvojové plochy pro nezbytnou výstavbu rodinných domků (RP 41, RP 42).

## Přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území a ploch s rozdílným způsobem využití

Zastavitelné území je tvořeno převážně plochami pro obytnou zástavbu. Rozvojové obytné plochy jsou vymezeny ve všech čtyřech sídlech.

Ve Vilémově jsou to následující plochy pro obytnou zástavbu:

RP 1 - RP 2	obytné plochy na jižním a jihozápadním okraji zastavěného území

Tyto plochy byly připravovány k zástavbě pro rodinné domky již urbanistickou studií v roce 1996. Jejich rozsah je v podstatě přebírán, neboť už v rámci projednávání urbanistické studie nebyly k ní zásadní výhrady. V návrhu územního plánu byly částečně zmenšeny tak, aby nezasahovaly na poddolovaná území a nebylo nutné překládat elektrické vedení. V návrhu jsou respektovány ochranná pásma elektrického vedení. Využití navrhovaných ploch však bude vyžadovat vybudování nové přístupové komunikace a kompletně celou technickou infrastrukturu. Jejich kapacita by pokryla celou vypočtenou potřebu ploch pro bytovou zástavbu v návrhovém období. Proto je také rozděleno jejich využití do dvou etap. Z hlediska návaznosti na dopravní řešení je počítáno také s jejich napojením na navrhovaný obchvat silnice III/22417. Ale i v případě pozdní realizace celé trasy navrhovaného obchvatu, by bylo možné napojení na zmíněnou silnici prostřednictvím zlepšení parametrů dnešní účelové zemědělské silnice.

Na západním konci obytných ploch je vymezeno území pro obchodně výrobní zónu, která by svým charakterem měla posloužit jako předělovací zóna ve vztahu k bývalému teletníku, který mohl být po rekonstrukci využit, také pro výrobní sklady případně i jako základna pro stavebnictví.

RP 3	obytné plochy v severovýchodní části sídla, při silnici III/22417

Také tato rozvojová plocha byla navržena již urbanistickou studií pro obytnou zástavbu v roce 1996. V té době však byl ještě v činnosti kravín, jehož negativní vlivy měly dosah i na tuto plochu. Kravín je již opuštěný a uvažuje se  využít jej pro jiné účely. V konceptu územního plánu se předpokládá jeho asanace. Touto situací jsou již vhodné podmínky pro zástavbu této plochy. V roce 2002 bylo již vydáno územní rozhodnutí na výstavbu řadových domků a dokonce i jednoho nízkopodlažního bytového domu. Její rozsah a poloha  ukazuje spíše na využití pro rodinné domky. Výhoda jejich polohy u přístupové komunikace a u tras technické infrastruktury umožňuje okamžité využití plochy.

RP 4	obytné plochy vedle bývalého kravína

Také tyto plochy navazují na současně zastavěné území a rozšiřují ho směrem k bývalému kravínu. Zrušení kravína umožňuje umístit na tyto plochy rodinné domky, neboť dříve byly v bezprostředním dosahu negativních důsledků chovu skotu. Napojení na místní komunikace je jednoduché, stejně jako přivedení současně existujících prvků technické infrastruktury. Plochy jsou na severním okraji v doteku s říčkou Liboc, kolem níž je vymezen lokální biokoridor a tok je také součástí Evropsky významné lokality Doupovské hory a Libočanský potok (Liboc), z něhož vyplývají jisté omezovací podmínky ve vztahu k řece a 8 m nezastavitelný pás od břehové čáry.

RP 5	obytné plochy podél příjezdové komunikace k nádraží

Tyto plochy byly zařazeny do návrhu územního plánu na základě projednávání zadání a také z hlediska pohotovosti jejich využití. Přiléhají k místní komunikaci, podle které vedou sítě technické infrastruktury, nebo jsou snadno napojitelné. Plochy jsou v dosahu ochranného pásma kolem provozované čistírny odpadních vod. Negativní vlivy lze však kompenzovat vysazením ochranné zeleně v kompaktním provedení.

Severně od těchto ploch je ještě začleněna do obytných ploch nová plocha, která však rovněž leží v ochranném pásmu čistírny odpadních vod. Její využití předpokládá, že bude učiněna výjimka z ochranného pásma ČOV.

RP 6 – Západní okraj Vilémova

Tyto obytné plochy jsou lokalizovány na území mezi dřívějším náhonem a říčkou Liboc na západním okraji obce. Jsou oddáleny od průjezdné silnice III/22417, ale dobře na ni napojitelné po místní komunikaci, která má v současné době charakter polní cesty. Plochy jsou jen z malé části dotčeny dřívějším poddolováním a protíná je vodovodní přivaděč. Východní hranici tvoří zázemí fotbalového hřiště, které bude odděleno pásmem vysoké zeleně. Celá plocha je rozdělena příčnými komunikačními prostupy na 3 části, které lze zastavovat postupně, nejlépe z východní strany. Pro zachování vodovodního řadu je navržen rovněž prostup. Zastavění této plochy by znamenalo ukončení stavebního rozvoje na západní straně současně zastavěného území.

RP 7 -  Obytná plochy na západním okraji intravilánu Vilémova

Plocha pro výstavbu 2 rodinných domků jižně od silnice III/22417 byla zařazena na základě připomínek ke konceptu územního plánu. Využívá volný prostor při hranici intravilánu a je dobře dopravně dostupná z výše uvedené silnice a také snadno napojitelná na ostatní inženýrské sítě.

RP 8 – Obytná plocha na západním okraji intravilánu

Plocha pro výstavbu 2 rodinných domků severně od plochy RP 6. Využívá nezastavěné území přiléhající k hranici intravilánu. Dopravně je obsloužena místní komunikací, která vede po severním okraji plochy fotbalového hřiště a obsluhuje rovněž plochy RP 6. Podél této komunikace jsou vedeny další inženýrské sítě.

Ostatní rozvojové plochy ve Vilémově:

OX 1 – obchodně výrobní zóna vedle bývalého teletníku

Plocha je situována západně od RP 1 a předpokládá se na ní výstavba zařízení občanské vybavenosti, placených služeb a nerušivé výroby o to jak pro potřeby obyvatel z rodinných domků z okolních rozvojových obytných ploch (RP 1 a RP 2), tak, vzhledem k její poloze i pro obyvatele celého Vilémova a širšího okolí. Je zde možnost výstavby objektů pro skladování a nerušivou řemeslnou výrobu. Dopravní napojení je ze silnice III/22410 a ve výhledu krátkou odbočkou z kruhového objezdu na křížení silnice III/22410 a navrhovaného obchvatu silnice III/22417. Od rozvojových ploch pro bydlení je odcloněna plochou navrhované ochranné zeleně. Napojení na inženýrské sítě je stejné jako u sousedních ploch bydlení.

OX 2 – obchodně výrobní zóna na ploše bývalého kravína

Využití této plochy předpokládá asanaci nevyužívaných objektů kravína. Vedle zařízení občanské vybavenosti a služeb zde mohou být i nové objekty nerušících výroba a skladů a také odstavné parkoviště. Plocha je velmi dobře přístupná z místní komunikace a její napojení na inženýrské sítě by bylo řešeno stejně jako u rozvojové plochy pro bydlení RP 4.

VD 4 – plocha výroby, skladování a drobné řemeslné výroby

Plochy byla do návrhu zařazena na základě připomínek ke konceptu. Na její využití je již vydáno územní rozhodnutí. Je situována z větší části v ochranném pásmu železnice. Dopravně bude obsloužena napojením na místní komunikaci vedoucí k nádraží a to v blízkosti jejího křížení se železnicí. Vzhledem k tomu, že na této železnici je provozována již pouze nepravidelná nákladní doprava a rovněž vzhledem k tomu, že dopravní frekvence vyplývající z užívání této plochy bude velmi nízká, nevytváří blízkost železničního přejezdu dopravní závadu. Předpokládá se, že zde budou vybudovány 1 – 2 skladové haly.

OS 1 – plocha pro rozšíření sportovního hřiště

Navrhovaná plochy navazuje na východní stranu stávajícího fotbalového hřiště. Navrhuje se na ní výstavba další sportovní plochy pro malé sporty (volejbal, tenis, házená apod.), parkoviště, klubovny a nezbytného technického doprovodu těchto sportovišť včetně možnosti malokapacitního objektu pro pohotovostní ubytování. Na východním okraji sousedí tato plocha s navrhovanou plochou s parkovou úpravou. Dopravní napojení je z místní komunikace vedoucí podél severní strany fotbalového hřiště, podél této MK by byly vedeny i další inženýrské sítě.

OS 2 – plocha pro navrhované koupaliště

Doplnění plochy východně od základní školy o veřejné koupaliště, zařízení spojená s jeho provozem, parkoviště, hřiště a další související stavby. Využití plochy musí respektovat limity vyplývající ze sousedství s ÚSES (lokální biocentrum Potok Liboc, který je součástí Evropsky významné lokality Doupovské hory do které je zařazen i Potok Liboc). Napojení na dopravní síť (silnici III/22410) je řešeno s využitím místní komunikace, napojení na inženýrské sítě se předpokládá ve vazbě na základní školu.

ZV 4 – plocha s parkovou úpravou mezi sportovním hřištěm a hřbitovem

Jedná se o parkovou úpravu mezi hřištěm, Radonickým náhonem a cestou ke hřbitovu. V parku je navrženo rovněž vytvoření dvou menších vodních ploch a celkově tak bude podstatně zvýšena kvalita tohoto území. Vytvoří se tak odpočinková zóna v blízkosti centrální části Vilémova, dobře přístupná ze stávajících místních komunikací.

ZV 5 – park u bytového domu

Navrhované parkové úpravy (rekonstrukce) prostoru v okolí bytového domu za radnicí zásadním způsobem mění vzhled tohoto neuspořádaně využívaného území. Vedle výsadby zeleně zde může vzniknout i malé dětské hřiště, malé vodní plochy a menší parkovací plochy na okrajích parku.

NX 1 – ovocný sad u silnice III/22410

Využití plochy při silnici III/22410 pro založení ovocného sadu.

VV 1 – vodní nádrže v navrhovaném parku u sportovního hřiště

Doplnění navrhované plochy s parkovou úpravou o dvě menší vodní plochy s případnou možností užívání pro sportovní rybolov.

VV 2 – užitkový rybník

Navrhovaný rybník pro chov ryb a dalších vodních živočichů s možností výstavby menšího objektu pro prodej chovaných zvířat a případné občerstvení.

TV 2 – sběrný dvůr

Velká plocha (0,29 ha) navržená pro vybudování sběrného dvora se separací druhotných surovin.

ZO – plocha ochranné zeleně východně od teletníku

Je navržena především jako ochrana rozvojové plochy RP 1 určené pro výstavbu rodinných domků před hlukem z dopravy. V této ploše je umístěn i navrhovaný kruhový objezd uvažovaný v dlouhodobém výhledu.

Ve Vinařích jsou navrhovány tyto rozvojové plochy:

RP 21, RP 22, RP 23 obytné plochy na východní, severovýchodní a západním okraji sídla

Největší rozvojová plocha RP 23 je vymezena na západním okraji obce. Tato lokalita by umožnila vybudování ulicové zástavby v druhém sledu za současnou zástavbou podél silnice III/22425. Část plochy je omezena vedením elektrické energie 22 kV, proto bylo její využití rozděleno do dvou etap. Plocha v jižním sektoru byla zařazena do 1. etapy výstavby. Z hlediska přístupnosti navrhované plochy bude nutno přebudovat záhumenní polní cestu na normové parametry místní komunikace. Zbylé dvě rozvojové plochy RP 21 a RP 22 zacelují buď volný nebo asanovaný intravilán obce a mají malý rozsah.

OX 4 – manipulační plochy u hostince

V prostoru u hostince a pěstitelské palírny jsou omezené a málo vhodné plochy pro parkování. Proto se zde navrhuje nezbytná manipulační plochy pro zásobování a parkoviště vozidel návštěvníků obou zařízení. Plocha je dobře přístupná ze silnice III/22425.

OM – plocha hostince a pěstitelské palírny

Plochu je možno doplnit o malou ubytovací kapacitu, především formou přístavby k objektu stávajícího hostince.

ZV 1 – parkově upravená plocha

Parková úprava technicky rekultivované plochy bývalého zemědělského areálu na severním okraji sídla s návazností na zeleň navrhovanou v okolí rozvojové plochy pro bydlení v místní části K višňovce a Ke Kadani (RP 23). Výměra plochy je 0,73 ha.

Zázemí sídla je blokováno řadou faktorů jako jsou chráněná ložisková území, přírodní památka Vinařský rybník, Evropsky významná lokalita Doupovské hory potok Liboc. V rámci využívání neurbanizované krajiny jsou zahrnuty do řešení návrhu na obnovení viničních tratí. V okolí Vinařů bylo vytypováno jako vhodných cca 53 ha půd, které by mohly být využity pro pěstování vína.

Rozvojové plochy v Blově:

RP 31, RP 32, RP 33, RP 34 - obytné plochy na východním, jižním a severozápadním okraji sídla

V Blově jsou navrženy rozvojové plochy především na východním okraji současně zastavěného území (RP 31). Zde využívají ploch, které byly zčásti součástí bývalého zemědělského areálu (kravín). Rozvojovou plochu tvoří prakticky 3 menší plochy rozdělené nově navrhovanými místními komunikacemi, které lze využívat postupně. Areál bývalého kravína v kontaktu s navrhovanými plochami bude oddělen pohledově zelenou clonou. Využití zbylé plochy zemědělského areálu bude nutno podřídit hygienickým standardům platným pro obytnou zónu. To znamená, že na těchto plochách by byly nepřípustné ty činnosti, které by hluk, vibrace, zápach, emise produkovaly nad přípustné standardy.

Zbylé tři rozvojové plochy RP 32, RP 33 a RP 34 doplňují současně zastavěné území na jižním a severozápadním okraji sídla.

ZV 2 – plocha lesoparku

V blízkosti sídla se navrhuje posílit veřejnou zeleň kolem rybníka Podkova s cílem vytvořit podmínky pro jeho větší turistické využití (rybolov, táboření apod.). Při vybudování lesoparku (přírodně krajinářského parku) v okolí vodní nádrže Podkova a podél přístupových cest by byly využity a doplněny stávající břehové porosty a další zeleň v okolí vodní plochy. Počítá se s vybudováním cyklostezek propojených na trasu bývalé železniční vlečky z Blova do Zahořan a kempu s technickým a obslužným zázemím.

RX 1 – kemp

Plochy malého kempu (0,26 ha) severozápadně od rybníka Podkova s případnou možností výstavby několika nájemních chatek. Dopravně je kemp napojen navrhovanou místní komunikací na místní komunikace v jihozápadní části Blova Turistický ruch, cyklistika i případné další aktivity mohou příznivě působit na stabilizaci obyvatel a udržení sídelní funkce Blova.

OX 3 – plocha technického zázemí kempu

Rozvojová plocha v návaznosti na ploch kempu (RX 1) využitelná pro přístupové komunikace, parkoviště, sportovní zařízení (hřiště pro malé sporty), objekt správy kempu s občerstvením apod.

PV – plocha veřejného prostranství náves

Navrhovaná revitalizace a doplnění centrálního prostoru Blova o parkové úpravy, lavičky a případně i mapou vodní plochu (fontánu) a novou autobusovou zastávku s čekárnou. Připouští se i možnost vybudování malého dětského hřiště

VV 3 – plocha navrhovaného rybníka

Návrh spočívá ve vybudování záchytného rybníka, eventuálně suchého poldru pro zachycování přívalových vod jižně od rybníka Podkova.

Rozvojové plochy v Zahořanech:

RP 41, RP 42	obytné plochy na západním a jižním okraji sídla

V Zahořanech byly pro budoucí obytnou zástavbu navrženy dvě rozvojové plochy, které navazují na současně zastavěné území. Obě mají přibližně stejné podmínky a k oběma plochám bude nutné zlepšit přístup a změnit polní cestu na normovou místní komunikaci. Jejich velikost a kapacita vychází z úvah jak se toto sídlo může posílit díky investicím na aktivní využití zbytků bývalého dolu pro turistické cíle.

ZV 3 – zeleň s parkovou úpravou

Výsadba parkově upravené zeleně podél polní cesty ze Zahořan do Vintířova v místní části U Zahořan jako plochy zelen+ u navrhované plochy pro výstavbu rodinných domků RP 41.

VD 3 – bývalý důl Prokop – Grube

Plocha výroby a skladování na místě areálu bývalého dolu. Navrhovaná rozvojová plocha využívá nově areál bývalého dolu a to jednak pro drobnou řemeslnou výrobu a skladovací činnosti, jednak pro rekreační využití jako odpočinkové místo na cyklostezce a parkoviště pro osobní automobily. Navrhuje se rovněž doplnění plochy o zeleň a případně i menší vodní plochy a malý technický skanzen.

PŘEHLED ROZVOJOVÝCH PLOCH, ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY

| Rozvojové plochy | Funkční využití | Výměra v ha | Přibližná kapacita rodinných domků |
| --- | --- | --- | --- |
| VILÉMOV plochy pro výstavbu rodinných domků: 1. etapa |  |  |  |
| RP 1 - jižní okraj zastavěného území | SV - plochy smíšené obytné - venkovské | 0,41 | 3 |
| RP 1 - jižní okraj zastavěného území | BV - bydlení v rodinných domech – venkovské | 1,88 | 12 - 15 |
| RP 2 - jihovýchodní okraj zastavěného území | BV - bydlení v rodinných domech – venkovské | 1,78 | 15 - 18 |
| RP 3 - severovýchodní okraj zastavěného území při silnici III/22417 do Račetic | BV - bydlení v rodinných domech – venkovské | 0,55 | 4 - 5 |
| RP 4 - vedle bývalého kravína | SV - plochy smíšené obytné - venkovské | 0,44 | 3 - 4 |
| RP 5 - podél příjezdové komunikace k nádraží | BV - bydlení v rodinných domech - venkovské | 0,50 | 4 - 5 |
| RP 6 - západní okraj | BV - bydlení v rodinných domech - venkovské | 1,77 | 10 - 15 |
| RP 7 - při silnici III/22417 do Radonic | BV - bydlení v rodinných domech - venkovské | 0,32 | 2 |
| RP 8 - západní okraj | BV - bydlení v rodinných domech - venkovské | 0,21 | 2 |
| 1. etapa celkem |  | 7,86 | 55 - 69 |
| 2. etapa |  |  |  |
| RP 1 - jižní okraj zastavěného území | SV -plochy smíšené obytné - venkovské | 0,48 | 4 - 5 |
| RP 2 - jižní okraj zastavěného území | BV - bydlení v rodinných domech – venkovské | 1,34 | 13 - 15 |
| RP 5 - podél příjezdové komunikace k nádraží | BV - bydlení v rodinných domech - venkovské | 0,40 | 4 |
| 2. etapa celkem |  | 2,22 | 21 - 24 |
| Vilémov – ostatní plochy |  |  |  |
| OX 1 - obchodně výrobní zóna vedle bývalého teletníku | OX - občanské vybavení – se specifickým využitím | 0,48 |  |
| OX 2 - obchodně výrobní zóna na ploše býva- lého kravina | OX - občanské vybavení – se specifickým využitím | 1,07 |  |
| VD 4 - výroba a skladování | VD - výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba | 0,23 |  |
| OS 1 - rozšíření sportovního hřiště | OS - občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení | 0,65 |  |
| OS 2 - výstavba koupaliště | OS - občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení | 0,25 |  |
| ZV 4- parková úprava plochy mezi fotbalovým hřištěm a Radnickým náhonem | ZV - zeleň – na veřejných prostranstvích | 1,70 |  |
| ZV 5 - parkové úpravy plochy v sousedství bytového domu | ZV - zeleň – na veřejných prostranstvích | 0,34 |  |
| ZV 6 - parková úprava plochy v okolí bytového domu za nádražím | ZV - zeleň – na veřejných prostranstvích | 0,38 |  |
| NX 1 - ovocný sad | NX - plochy zemědělské – se specifickým vy- užitím | 0,75 |  |
| VV 1 - vodní nádrž v navrhovaném parku | VV - plochy vodní a vodohospodářské | 0,28 |  |
| VV 2 - užitkový rybník | VV - plochy vodní a vodohospodářské | 0,16 |  |
| TV 2 - sběrný dvůr | TV - plochy technické infrastruktury | 3,85 |  |
| ZO - ochranná zeleň východně od teletníku | ZO - zeleň – ochranná a izolační | 1,03 |  |
| VINAŘE plochy pro výstavbu rodinných domků: 1. etapa |  |  |  |
| RP 21 - východní okraj zastavěného území | SV - plochy smíšené obytné | 0,39 | 2 - 3 |
| RP 22 - severovýchodní okraj zastavěného území | SV - plochy smíšené obytné | 0,40 | 2 |
| RP 23 – západní okraj zastavěného území | BV – bydlení v rodinných domech – venkovské | 0,77 | 7 -9 |
| RP 24 – západní okraj zastavěného území | SV - plochy smíšené obytné | 0,26 | 2 |
| 1. etapa celkem |  | 1,82 | 13 -16 |
| 2. etapa |  |  |  |
| RP 23 – severozápad í okraj zastavěného území | BV – bydlení v rodinných domech – venkovské | 2,23 | 10 - 18 |
| Vinaře – ostatní plochy |  |  |  |
| OX 4 - manipulační plocha u hostince | OX - občanské vybavení – se specifickým vy- užitím | 0,08 |  |
| ZV 1 - parková úprava | ZV - zeleň – na veřejných prostranstvích | 0,73 |  |
| BLOV plochy pro výstavbu rodinných domků: 1. etapa |  |  |  |
| RP 31 - východní okraj zastavěného území | BV - bydlení v rodinných domech - venkovské | 1,59 | 12 - 15 |
| RP 32 - jižní okraj zastavěného území | BV - bydlení v rodinných domech - venkovské | 1,43 | 8 - 10 |
| RP 33 - severní okraj zastavěného území | BV - bydlení v rodinných domech - venkovské | 0,45 | 3 |
| RP 34 - západní okraj zastavěného území | BV - bydlení v rodinných domech - venkovské | 0,26 | 2 |
| bytová výstavba celkem |  | 3,73 | 25 – 30 |
| Blov – ostatní plochy |  |  |  |
| ZV 2 – lesopark | ZV – zeleň – na veřejných prostranstvích | 12,92 |  |
| OX 3 – technické zázemí kempu | OX – občanské vybavení – se specifickým vy- užitím |  |  |
| RX 1 – kemp | RX – rekreace – se specifickým využitím | 0,26 |  |
| PV – veřejné prostranství | PV – veřejná prostranství | 0,34 |  |
| VV 3 – rybník | VV – plochy vodní a vodohospodářské | 0,55 |  |
| ZAHOŘANY plochy pro výstavbu rodinných domků: 1. etapa |  |  |  |
| RP 41 – západní okraj | SV – plochy smíšené obytné | 0,80 | 5 - 6 |
| RP 42 - jižní okraj | BV - bydlení – v rodinných domcích – venkovské | 0,53 | 3 - 4 |
| rodinné domky celkem |  | 1,33 | 8 - 10 |
| Zahořany – ostatní plochy |  |  |  |
| ZV 3 | ZV -zeleň – na veřejných prostranstvích | 0,62 |  |
| VD 3 – bývalý důl PROKOP - GRUBER | VD – výstavba a skladování | 0,2 |  |

## Limity využití území včetně stanovení záplavových území

Limity budoucího rozvoje území tvoří jednak ty, které vyplývají z jednotlivých složkových zákonů a platí již na vstupu řešení územního plánu a ty které jsou výsledkem řešení územního plánu.

Za vstupní limity využití území se v souladu s níže uvedenými zákony považuje ochrana daných nebo získaných vlastností řešeného území, jejíž územní průmět zasahuje do administrativního území obce.

Jako limity využití území nadmístního významu je třeba v řešeném území respektovat:

1. V souladu se zákonem ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny:

nadregionální a regionální územní systém ekologické stability – nadregionální biokoridor č. 42 Úhošť – Stroupeč a nadregionální biocentrum č. 15 Úhošť;

významné krajinné prvky ze zákona;

Přírodní památka Vinařský rybník a její ochranné pásmo;

Evropsky významná lokalita Doupovské hory CZ 0424125-tok Liboc (Nařízení vlády ČR 132/2005 Sb.)  a  Ptačí oblast Doupovské hory CZ0411002 Nařízení vlády ČR č. 688/2004 Sb.

2. V souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách:

ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok:

ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok je dáno světlostí do průměru 500 mm včetně a je 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu od kraje profilu;

ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm je 2,5 od vnějších líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu od kraje profilu;

šířka pozemku při vodním toku stanovená k užívání pro správce vodních toků k výkonu správy toku činí:

u významných toků, které nejsou vodními cestami nejvýše 8 m od břehové čáry,   tok Liboce byl zařazen do kategorie významných toků;

drobných vodních toků nejvýše 6 m od břehové čáry;

Stanovená záplavová území vodního toku Liboc ř. km 0,0 – 25,499.

V souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa a ochranné pásmo lesa 50 m, pokud jednáním o konkrétních záměrech nebude udělena výjimka.

V souladu se zákonem č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství ve znění pozdějších úprav a doplnění (Horní zákon) a se zákonem č. 62/1988 Sb. o geologických pracích v platném znění §13 odst. 1:

Stanovené dobývací prostory, chráněná ložisková území:

- 0770 0000   Vintířov, stanovené pro výhradní ložisko hnědého uhlí

- B 307 70 000  Zahořany, těžba dřívější hlubinná i povrchová, evidována jako ložisko       s nevyřešenými střety zájmů, které je ve správě Severočeských dolů a.s. Chomutov

- 07960 0000  Veliká Ves I., stanovené pro výhradní ložisko hnědého uhlí

- B 307 960 000	Podlesice, ložisko nebylo dosud těženo a je ve správě a evidenci ČGS Geofondu ČR Praha

- B 308 02 0000   Vidolice, ložisko nebylo dosud těženo a je ve správě a evidenci ČGS Geofondu ČR Praha

- 1990 0000	Rokle, stanovené pro výhradní ložisko bentonitu pro slévárenské účely

- B 3199 0003 Rokle – těžba současná povrchová, ložisko je ve správě a evidenci společnosti Keramost a.s. Most

- 2153 0000	Vinaře u Kadaně, stanovené pro výhradní ložisko bentonitu a stavebního kamene

- B 3215 30001 až 6

- B 3215 30009	Blov – Krásný Dvoreček, ložisko nebylo dosud těženo, evidováno jako ložisko v rezervě, které je ve správě a evidenci ČGS Geofondu ČR Praha. V této lokalitě je rovněž evidován provozní zdroj bentonitu P 9069 0000 Blov – Krásný Dvoreček, ložisko nebylo dosud těženo a je ve správě a evidenci MŽP Praha

poddolovaná území:

| Evidenční číslo | Název | Původ poddolování |
| --- | --- | --- |
| 3 | Vilémov u Kadaně 5 | těžba paliv před rokem 1945 |
| 6 | Vilémov u Kadaně 3 | těžba paliv před rokem 1945 |
| 9 | Vinaře u Kadaně | těžba paliv před rokem 1945 |
| 13 | Vilémov u Kadaně 4 | těžba paliv před rokem 1945 (53,8 ha) |
| 19 | Vilémov u Kadaně | těžba paliv před rokem 1945 (11,4 ha) |
| 20 | Radonice u Kadaně 2 | těžba paliv před rokem 1945 (73,3ha) |
| 21 | Vinaře u Kadaně | těžba paliv před rokem 1945 (15,2 ha) |
| 22 | Vilémov u Kadaně 2 | těžba paliv před rokem 1945 (9,3 ha) |
| 23 973 983 | Vilémov u Kadaně 1 Poláky 1 Pětipsy 5 | těžba paliv před rokem 1945 (69,5 ha) těžba paliv před rokem 1945 těžba paliv před rokem 1945 |

Stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradních ložisek lze v uvedených CHÚL zřizovat jen na základě závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání s OBÚ, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení, zajišťující ochranu výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení dobývání.

V souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ochranná pásma pozemních komunikací (§ 30), vymezená svislými plochami do výšky 50 m ve vzdálenosti:

15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnic II. a III. třídy.

V souladu se zákonem č. 222/1994 Sb. a 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích:

ochranná pásma elektrických vedení vvn vymezená svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení od krajního vodiče vedení na každou stranu:

ve vzdálenosti 10 (§46) - 7 m (podle starší normy) u napětí 22 kV;

ve vzdálenosti  15 (§46) - 12 m (podle starší normy) u napětí 110 kV.

V souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění jsou v řešeném území evidovány následující kulturní památky

Vilémov

č. rejstříku

18692/5-843              areál kostela sv. Mikuláše, který zahrnuje:

18692/5-843/1           kostel sv. Mikuláše;

18692/5-843/2           ohradní zeď;

18692/5-843/3           hrobní kaple;

18692/5-843/4           fara;

18692/5-843/5           hospodářský objekt;

18692/5-843/6           stodola.

15559/5-846             sloup se sochou Nejsvětější Trojice

44965/5-847             dům čp. 1 (Radnice)

29586/5-849              Zámek čp. 118

35728/5-850             dům čp. 115

26961/5-851             dům čp. 52

46564/5-852              usedlost čp. 37, která zahrnuje:

46564/5-852/1           dům usedlosti;

46564/5-852/2           chlévy;

46564/5-852/3           brána.

Vinaře

43762/5-854               areál usedlosti čp. 16

43762/5-854/1            dům čp. 16       chráněn celý rozlehlý areál bývalé zemědělské usedlosti.

Jako památná místa se navrhují zařadit smírčí kříž, kaplička ve Vinařích.

Zahořany

č. rejstříku        38035/5-853         Kostel sv. Jana Evangelisty

Z řešení územního plánu vyplynuly následující výstupní limity:

- vymezený lokální územní systém ekologické stability;

- ochranné pásmo navrhované trafostanice 22kV/0,4 – 7 m;

- ochranné pásmo čistírny odpadních vod – 100 m;

- nové vodovodní kanalizační stoky (shodné s bodem 2).

## Dopravní řešení

Doprava a dopravní zařízení

Koncept územního plánu předložil návrhy na řešení dopravní problematiky, odstranění dopravních závad na dopravní obsluhu navržených rozvojových ploch. Současně v něm byla zhodnocena situace ve všech druzích dopravní služby včetně návrhů opatření na jejich územní zajištění. Po projednání konceptu a vyhodnocení připomínek je předkládáno následující zdůvodnění návrhu dopravního řešení.

a) Silniční síť

Silnice III/22424 – od napojení na silnici II/224 vede na Vinaře, její průběh je co do směrového vedení příznivý. V krátkém úseku má větší sklonové poměry a má také neodpovídající příčné uspořádání pro kategorii S 7,5. Rovněž vlastní odbočení od silnice II/224 je třeba upravit, a to při příležitosti úpravy silnice II/224 v úseku od Kadaně,. odstraněním nepříznivých sklonových poměrů přeložením trasy v kat. (S 7,5). Odsunutím silnice II/224 severně se získá přehlednější odbočení silnice III/22424 od II/224. Průtah obcí Vinaře pak je uvažován v kategorii PMK 11 a skupiny  B, tj. sběrná komunikace nižších obytných útvarů pro jejich obsluhu a průtahy silnic III. třídy, spojení jednotlivých sídel řešeného území. Úsek od centra ve směru na Blov patří již k silnici III/22425. Silnice III/22424 se za obcí Vinaře otáčí východním směrem přechází přes silnici II/224 do II/225. Její význam v tomto směru více klesl,( dopravní vztahy z tohoto prostoru na uvedené silnice II. třídy prakticky neexistují). Silnice postupně zarůstá, a proto je třeba pro její posílení ji rekonstruovat a tím umožnit lepší spojení na silnice II/224 a II/225 a zkrátit trasy na Žatec a Podbořany.

Silnice III/22425 – tato silnice má celkově příznivé poměry v řešeném území, až na vlastní průtah obcí Blov, který by měl být proveden v kat. PMK 11 – skupiny B ve stávající poloze. Krátce za obcí Blov opouští ve směru na Radonice řešené území.  Mimo zástavbu se navrhuje komunikaci rekonstruovat na  kat. S 7,5. Upraveny musí být  některé směrové oblouky a řešeno napojení silnice III/22410. V návrhu územního plánu je vymezena územní rezerva pro jižní obchvat obce Blov a pro odstranění nepříznivého průtahu a lepší zpřístupnění navrhované rekreační zóny a cyklistických tras.

Silnice III/22410 – od napojení na III/22425 jde přímým směrem na Zahořany, silnice je po úpravě, ale bez potřebného příčného řešení pro kat. S 7,5. Průtah přes Zahořany je navržen také v kat. PMK 11 – skup. B, po průtahu pokračuje silnice na Vilémov. Místy má nepříznivé sklonové poměry, které by bylo vhodné upravit vyvinutím trasy a přitom také zajistit příčné řešení v kat. S 7,5. Odstranění křížení se železniční tratí se vzhledem k malé intenzitě dopravy zatím nejeví nutné a i rozhledové poměry jsou mezi oběma dopravními cestami příznivé. Pokud by nastala nutnost odstranění úrovňového křížení, pak bylo vhodné řešit situaci silničním podjezdem východně od stávající polohy. Méně příznivá je situace v průtahu obcí a zejména při křížení se silnicí III/22417 na náměstí ve Vilémově, kdy je prostor stísněn starou zástavbou chráněnou památkovým úřadem a kde nelze získat potřebný prostor pro rozhled a pro šířkovou úpravu trasy. Proto je navržena v kategorii PMK 10,0, skupiny B. Po průchodu náměstím jižním směrem na Podlesice je navržena okružní křižovatka, která  řeší napojení místní komunikace u hřbitova, nové trasy silnice III/22417 – její východní část a vlastní vedení silnice III/2410 ve styku s přeložkou silnice III/22417  a to s výrazněním hlavního dopravního směru na východ. Kruhová křižovatka je navržena o vnitřním poloměru R = 22m o vnějším pak R ´30 m. Situována je tak, aby mohla využít část stávající silnice na Podlesice. Silnice III/2410 pak pokračuje dále na jih. je  Úprava  příčného uspořádání je navržena na kat. S 7,5. Napojení západní části nové přeložky III/22417 je cca 200 m jižněji od kruhové křižovatky.

Silnice III/22417 – přechází do řešeného území od Radonic do Vilémova, kde dochází v průtahu obcí k četným dopravním závadám, jako je u přemostění potoka Liboc a pak hlavní dále na náměstí při křížení se silnicí III/22410, kde tuto dopravní nebezpečnou závadu, tj. nepřehlednost křížení, nelze odstranit. Odtud silnice III/22417 pokračuje v zástavbě východním směrem, přechází úrovňově železniční trať č. 164 Kadaň – Kaštice a směřuje dále k hranicím katastru u Topolčanského Dvora.Z hlediska bezpečnosti provozu je navržena ve  skup. B kat. PMK * 11,0 v celém průtahu obcí, všem mimo průjezd branou, kde nemá dostatek místa ani rozhledu. Dle koncepce dopravy je proto uvažováno s přeložením silnice III/22417 do nové polohy a to jižně mimo zástavbu.Odbočuje na hranicích katastru Radonice- Vilémov vpravo na potok Liboc. Odtud pokračuje do prostoru jižně hřbitova a využívá stávající polní cesty s napojením na III/2410 a s peaži severně až ke stávající polní cestě, po které je vedena do nového napojení na stávající III22417 s nadjezdem přes železniční trať Vilémov – Kaštice a to v kat. S7,5. Z finančních důvodů je možné akci rozdělit do dvou samostatných částí. Prvá je finančně příznivější a znamenala by realizaci  východní části přeložky od kruhové křižovatky na III/22410 až po stávající průběh III/22417 mimo zástavbu, ale bez mimoúrovňového křížení železniční tratí. Druhá část pozdější  obsahuje návrh od Radonic po silnici III/22410 spolu s řešením peaže obou silnic.

b) Místní komunikace

Nová úprava místních komunikací je ovlivněna vydáním nové ČSN 736110 z ledna 2006, která značně rozšiřuje možnosti příčného uspořádání místních komunikací. Zásadně dělí místní komunikace do skupin, a to A- rychlostní, B – sběrné obytných útvarů, spojení obcí, průtahy silnic I, II a III třídy, C – obslužné ve stávající i nové zástavbě, D – pěší zóny, obytné zóny, stezky, prvky a zóny určené cyklistickému provozu, stezky pro chodce aj. pokud nejsou součástí komunikací funkčních skupin B a C. Označení PMK vymezuje prostor, který slouží zejména dopravnímu provozu (vozidla i chodcům). Při řešení v prostoru obce Vilémov jsou využity následné typy kategorií místních komunikací ze skupiny B – PMK 11 (Blov, Vinaře u Kadaně, Zahořany, Vilémov), průtah veřejných silnic III. třídy, kde místo pásu pro stejná vozidla jsou situovány jen 2 pruhy vozovky v 3,0 m, vodící proužky 0,25 m, bezpečnostní odstup 0,5 m a chodník po 2 x 1,5 m a odstup od pevné zástavby 0,25 m. Dále je použit typ PMK 10 u komunikacích zajišťující hlavní obsluhu nových lokalit pro bytovou výstavbu a ze skupiny C spojovací trasy PMK 7,0 nebo jednopruhové místní komunikace jednosměrné či obousměrné, kdy je pak vypuštěn chodník po jedné straně. Do skupiny C jsou dále zařazeny místní komunikace jednopruhové typu PMK 7,0 nebo PMK 4,5, které mohou být řešeny.jako obousměrné s výhybkami.po 80-100 m a musí být zajištěn vjezd  do staveb či na pozemky. Typ C- PMK 4,0 je využit jen ve stísněných podmínkách nebo ve volném zastavěném prostoru s jízdním pruhem 3,0 m širokým a s krajnicemi po 0,5 m. Návrh místních komunikací v jednotlivých obytných celcích Vilémova:

Blov na procházející silnici III/22425( B – PMK 11,0 ) navazuje řada místních komunikací , které jsou dle prostorových možností navrženy v kategorii PMK 4,0 nebo PMK 4,5 skupiny C. Na ně navazují pak komunikace - zemědělské  k obsluze polí, které jsou navrženy do kategorie převážně C – PMK 4. V jižní části obce Blov se předpokládá výstavba rodinných domů a jejich zpřístupnění je možné ze západu od silnice III/22425 místní komunikací v kat. C – PMK 4,0, která pak přechází do kategorie C – PMK 7,5 a v této funkci pak na východní straně obce se napojuje na silnici III/22425. Tato kategorie je typu jednopruhové místní komunikace skupiny C obousměrné nebo jednosměrné, kde pro křížení vozidel lze umístit jízdní pruh na 2,5 m a využít prostor pro chodník a vypustit případně vodící proužky. Další zástavba je uvažována na východní straně při silnici III/22425 a severně od tohoto místa se samostatným příjezdem od příjezdové cesty k bývalému zemědělskému zařízení s propojením až na polní cestu pro zajištění průjezdnosti v kategorii PMK 7,5 skupiny C s chodníkem po 1,0 m V obci Blov je pak severně další plocha zpřístupněná PMK 4,5, kterou je nutno prodloužit a opatřit točkou tvaru T.

Vinaře v centru obce navazuje na silnici III/22424 místní komunikace navržená v kat. PMK 4,5 – skup. C .Na silnici III/22424 je napojena místní komunikace v kat. PMK 7,5 skup. C s jednostranným chodníkem, která pokračuje za stávající zástavbou kolem nově navržených ploch a navazuje opět na III/22425 na západním konci obce. Další plocha navržena k zástavbě je situována na severním okraji obce a přístupna od silnice III/22424. Plocha v centru obce je navržena za vodovodním řadem východně.

Zahořany jsou situovány podél silnice III/22410, u které je  navržena úprava na PMK 11, skup. B, s jednostranným chodníkem jen v krátkém úseku. Ostatní místní komunikace jsou převážně v kat.PMK 4, skup.C s ohledem na stávající zástavbu; jen volný prostor u kostela umožňuje kat. PMK 4,5  skupina C s pokračováním polní cesty v kat. PMK  4,0 skup. C a točkou tvaru T. Jinak všechny ostatní komunikace jsou charakteru polních cest C - PMK 4.

Nová zástavba je navržena do jižní části obce k bývalému tělesu důlní vlečky, které navrhujeme do kat. C – PMK 7,5 s jednostranným chodníkem a ukončeným točkou do T. Další plocha je na západní straně obce a její zpřístupnění je od silnice III/22410 novou příjezdovou trasou v kat. C- PMK 7,5 s jednostranným chodníkem 1,0 m a ukončenou obratištěm do tvaru T.

Vilémov – soustava současných místních komunikací je zásadně dodržena, ale je provedena jen jejich kategorizace do příslušných typů, podle toho jak to umožňuje stávající zástavba.

Nové místní komunikace vznikají pouze u ploch, které jsou vybrány k zástavbě rodinných domů, je navržena jejich poloha a potřebná kategorie. Jsou to plochy na západní straně obce za fotbalovým hřištěm, kde je nutno provést úpravu připojování stávající místní komunikace vedoucí vpravo podél toku potoka Liboc a odbočující před mostním objektem ze silnice III/22417 západním směrem. Její úprava je navržena na kat. B – PMK 10,0 .Tato místní komunikace by výhledově tvořila také přivaděč do obce od navržené přeložky silnice III/22417. Plocha pro zástavbu je dále protkána komunikacemi v poloze sever – jih v kat. B –PMK 10,0 . Propojení a průjezdnost těchto komunikací je na jižní straně zajištěna komunikací v kat. C – PMK 7,5. Další plocha pro výstavbu rodinných domků je situována od silnice III/22410 východně proti bývalému objektu zemědělského družstva. Je v poloze sever – jih rozčleněna vedením vysokého napětí a v poloze západ – východ pak nově navrženou komunikací kat. MO 7 s chodníky po obou stranách zaústěnou do další komunikace kat.B – PMK 10,0, která vychází od silnice III/22417 a vede jižně do nové přeložky silnice III/22417 v poloze stávající živičné polní cesty. Tyto komunikace a elektrické vedení rozdělují prostor na kvadranty, z nichž jeden se předpokládá pro situování průmyslové základny. Pokračování této plochy je navrženo dále na východ až po stávající vedení vysokého napětí.

Napojení místní komunikace k nádraží je nově směrově upraveno pro vytvoření průsečné křižovatky se silnicí III/22417 a nové obslužné místní komunikace západně. Tento prostor by byl zahrnut do I. etapy výstavby a obslužná komunikace by byla realizována v kat.B – PMK 10,0 U silnice III/22417 je navrženo mimoúrovňové křížení se železniční tratí. V severní části obce v prostoru bývalého zemědělského areálu je uvažována z části také zástavba rodinnými domy. Zpřístupněna by byla od místní komunikace navazující na III/22417 a v rámci parcelace pak zřízena obslužní komunikace kat. B – PMK 10,0, která by na severní straně byla propojena místní komunikací kat. C  - PMK 4,5, která by navazovala na komunikaci kat. C – PMK 4 vedoucí podél pravého břehu potoka Liboc. Na severu je tento prostor výstavby omezen hranicí poddolovaného území. Jako další plocha pro případnou bytovou výstavbu je navržen prostor severně od silnice III/22417 a jižně od předcházející plochy, který by byl zpřístupněn od stávající silnice III/22417. Poslední plocha je situována při komunikaci k nádraží východně od ČOV a ohraničena na východě ochranným pásmem železniční trati č. 165 a ochranným pásmem ČOV.

Navržené typy stávajících místních komunikací jsou vázány na okolní prostředí, tj. na prostor, který nechávají mezi hranicemi svých pozemků k dispozici. Pokládáme za nutné upozornit, že u všech kategorií místních komunikací je po obou stranách vlastní vozovky ponechán bezpečnostní pruh, převážně 0,5 m široký, pro chodce pohybující se po chodníku. Tento pruh je možno buď ozelenit nebo přičlenit k rozšíření chodníku.

c) Doprava v klidu

U obytné stávající i výhledové zástavby se předpokládá řešení dopravy v klidu zajištěním garážových či volných stání na vlastním pozemku. Veřejná stání je třeba realizovat v obci Vinaře, a to před palírnou nebo na vedlejším pozemku pro uživatele tohoto zařízení. V obci Blov a Zahořany není potřeba budování veřejných parkovišť. Ve Vilémově je pak parkovací prostor před mostem v zástavbě pro návštěvníky fotbalových utkání a nově je navrženo přímo u hřiště s možností případného prodloužení . Další parkovací plochy jsou přímo na náměstí, a to před starou školou (západní část náměstí) a před obecním úřadem, poštou a hostincem, vznikly v rámci úpravy náměstí. U nově navrženého koupaliště a hřiště v areálu školy při silnici III/22410 na severní části obce je také uvažováno parkoviště pro návštěvníky. Jeho zpřístupnění by mělo být odděleno od areálu školy a doporučujeme jeho napojení na silnici |III/22410 vytvořit od severního okraje areálu školy a jeho oddělení od stávajících objektů. Parkování je také navrženo v prostoru před vchodem na hřbitov. Menší parkoviště jsou uvažována při realizaci výstavby  RD na jižní straně Vilémova. V prostoru železniční stanice Vilémov lze v bývalém areálu zemědělského družstva realizovat výstavbu parkovacích ploch či garáží, pokud by vznikla tato potřeba. Zpřístupnění tohoto zařízení by bylo možné od příjezdové cesty k nádraží. Před vjezdem do průmyslového objektu u žel. stanice navrhujeme vybudovat obratiště pro motorová vozidla.

d) Hromadná doprava

Obec Vilémov je dopravně obsluhována současně jen autobusovou dopravou a železniční osobní přeprava byla zastavena . Obce patřící pod Vilémov, a to Blov a Vinaře jsou obsluhovány také jen autobusovou dopravou. Tu provádí nástupní organizace ČSAD. Ani jediná zastávka na autobusových linkách v řešeném území není situována mimo průjezdný profil silnice a může tak vytvářet zbrzdění či nehodu na silniční síti. Proto všude tam, kde prochází autobusová doprava obcí navrhuje se zřízení zálivu a zastávkového pruhu, mimo jízdní pruh, a to pro oba směry. Jedná se o Vinaře, Blov a zejména Vilémov, kde v rámci úpravy náměstí nebyla tato řešení také realizována. V případě výstavby rodinných domů v prostoru jižně Vilémova doporučujeme zřídit novou autobusovou zastávku v místě nového napojení místní komunikace k nádraží na stávající III/22417. Dle ČSN 736425 je předpokládaná délka 1 vozidla pro zřízení zálivu 12 m, u článkového autobusu pak 18 m, odsun zastávky je u silnice III. třídy kat. S 7,5 od vodícího proužku 3,0 m vně jízdního pruhu, odbočující pruh je dle sklonu vozovky a rychlosti v mezích 7 – 30 m a napojovací také od 7 – 35 m, to opět v závislosti na sklonu a rychlosti, tedy čím větší sklon a rychlost tím větší délka napojujících i připojovacích pruhů. Délku nástupní hrany by bylo možné volit pro 1 vozidlo tj. 12 m, protože se nepředpokládá stejný časový sled u některé nástupní či výstupní hrany.

Do přepravců hromadné dopravy patří ve Vilémově také České dráhy, ale jejich umístění vůči Vilémovu není příznivé, je dosti vzdálené od centra zástavby a hustota dopravy je sice odpovídající potřebám, ale rychlost a kultura cestování je trochu opožděna za moderními požadavky, a proto byla osobní přeprava zastavena.

e) Pěší a cyklistické trasy

Do pěších tras je možno zařadit již vybudované nebo navrhované chodníky pro pěší podél jednotlivých místních komunikací a několik pěších tras mezi parcelami jako v Zahořanech, Blovu či Vinaři.

Cyklistické stezky nejsou v území zatím realizovány, je ale proveden návrh několika tras, která zasahují také do řešeného území. Zároveň byl ještě proveden návrh na jejich zajištění a rozšíření v rámci zpracovaného ÚP Vilémov.

Návrh na základní trasy cyklistických stezek provedl SM-INVEST Chomutov a předložil 4 trasy označené cyklostezka Radonicko I., cyklostezka Radonicko II., cyklostezka Libědice a cyklostezka Podbořansko. Do zpracovávaného území zasahuje cyklostezka Radonicko I. a cyklostezka Radonicko II. Cyklostezka Radonicko I. řeší průběh cyklistické stezky v regionu Radonicko mezi obcemi Pětipsy, Vilémov, Radonice  a rybníkem Sedlec. Tato cyklistická stezka je soustředěna do několika stavebních úseků, úsek „A“ začíná v Pětipsech a jde podél potoka Liboce na Vilémov po polní cestě, která je využívána i zemědělci, předpokládá se její zpevnění zakalením štěrku v šířce 3,0 m. Úsek „A“ je ukončen ve Vilémově na náměstí, kam je přiveden po silnici III/22410. Úsek „B“ pokračuje z náměstí ve Vilémově po silnici III/22417 po mostní objekt přes potok Liboc, odkud pokračuje po místní komunikaci západním směrem a s ohledem na uvažovanou výstavbu je zde navržena nová komunikace kat.B – PMK 10,0, která by měla být ukončena na přeložce silnice III/22417. Pak cyklostezka pokračuje západním směrem na Radonice po panelové vozovce o šířce 3,0 m.

Cyklostezka Radonicko II. zabývá se prostorem Vilémov, Račetice, Široké Třebčice, Krásný Dvůr, Chmelištná a rybník Sedlec. V našem řešeném území jsou trasy úseku „B“ Topolany – Račetice a v prostoru Topolany – odbočka k nádraží „A“. Vilémov (panelová vozovka), dále napojení na místní  komunikaci k nádraží a odtud po stávající prašné cestě přes říčku Liboc brodem na uvažovanou cyklostezku Radonice I. je úsek „A“ CS(N) Radonicko II. Územní plán tohoto prostoru doporučuje zabývat se ještě dalšími zahušťovacími trasami cyklostezek, které by umožňovaly ještě další poznání kraje. Jedná se o následující úseky: Zahořany – Vilémov v trase bývalé uhelné vlečky s napojením na úsek „A“  Radonicko I. nebo ze Zahořan opět po bývalé vlečce na Blov nebo po polní cestě a pak ještě napojení Zahořan na Radonice, a to buď po polní cestě nebo po spojení šachty a Radonic. Přitom by mohl být prostor bývalého dolu v Zahořanech upraven na parkoviště pro vozidla a cyklisty nebo zde zřízena cyklistická závodní trasa (okruh) Zahořany – Blov – Zahořany s případným rozšířením na Radonice. Dále by bylo možné využitím stávajících silnic zajistit cyklistickou stezku až na Kadaň nebo využít polních cest po severních hranicích katastru až po Vlkaň a Kojetín a odtud pak na Vintířov a zpět na III/22425 na Blov a Vinaře na II/224 do Kadaně. Bylo by vhodné, aby se při projednávání ÚP zaujalo také stanovisko k těmto úvahám. Šířka těchto cyklistických stezek by stačila 2,0 m jen pro cyklisty, v případě spoluužívání zemědělci měla by být stezka šířky 2,75 – 3,0 m.

f) Zemědělské cesty

V řešeném území je řada zemědělských cest v mapách 1 : 5 000 nebo u map jádra obcí 1 : 2 000. Jsou uvažovány v kat. C – PMK 4,0 pokud mají své opodstatnění pro tuto kategorii. Z části jsou také zahrnuty do cyklostezek, což je také v těchto mapách vyznačeno jak graficky tak písemně.

Shrnutí

Při zpracování návrhu ÚP byly respektovány všechny požadavky dané v zadání. Je třeba upozornit na řešení bezbariérových přístupných a uživatelných chodníků, parkovišť, nástupních ostrůvků a přechodů a postupovat podle vyhlášky č. 174/1994 Sb. a příslušných technických norem a doporučení odborných publikací organizací zdravotně postižených. O případných úpravách těchto tras a objektů a jejich situování by mělo rozhodnout zastupitelstvo na základě místních znalostí a poměrů.

## Vodní hospodářství

a) Hydrologické poměry a ochrana území před škodícími vodami

Katastr obce spadá do třech dílčích podpovodí. Malá jižní část katastru u vodojemu spáduje do Třebčického potoka. Vlastní sídlo Vilémov a jeho okolí je součástí povodí Liboce (číslo hydrologického pořadí ČR 1-13-03-005), sídla Zahořany, Blov a Vinaře spádují do podpovodí Vinařského potoka (jeho části označovány i jako Skalní a Hasnický potok) s číslem hydrologického pořadí 1-13-03-008. Hlavním tokem území protékajícím i Vilémovem je říčka Liboc. V profilu nad Vilémovem má povodí rozlohu cca 101 km2, průměrný průtok Liboce                                             Qa = 0,78 m3/s, nízký průtok jednodenní vody Q364 = 0,023 m3/s, desetidenní vody
Q355 = 0,039 m3/s (tj. nízký průtok zajištěný po deset dnů v roce). Povodňové průtoky Liboce mají tyto hodnoty: Q1 = 15,0 m3/s (jednoletá voda), Q5 = 24,4 m3/s, Q20 = 38,6 m3/s a stoletá voda Q100 = 63,8 m3/s. Skutečné průtoky se mohou od výše uvedených i odlišovat, neboť Sedlecká nádrž s užitkovým objemem 608 000 m3 v horní části povodí Liboce může přirozené průtoky mírně ovlivňovat. Kromě Liboce a Vintířovského potoka jsou ostatní vodoteče velmi málo vodné a některé z nich v suchém období ztrácí vodu.

Povodněmi z toků může být ohrožován pouze Vilémov. Dle údajů starousedlíků nejsou pamatovány větší rozlivy přímo v obci, ale upozorňují na vybřežování velkých vod u jezu na západním okraji obce (jez leží již mimo katastr Vilémova).

Záplavová čára stoleté povodně nebyla dosud, dle znění Vodního zákona, správcem toku , pro daný úsek Liboce specifikována a tím ani vodoprávním úřadem stanovena. Se zpracováním studie vymezující záplavové území se dle sdělení Povodí Ohře s.p. počítá do konce r. 2007.Pokud záplavová území nejsou určena, mohou vodoprávní a stavební úřady při své činnosti vycházet zejména z dostupných podkladů. Správců povodí a správců vodních toků o pravděpodobné hranici území ohroženého povodněmi – doslovná citace § 66, bodu 5 vodního zákona č. 254/2001 Sb. V současné době nejsou adekvátní podklady pro určení pravděpodobné hranice záplavového území k dispozici.

Pro potřebu Územního plánu Vilémova jeho zpracovatel provedl vodohospodářské posouzení nebezpečí záplav z Liboce pro intravilán Vilémova s následujícími závěry:

Pravděpodobnost rozlivů stoleté povodně z koryta Liboce ve vlastním intravilánu Vilémova, za předpokladu přirozeného a rovnoměrného odtoku, je minimální. Tento závěr je založen na teoretickém propočtu průtočnosti koryta Liboce v intravilánu sídla. Vychází se z lichoběžníkového profilu koryta se současnou šířkou ve dně cca 5 m (mnohde je i širší), hloubkou koryta 3,5 m (místy je až 5 m) a z průměrného podélného sklonu dna cca 0,8 %. Koeficient drsnosti průtočného profilu byl zvolen podle současného stavu málo udržovaného koryta a porušenou kamennou dlažbou a břehovými porosty zasahujícími i do průtočného profilu. Nutno však konstatovat, že současný stav některých úseků průtočného profilu je i v horším stavu, než je teoretický předpoklad a je žádoucí, aby koryto v celé své délce bylo řádně udržováno ve stavu umožňujícím průtok velkých vod.

Nebezpečí rozlivu povodňových vod je nutno očekávat i do budoucna z místa vysokého jezu na Liboci, ležícího těsně za západní hranicí katastru Vilémova a sloužícího i jako vzdouvací objekt do náhonu – vodoteče vedené po jižním okraji obce.Rozlivy jsou způsobeny nízkými pravobřežními břehy  ve vzduté hladině jezu. I když se ne jedná o tzv. aktivní zónu záplavy, rozlivy reprezentují determinující prvek možného rozvoje v západní části obce. Za účelem zmenšení až vyloučení tohoto nebezpečí se navrhuje:

- vybudovat na západním okraji sídla příčnou protipovodňovou hrázku vracející vybředenou vodu zpět do zahloubeného koryta Liboce;

- zajistit průtočnost náhonu na průtok daný vtokovým objektem (resp. naopak);

- zajistit průtočnost odlehčovacího náhonu vracejícího část průtoků (nad stávající obdélníkovou nádrží – rybníkem) podél hřiště zpět do Liboce a zlepšit tak i stav přiléhajících „mokřadů“. Toto se týká i trasy otevřeného „náhonu“ sloužícího pro kašnu na náměstí.

Realizací výše uvedených návrhů lze zajistit ochranu sídla Vilémov před inundacemi z Liboce a využít i západní okraj sídla jako plnohodnotnou rozvojovou plochu pro výstavbu rodinných domů.

Vážnějším nebezpečím nejsou v sídle Vilémov ani povrchové vody z přívalových dešťů. Ohrožení sídla je možné prakticky jen od jihu, ale větším povrchovým vodám nedochází z důvodů relativně malého povodí, malému sklonu území a poměrně dobré vsakovací schopnosti zemědělských půd (neplatí pro případ zmrzlé půdy nebo nevhodně pěstované plodiny). Případné větší okalové vody jsou či mohou být zachyceny a odvedeny stávajícím náhonem (strouhou) probíhajícím po jižním okraji intravilánu sídla. Předpokladem jejich bezeškodného odvedení je dostatečná průtočnost stávající strouhy (náhonu), která je místy zčásti zanesena. Teoretický přívalový déšť v letním období, který zasáhne svahy na jih od obce, zatíží strouhu výpočtově odtokem 1 – 2 m3/s (dle výše koeficientu odtoku 0,1 – 0,2). Vzhledem k proměnlivému spádu nivelety dna strouhy nutno počítat minimálně s 1 – 2 m2 průtočného profilu strouhy v její dolní části, procházejícího zastavěnou částí sídla, nebo s realizací ochranných hrázek na levém břehu strouhy.

U ostatních sídel obce nutno doporučit následující ochranu před škodícími povrchovými vodami:

Sídlo Blov má sice na sever rozsáhlý a strmý vrch s téměř 200 m převýšením s přiléhajícím povodím cca 50 ha, avšak ve prospěch sídla v ochraně před povrchovými okalovými vodami z tohoto území hovoří zejména dva faktory. Prvním je zalesnění vrcholových partií, druhým významnějším je morfologie terénu, která průběhem údolních muld a strží odvádí podstatnou část přívalových povrchových vod mimo vlastní intravilán sídla. Určité problémy mohou vzniknout v odtoku povrchových vod na východním okraji intravilánu, avšak lze je eliminovat realizací (dostavbou) ochranných příkopů, hrázek či zídek u vybraných objektů. Přes výše uvedené skutečnosti navrhuje se při severním okraji sídla realizovat terénní průlehy s následnými svodnými příkopy.

Sídlo Vinaře má obdobně jako Blov nad sebou na severozápad strmý svah s přiléhajícím povodím k intravilánu o rozloze cca 40 ha s malým podílem zalesnění. Morfologie terénu nad sídlem, oproti sídlu Blov, neodklání povrchové vody od sídla. Přítok k sídlu může v případě přívalového deště reprezentovat cca 1 m3/s i více, dle trvání a intenzity přívalu a vsakovacímu efektu půdy. Na přibližnou kapacitu cca 1 m3/s by měl být na SZ okraji sídla realizován záchytný, odvodňovací a vsakovací příkop (či průleh), odvádějící přívalové deště jihozápadním směrem do vodoteče obcházející Vinařský rybník, resp. část  vod ze severního okraje sídla svést východně do volného terénu za silnicí.

V sídle Zahořany ležícího v podstatě na rozvodnici místních povodí,se navrhuje chránit novou rozvojovou plochu a tím i část stávajících objektů před povrchovými vodami z atmosférických srážek záchytným a svodným příkopem.

Významným vodohospodářským a krajinářským cenným prvkem jsou na katastru obce rybníky. Všechny se nalézají v povodí Vinařského potoka). Dle údajů PRVKUK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací) je největším rybník Podkova (12 ha) jižně sídla Blov a Vinařský rybník (7 ha). Tři menší rybníčky jsou v Zahořanech. Na návsi ve Vinařích je požární nádrž (0,09 ha). Na severozápadním okraji sídla Blov je malá nádržka, napájená přepadem vody z přilehlého vodojemu. Všechny přispívají pozitivně k hospodaření s vodou v území, ale i k malebnosti krajiny či intravilánu sídel. Územní plán navrhuje realizovat nový rybník na západním okraji Vilémova o ploše cca 0,16 ha a napájený dešťovými srážkami a podzemní vodou z přilehlého meliorovaného pozemku

b) Ochrana místních a regionálních zájmů vodního hospodářství

Území katastru obce není součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), ani jiných ochranných vodohospodářských pásem nadmístního významu.

V současnosti existuje pouze ochranné pásmo čistírny odpadních vod ve Vilémově (100 m) a nutno ze zákona respektovat ochranná pásma kolem vodovodních a kanalizačních potrubí (1,5 m od vnějšího líce potrubí, do průměru 500 mm, na obě strany) a respektovat ustanovení vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) o právu správců vodních toků užívat pozemky sousedící s korytem vodních toků, a to u drobných toků v šířce do 6 m, u významných toků do 8 m od břehové čáry.

Jako významný tok je uváděn ve vyhlášce 470/2001 Sb., v předmětném území tok Liboce.

Dle Nařízení vlády ČR č. 103 z 3. 3. 2003 k provedení zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) o „stanovení zranitelných oblastí a používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech“ byl katastr  Vilémova a katastr Vinařeitelné oblasti zařazen. Existence tohoto Nařízení specifikuje zvýšené nároky na šetrnou manipulaci s dusíkatými hnojivými látkami v tomto území. V komentáři k tomuto nařízení se uvádí, že pod pojmeme dusíkatá hnojivá látka nutno zahrnout i upravené čistírenské kaly. Využití těchto látek v zemědělství a podobně je zakázáno v zimě (období listopad až leden, resp. i únor dle kategorie BPEJ.

V souvislosti s ochranou zájmů vodního hospodářství nutno upozornit na existenci závlahových potrubí a zařízení na katastru obce. Jedná se o závlahové soustavy využívající zachycené (akumulované) vody v Sedlecké nádrži na horním toku Dubé (kubatura
608 000 m3) dodávající vodu do závlahových soustav Sedlec – Radonice,
Vilémov – Račetice a Račetice – Třebčice. Dle projektu Hydroprojektu Praha z roku 1980 se v prostoru Vilémov – Račetice počítalo se závlahou 480 ha. Na katastru obce Vilémov se nachází cca 10,3 km závlahového potrubí dimenzí 500 mm (beton) a 200 a 150 mm (azbestocement). Šířka ochranného pásma kolem potrubí 500 mm je 5,5 m, kolem ostatních cca 3,2 m. V blízkosti vodojemu pitné vody „Radonice“ se nachází vyrovnávací nádrž závlahové vody sloužící i k redukci tlaků v přívodním závlahovém potrubí, které dále pokračuje betonovým potrubím DN 500 mm směrem k Topolanskému dvoru a ve vzdálenosti cca 300 m jižněji od silnice Vilémov – Račetice vede na východ až k trati ČD Podbořany – Žatec.

c) Zdroje vody a zásobování pitnou vodou

Na katastru obce je v současnosti používána ke spotřebě v rozhodujícím množství jen pitná voda z oblastního vodovodu, i když lze využívat i zdroje závlahové vody přiváděné ze Sedlecké nádrže ležící na horním toku Dubé (povodí Liboce).

Na katastru obce se nenacházejí žádné významnější zdroje podzemní vody nadmístního významu. V území existuje několik hydrogeologických vrtů, které mohou být zajímavé při využívání podzemní vody pro místní potřebu. Jedním z těchto vrtů je i vrt S1 pod kostelem ve Vilémově s původně stanovenou vydatností 4 l/s (čerpací zkouška v roce 1976). S jeho využitím se počítalo pro plavecký bazén s jehož výstavbou se v urbanistické studii z roku 1995 původně uvažovalo v prostoru stávajícího fotbalového hřiště.

Všechna sídla obce Vilémov jsou zásobena pitnou vodou z vodovodů Vilémov a Zahořany jsou připojeny na oblastní vodovod, sídla Blov a Vinaře mají vlastní místní vodovody.

Vilémov je v rámci oblastního vodovodu připojen na vodojem označovaný jako vodojem Radonice, i když je na katastru Vilémova. Vodojem leží na trase vodovodního řadu (profily DN 150 – 200 mm) propojujícího prameniště vodních zdrojů Konice u Mašťova (vydatnost cca 17 l/s). s vodojemem Přeskaky (500 m3) napojeného na vodní nádrž Přísečnice a úpravnu vody Hradiště. Tlakové poměry ve vodovodní síti Vilémova jsou determinovány úrovní hladiny ve vodojemu Radonice (objem 300 m3) kolísající v rozmezí 363,0 – 366,3 m n.m. Vzhledem k úrovni terénu intravilánu Vilémova v rozmezí cca 288,0 – 305,0 m n.m. je na přívodním řadu do Vilémova (PVC 150) osazen redukční ventil tlaku vody. Na vodovod v obci jsou prakticky připojeni všichni obyvatelé. Délka rozvodné sítě činí cca 4,6 km a je převážně tvořena z potrubí PVC dimenze 110 mm, kratší úseky jsou i dimenze 80, 63 a 50 mm. Vodovod vybudovaný v letech 1972 – 1980 vyhovuje. Vodovod je v majetku SVS a.s. Teplice a provozuje ho SČVK a.s. (detašované pracoviště Kadaň).

Požadavky na dodávku pitné vody z oblastního vodovodu, dle sdělení jeho provozovatele lze uspokojit i ve výhledu. Pro výhled lze očekávat ve Vilémově níže uvedené odběry pitné vody. Specifické spotřeby ve výhledu jsou předpokládány dle tzv. Směrnice č. 9, jejíž hodnoty nejsou dnešními odběry vody dosahovány. Předpokládá to do výhledu nárůst specifických spotřeb oproti dnešnímu stavu cca o třetinu. Tato prognóza, vzhledem ke stoupající životní úrovni, a zvyšujícím se požadavkům na úroveň a vybavenost (komfort) bytů, domů a veřejných služeb a zařízením není nereálná. Již v současnosti stoupají odběry vody pro provoz domovních bazénů a zalévání zahrad u nových rodinných domů, z nichž většina nemá vlastní studnu.

Sídlo Vilémov – orientační bilance (výhled)

| 630 obyvatel . 138 l/os/den | 86,9 m3/d |
| --- | --- |
| občanská vybavenost: 630 obyvatel . 20 l/den | 12,6 m3/d |
| zemědělská výroba (odhad) | 30 m3/d |
| výrobní aktivity ostatní | 15 m3/d |
| veřejný rekreační bazén (denní průměr) | 20 m3/d |
| průměrná denní potřeba | 164,5 m3/d |
| Průměrná denní potřeba Qp |  |
| Qp = 164,5 m3/d = 1,90 l/s |  |
| Maximální hodinová potřeba Qm |  |
| Qm = 1,5 . Qp = 246,8 m3/d = 10,3 m3/h = 2,86 l/s |  |
| Maximální denní potřeba Qh |  |
| Qh = 1,8 . Qm = 18,54 m3/h = 5,15 l/s |  |

Novým výhledovým výrazným odběratelem pitné vody z vodovodu bude v případě realizace projektovaný rekreační bazén v prostoru stávající školy. Plavecký bazén 25 x 9,1 m a přidružený bazén průměru 10 m si vyžádá ročně dle projektu 3 277 m3 vody, s denním průměrem v sezóně 20 m3/den a s maximálním projektovaným odběrem 2,52 l/s, který bude nutno asi upravit (redukovat) provozním odběrným řádem po dohodě s provozovateli vodovodních systémů.

V rámci orientačního bilancování i ostatních sídel v okolí lze konstatovat, že kapacita vodojemu i dimenze přívodních vodovodních řadů vyhoví i výhledovým nárokům na odběry pitné vody ve Vilémově.

Zásobování rozvojových ploch pro výstavbu rodinných domů z vodovodu

Všech pět rozvojových ploch pro výstavbu rodinných domů (vč. rozvojové plochy pro průmyslové aktivity) lze napojit na stávající rozvodnou síť vodovodu.

Rozvojové plochy jih a jihovýchod jsou zokruhovány připojením na stávající rozvodnou síť sídla, plochy západ a severovýchod jsou zokruhovány v rámci lokality. U prvních dvou rozvojových ploch (lokalit) se předpokládá dimenze potrubí minimálně DN 100 u ostatních DN 80.

Zahořany jsou na oblastní vodovod připojeny přes Vilémov potrubím PVC 100. Tlakové poměry ve vodovodní síti jsou vyhovující (úroveň terénu intravilánu cca
290,0 – 295,0 m  n. m.), vodovodní síť (6 přípojek) je v dobrém stavu.

Připojení dvou lokalit výstavby nových rodinných domů je možné na stávající přívodní řad z Vilémova. Lokalita na západě (cca 8 RD) si vyžádá realizaci cca 210 m přívodního (rozvodného) vodovodního řadu, lokalita na východě (3 RD) cca 160 m řadu.

Blov vybudoval místní vodovod již kolem roku 1900. Vodovod byl několikrát rekonstruován, poslední práce byly provedeny v roce 1998, kdy byly dokončeny i všechny zbývající rozvodné řady a přípojky. Zdrojem je odběr podzemní vody o deklarované vydatnosti 0,15 l/s (evidenční č. zdroje ZD 512/1) přivádějící vodu gravitací podtrubím DN 50 do vodojemu 3 x 4 m s kubaturou 9 m3, který byl vybudován již kolem roku 1900. V posledních letech byl opraven (zejména novým zastřešením betonovou deskou). Vzhledem k úrovni terénu intravilánu v rozmezí cca 303,0 – 328,0 m n.m. a kóty hladiny vodojemu 328,48 m n.m. byla při poslední rekonstrukci vodovodu v roce 1996 pod vodojemem vybudována nadzemní hydroforová stanice zajišťující vyhovující tlakové poměry. Rozvodná síť je dnes tvořena potrubím PVC 150 a PVC 80 v délce cca 750 m a jsou na ni připojeni prakticky všichni obyvatelé. Původní Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Chomutov počítal s připojením sídla Blov a Vinaře na oblastní vodovod ze Zahořan. Obdobný záměr uvádí i nový Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje s etapizací až po roce 2015.

Připojení třech lokalit navrhované výstavby rodinných domů je možné na stávající rozvodný systém. Jihozápadní lokalita (cca 5 RD) si vyžádá realizaci 220 m rozvodného potrubí, lokalita na jihovýchodě (2 RD) 80 m. V případě žádoucího zokruhování rozvodných řadů pro lokality na JZ a JV obce by bylo nutno vybudovat dalších cca 150 m potrubí. Lokalita na východě sídla určená pro výstavbu RD a výrobní zónu by si vyžádala realizaci cca 470 m vodovodních rozvodných řadů. Kubatura vodojemu vyhoví i pro připojení všech nových RD, vydatnost zdroje bude nutno pravděpodobně výhledově posílit. Kubatura vodojemu spolu se zdrojem nezabezpečují však normové požadavky na odběr požární vody. Teoretická potřeba vody pro sídlo s 60 obyvateli činí v denním letním maximu 0,16 l/s.

Vinaře mají místní vodovod, který byl vícekráte rekonstruován. Dle údajů reprezentantů obce zdrojem vody je podzemní voda získávaná ve skalní štole vybudované v svahu cca 200 m na západ od obce. Zachycená voda je vedena do vodojemu o objemu 40 m3 a odtud novodobým potrubím PVC 100 do sídla, jehož rozvodný systém je v podstatě zokruhován. Délka rozvodné sítě včetně přívodního řadu z vodojemu činí cca 1 250 m potrubí PVC 100, situování tras stávajícího vodovodu v mapách ÚP bylo provedeno dle ústních informací. Vodovod vyhovuje současným potřebám. Nutno však konstatovat, že tlakové poměry v rozvodných řadech jsou na mezi přijatelnosti (kóta terénu vodojemu je cca 315 m n.m., místa odběru vody na úrovni terénu 290 – 300 m n.m.

Připojení navrhovaných ploch pro výstavbu RD bude provedeno na stávající rozvodný systém vodovodu, avšak pro parcely na západním okraji sídla bude nutno zajistit potřebné tlakové poměry v rozvodném řadu AT stanicí. Vzhledem k nízkým provozním tlakům i ve stávajícímu rozvodném systému vodovodu jeví se účelné na tuto tlakovací stanici připojit i stávající rozvodné řady. Připojení všech navrhovaných parcel pro RD by si vyžádalo realizaci cca 800 m nových rozvodných řadů. Teoretické nároky na kapacitu vodního zdroje mohou postupně vzrůst na výhledových 0,2 – 0,25 l/s v letním denním maximu. Stávající vydatnost vodního zdroje není blíže specifikována, lze však přepokládat možnost zvýšení odběrů vody, alespoň pro první stadia realizace nových RD. Kubatura vodojemu (40 m3) by postačovala i pro výhled, za předpokladu nekrytí normových odběrů požární vody. Jako zdroj – záloha požární vody je k dispozici vodní nádrž na návsi.

Dle schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (PRVKUK) je navrhováno připojit sídla Blov a Vinaře na oblastní vodovod od Zahořan. Územní plánu respektuje tento záměr, ale jako variantní řešení navrhuje začlenit do plánované aktualizace PRVKUK přívodní řad z oblastního vodovodu v trase prostor rozvodna Hradec – Vinaře – Blov. Pozitivem je kratší přívodní vodovodní řad a vybudování vodovodního řadu, který by mohl být prodloužen až do Radnic a tak docíleno zokruhování jedné z větví oblastního vodovodu.

d) Odkanalizování území a zneškodňování odpadních vod

Kanalizace splaškových vod s následnou čistírnou odpadních vod je vybudována jen ve Vilémově. Splašková kanalizace s čistírnou byla vybudována v devadesátých letech. Délka stokového gravitačního potrubí dimenzí DN 300 je cca 2 000 m. Dle dokumentu Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (PRVKUK) je ve Vilémově na kanalizaci a ČOV napojeno 50 % obyvatel, 35 % odvádí splaškové vody do septiků se vsakováním, 10 % do bezodtokových jímek s vyvážením na pole a 5 % do DČOV s odtokem do vodoteče. Gravitační splašková kanalizace je vybudována na podstatné části intravilánu sídla. Levobřežní část zástavby u silnice na Zahořany je gravitačně svedena do jímky s přečerpávací stanicí, umístěné u mostu přes Liboc a vody přečerpávány do splaškové gravitační kanalizace za mostem. Čistírna odpadních vod (ČOV) je mechanicko biologická. Část ČOV byla projektována na kapacitu 600 ekvivalentních obyvatel (EO), biologická část tvořená filtrem CINIS 2 x 225 reprezentuje výkonnost 450 EO. Pozemek ČOV je oplocen. Na ČOV není připojena dosud levobřežní zástavba v prostoru silnice na Radonice a rozptýlená zástavba u nádraží ČD. První prostor je relativně snadno připojitelný prostřednictvím přečerpávací stanice do stávající kanalizace, připojení druhého prostoru (nádraží ČD) do stávající ČOV je pro stávající množství odpadních vod ekonomicky nevýhodné. Navrhuje se zde  ponechat žumpový systém. Kanalizace s ČOV je majetkem obce.

Vzhledem k současnému stavu a kapacitě ČOV  se navrhuje tuto rekonstruovat na výkonnost minimálně 700 EO (ekvivalentních obyvatel). Po rekonstrukci ČOV, dle zvolené technologie čištění, zejména vyřešení kalového hospodářství, by bylo případně možno vyhlásit ochranné pásmo v redukované rozloze oproti současnosti.

Pro navrhované rozvojové plochy pro výstavbu RD se navrhuje vybudovat gravitační splaškovou kanalizaci (DN 300) a tuto napojit na stávající kanalizační síť. Pouze u rozvojové plochy na severovýchodě intravilánu bude nutno svádět splaškové vody do přečerpávací stanice a výtlačným potrubím cca 220 m převádět vody do kmenové stoky vedoucí k ČOV. Celková délka nových úseků splaškové kanalizace, dle návrhu ÚP, činí cca 3000m.

Odkanalizování rozvojové plochy při silnici k nádraží ČD (proti ČOV) si vyžádá realizaci přečerpávací stanice před ČOV.

Srážkové vody jsou ve Vilémově odváděny jednak silničními (uličními) příkopy, jednak dešťovou kanalizací. Srážkové vody jsou zaústěny do Liboce či místního náhonu (strouhy).

Pro novou výstavbu se navrhuje vybudovat v ulicích dešťovou kanalizaci. Z jednotlivých rozvojových ploch pro novou výstavbu, převážně rodinných domů, bude nutno odvádět následující přibližná maximální množství srážkových vod (případ přívalového deště):

- Rozvojová plocha na západě si vyžádá odvedení cca 90 l/s srážkových vod do přilehlého náhonu (strouhy).

- Rozvojová plocha na jihu, s přiléhající rozvojovou plochou pro průmysl (komerci) soustředí cca 150 l/s srážkových vod, které budou odvedeny do blízkého náhonu (strouhy).

- Rozvojová plocha severovýchod odvede cca 70 l/s přívalových srážkových vod severním směrem do říčky Liboce.

- Rozvojová plocha na jihovýchodě v rozsahu I. etapy odvede cca 80 l/s, v rozsahu II. etapy dalších cca 120 l/s srážkových vod, kterou budou svedeny do strouhy vedoucí podél silnice ke stanici ČD.

Rozvojové plochy na východě intravilánu svou rozlohou a situováním režimu odtoku srážkových vod v podstatě neovlivní. Vody ze střech a zpevněných ploch budou odvedeny do přilehlé strouhy. V případě realizace plné zastavěnosti všech rozvojových ploch bude odváděno do přilehlých vodotečí cca 0,5 m3/s přívalových srážkových vod, oproti stávajícímu odtoku cca 0,2 m3/s dnešního odhadovaného stavu. Ve vodním režimu území není tento rozdíl podstatný, neboť se jedná pouze o případ přívalového odtoku,navíc zaústěného převážně do přirozených, po většinu roku bezvodných, vodních příkopů (strouhy) s možností vsaku vod do terénu.

V sídlech Zahořany, Blov, Vinaře není vybudována splašková kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v žumpách nebo septicích s následným vsakem do terénu. Dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (PRVKUK) se uvádí tyto podíly způsobu zachycení a místní likvidace splaškových vod:

Žumpový systém s odvozem na pole: Blov 30 %, Vinaře 10 %, Zahořany 20 %.

Septiky s následným vsakem: Blov 70 %, Vinaře 90 %, Zahořany 70 %.

Septiky vyústěné do povrchových vod: Zahořany 10 %.

Dle textace schváleného PRVKUK budou „odpadní splaškové vody čištěny individuálně pomocí samostatných domovních čistíren nebo septiky se zemním filtrem“. V dalším odstavci PRVKUK cituje: „V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň“.

Pokud jde o srážkové vody spadlé na zastavěnou část sídel, jsou tyto odváděny příkopy přímo do vodotečí (nádrží) či případně vsakovány do terénu. Tento způsob odvedení srážkových vod se předpokládá i do výhledu, a to i u navrhovaných rozvojových ploch pro výstavbu rodinných domů, i když bude dle místní situace nutno vybudovat krátké dešťové vpustě a krátké úseky dešťové kanalizace. Ovlivnění vodního režimu území po výstavbě RD na navrhovaných plochách, v předmětných malých sídlech, je nepodstatné.

## Energetika a spoje

a) Elektrická energie

##### Napěťová hladina Vvn 400 a 220 kV

Severní okraj řešeného území sousedí se strategickou rozvodnou české elektrizační soustavy – s nadřazenou rozvodnou 400 kV Hradec.

V soustavě vysokého napětí prochází řešeným územím jednoduché vedení 400 kV 
ev.č. 441.

V okrajové severozápadní části katastru prochází dvojité vedení 220 kV ev.č. 223 a 224 v trase RZ Vítkov – RZ Hradec.

Tato vedení mimo svá ochranná pásma (která je nutno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. plně respektovat) jsou na katastru obce situovány tak, že neomezují současné ani rozvojové záměry obce.

##### Napěťová hladina vn – 22 kV.

Katastr obce je elektrickou energií zásoben prostřednictvím stromkového systému volného vrchního vedení 22 kV s převodem v místech odběru pro spotřebitelskou potřebu napětím 0,4 kV.

##### Vilémov

Obec je zásobena následujícími trafostanicemi.

| Umístění trafostanice | Provedení | Výkon |
| --- | --- | --- |
| Statek – škola Správní budova Pekárna U zemědělského závodu Kovozávod – ložiska Dřevozávod – železniční stanice | Příhradová s podp. Zděná kabelová Příhradová Zděná věžová Zděná Beton. dvousloupová | 2 x 400kVA 400 kVA * 250 kVA 400 kVA * 250 kVA * 100 kVA |

Výkony u zděných TR jsou stanoveny odhadem. Na základě vnitřní směrnice SČE č. 3126/04 nejsou SČE od 20. 8. 2004 poskytovány údaje o výkonech TR pro potřeby územního plánu!

Rozvod vn je převážně v provedení volného vrchního vedení, s výjimkou kabelového přechodu v jižní části obce u místně obslužné komunikace na Podlešice. Zde je osazena smyčka (dvojitý kabel ) vn zemního kabelu pro napájení TR umístěné v komplexu správní budovy obce na náměstí ve zděném kabelovém provedení.

Návrh zásobení rozvoje obce Vilémov elektrickou energií

Návrh řeší zásobení nově navržených rozvojových ploch s využitím stávajícího rozvodného systému vn, včetně plného respektování jeho ochranného pásma, kterému se řešení nových rozvojových ploch přizpůsobilo. Toto je převážně z důvodů snížení finanční a z části též  návazné správní náročnosti, kterou by byli zatíženi stavebníci a následně i obec.

Zajištění výkonu se týká především navržené výměny strojů  stávajících trafostanic, pouze v jednom případě se jedná o osazení nové KTS na rozvojové ploše č. 2 s krátkou zemní kabelovou přípojkou, ale až v II. etapě rozvoje obce.

V současné době je elektricky vytápěno v obci pouze cca 20 % obytné zástavby. Návrh předpokládá u nové navržené výstavby 50 % plně elektrifikovaných domácností.

Tento návrh může doznat zásadní změny v případě prosazení záměru ministra životního prostředí o zákazu vytápění na bázi uhlí od roku 2015.  Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná zatím pouze o záměr a není znám způsob řešení,bude snaha snížit energetickou náročnost a zvýšit podíl plné elektrifikace.

Rozhodující konečné řešení je v plné kompetenci majitele rozvodného systému, tj. SČE a.s. Děčín, která upřesní a zajistí výkony včetně investorské činnosti na náklady žadatele ve smyslu „ Energetického zákona “ - č. 458/2000 Sb. zejména § 47. Toto se bude vyvíjet podle skutečného postupně realizovaného rozsahu výstavby a tím i formování a nároku spotřeby elektrické energie.

Rozvojová plocha č. 1

Na této ploše je v současné době umístěna ocelová příhradová venkovní trafostanice (Pekárna), osazená strojem 250 kVA. Pro cílovou fázi výstavby je navržena pouze výměna stroje za výkon 630 kVA s případným zesílením ocel. konstrukce, tj. zvýšení spotřeby  výstavbou 15 RD á 12 kW/RD, tj. 180 kW .  Navržený výkon uvažuje i se zásobením nově navržené plochy pro průmyslovou zónu s rezervou do 170 kVA.

Rozvojová plocha č. 2

Realizace výstavby na této RP je rozvržena do dvou etap. Zásobení el. energií I. etapy  je navrženo výstavbou kabelové kioskové trafostanice osazené strojem 250 kVA. ( 15 RD á 12 kW  - 180 kW) Tento stroj bude při realizaci II. etapy výstavby nahrazen strojem o výkonu 400 kVA  ( další výstavba 18 RD á 12 kW – 396 kW).  Při návrhu dalšího projektového stupně výstavby  je nutno dodržet podmínky obslužnosti navržené KTS.

Rozvojová plocha č. 3,4,5

Tyto nové plochy určené pro výstavbu celkem  16 RD, z toho 4 RD až v II etapě budou zásobeny posílením stávající zděné kapličkové trafostanice u zemědělského družstva na rozcestí do Račetic a nádraží. Celkové zvýšení spotřeby el.en. z této trafostanice se předpokládá o 192 kW. Návrh je řešen výměnou stávajícího stroje o výkonu 400 kVA za stroj 630 kVA.

Celková navržená výstavba 18 RD při spotřebě á 12 kW – 216 kW je navržena

z rezervy stávající trafostanice  „ U Školy “ vzniklé při ukončení zemědělské činnosti.

V případě obnovení výroby bude  u současného výkonu  2 x 400 kVA možno nahradit jeden stroj 400 kVA novým strojem 630 kVA.

Pro RP 6 a 8 bude nutno vybudovat nový zemní kabelový přívod nn.

Celková navržená rezervace potřeby el. energie v samotné obci Vilémov je při cílovém stavu v současných podmínkách je uvažována v objemu 768 kW.

Na katastru správního území obce Vilémov se dále nachází  další satelitní obce,

samostatně zásobené el. energií v úrovni vn,  kde je též uvažován  drobný rozvoj výstavby rod. domků,

##### Vinaře

Navržené rozvojové plochy vzhledem k velikosti obce jsou  ve výhodné vzdálenosti od trafostanice, není nutné budování dalších přípojek vn.

Celkový nárůst spotřeby v I. etapě výstavby   RP 21, 22 , 23 a 24 , 14 RD á 12 kW

je 168 kW, další zvýšení spotřeby při realizaci II. etapy výstavby RP 23 je cca 14 RD x 12 kW – 168 kW.

Celkový nárůst spotřeby v cílovém stavu se předpokládá o velikosti 336 kW.

Návrh toto řeší v I. etapě výměnou stroje stávající TRS  novým strojem o výkonu 400 kVA.

V II. etapě výstavby je navržena náhrada stávající jednosloupové trafostanice za kabelovou  trafostanici o výkonu 630 kVA.

Pro vlastní realizaci bude nutná výstavba zemního kabelového rozvodu nn.

Blov

Návrh uvažuje s celkovou výstavbou cca 29 RD  á 12 kW – 348 kW

RP 31, 32, 33, 34 jsou vzhledem k velikosti obce soustředěny v bezproblémové vzdálenosti od zdroje el.energie.

Zde je uvažováno s výměnou stroje pro cílový stav o velikosti 630 kVA.

Územní plán zároveň nevylučuje možnost výstavby další kabelové trafostanice

zrcadlově ve východním okraji obce u průjezdní komunikace o výkonu 400 kVA.

##### Zahořany

Vzhledem k návrhu rozvoje obce výstavbou cca 10 RD  á 12 kW /RD  - 120 kW, lze předpokládat, že stávající objekt  trafostanice bude osazením stroje 160 kVA  vyhovovat, a to především díky útlumu odběru zemědělským závodem.

Nutný bude nový kabelový rozvod nn.

b) Teplo

Vytápění budov na celém katastru obce je převážně řešeno na bázi tuhých paliv, především hnědého uhlí z části dřevem a v omezeném rozsahu 20 % též elektrickou energií.

Dálkový vtl rozvod zemního plynu v Kadani je ukončen (od sídla Vinaře ve vzdálenosti cca 6,5 km) . S ohledem na tuto skutečnost a případnou velikost odběru, nelze předpokládat při současném růstu cen s plynofikací sídelních seskupení v řešeném území. Obec  plynofikaci neuvažuje.

Návrh předpokládá  zejména u nové výstavby plné vytěsnění uhelných paliv s využitím moderních izolačních prostředků plášťů  budov, včetně ostatních druhů k životnímu prostředí ohleduplných zdrojů tepla.

Příkladem provozně levného vytápění je zde řešení vytápění školy a tělocvičny pomocí tepelného čerpadla systému voda – voda s využitím geotermálního tepla zemních vrtů.  Instalované tepelné čerpadlo disponuje výkonem 90 kW.

Návrh doporučuje vytvářet podmínky u nové výstavby a individuelně  podporovat tento příkladný způsob moderního systému levného vytápění případně rozšířeného o využití solárního ohřevu převážně teplé užitkové vody, případně malých soukromých bazénů a.p.

Při průzkumových pracích nebyla zaznamenána žádná přítomnost velkoobsahového  kapalného, případně olejového zásobníku paliva. Pouze u prodejny potravin je prodejna maloobsahových lahví kapalného PB.

S ohledem na trvalou cenovou progresi zdrojů klasické energie, je možno uvažovat o využití některých z alternativních zdrojů energie na příklad   pěstování energetických bylin a dřevin včetně následného místního zpracování a spotřeby.

c) Spoje

##### Dálkové kabely

Katastrálním území obce prochází dálkové telekomunikační zemní kabely v trasách:

- Radonice – Blov – Vinaře – Rokle – Poláky – RZ Hradec;

- Radonice – Vilémov – Pětipsy;

- Radonice Vilémov – Račetice.

U těchto kabelů je nutno důsledně respektovat ochranné pásmo. (1 m od osy krajního kabelu).

Jakákoliv stavební činnost v blízkosti spojových tras podléhá souhlasu provozu přenosové techniky pracoviště „Správy a ochrany tel. kabelů.“

d) Místní spojové sítě

Vzhledem k masivní modernizaci telefonních systémů v minulých letech, bude další rozšíření omezeno pouze na nově navržené lokality výstavby RD a to jen na základě požadavků jednotlivých investorů

Vilémov

V sídle Vilémov je provedena důsledná zemní kabelizace včetně účastnických poboček .

Pouze v okrajových částech obce (u nádraží) je proveden přechod na vrchní závěsný kabel osazený na dřevěných sloupech s bet. patkou.

Na náměstí v sousedství s radnicí je osazen veřejný trvale přístupný tel. automat.

V souběhu s kolejištěm ČD jsou uloženy zemní kabely spojových a zabezpečovacích systémů ČD. Zde je nutno stejně jako u kabelů SPT Telecom a.s. respektovat ochranná pásma.

Pokud v návrhovém období bude požadována instalace pevných tel. účastnických poboček, je nutno tyto důsledně provést zemní kabelizací. Pro budoucí období je nutno vzít v úvahu též rozvoj služeb mobilních operátorů u kterých je předpoklad pro tvorbu plně konkurenčních cen a služeb. (internet , audio , video, TV a.p.)

Tento záměr je totožný pro celý katastr obce.

Vinaře

Telefonní rozvod vrchním závěsným kabelem včetně účastnických přípojek.

Blov

Telefonní rozvod na dřevěných sloupech s bet. patkou závěsným kabelem.

Zahořany

Telefonní rozvod na dřevěných sloupech s bet. patkou závěsným kabelem,

Přípojka v souběhu s místní obslužnou komunikací z obce Vilémov.

Na náměstíčku je osazen trvale přístupný telefonní automat.

e) Radioreleové trasy

Nad katastrem obce Vilémov neprochází žádná radioreleová trasa Českých Radiokomunikací,a.s.

Blízká přítomnost vojenského prostoru předpokládá provoz mobilních, případně rezervovaných RR a směrových tras. S ohledem na charakter systému RR tras, jejich vyzařovacích křivek a proměnnou úrovní terénu, není možné jednoznačně pro potřeby územních plánů stanovit ochranná pásma, a to především pro proměnné vertikální a horizontální rozměry, ovlivněné prostředím a vzdáleností od vysílačů.  České radiokomunikace, a.s. si z tohoto důvodu proto oprávněně vymezují právo, že v případě kde se v území navrhuje výstavba nových budov, případně jiné výškové stavby, případně dočasná zařízení, podléhá toto souhlasu Č.Radiokomunikací,a.s. Praha . Obdobný postup je při umístění dočasných zařízení (jeřáby a.p.) nebo provozoven pracující s významnějším zdrojem elektromagnetického pole. České radiokomunikace, a.s. vydávají stanovisko s vymezením ochranného pásma  jednotlivě podle přesně určeného místa

f) Televizní přenos

Televizní přenos  pokrývá kvalitním signálem pouze část  obce Vilémov.

Obce Vinaře a Blov jsou zastíněny mimo dosah přímého signálu a jsou odkázány na příjem pouze slabého, případně odraženého signálu. Na základě jednání na Českých radiokomunikacích není předpoklad pro zlepšení současného stavu od organizací mimo katastr obce. Tuto situaci nezmění ani v současné době budovaná pozemní satelitní a digitální síť. Pro celkové řešení by byla možná  výstavba vlastního televizního převaděče financovaná obcí, případně sponzory. Cena vlastního TV přenašeče je dostupná již od 1,6 mil.Kč.

Navrhuje se, s ohledem na uvedenou náročnost a relativně malou soustředěnost trvale obydlených domácností,  řešit TV přenos individuelním nákupem dnes již levných dostupných  satelitních přijímačů.

g) Veřejné osvětlení

Vilémov

Veřejné osvětlení v sídle Vilémov je důsledně v provedení zemní kabelizace vybavené samostatnými nosiči  výbojkových osvětlovacích těles.

Veřejné osvětlení je v dobrém stavu, je jako celek centrálně řízeno, nevyužívá však výhody a úspory moderních počítačových řídicích systémů, zónování , snižování svítivosti, pohybová čidla osvětlení orientačních bodů, rádiové řízení a.p.

V navržených lokalitách rozvoje obce je nutno dodržet důslednou zemní kabelizaci s využitím vhodných odpovídajících parkových svítidel.

Vinaře

Veřejné osvětlení je zde řešeno závěsným kabelem. Osvětlovací výbojková tělesa jsou umístěna na nosičích rozvodu nn. Celkově dobrý zachovalý stav.

V rozvojových plochách bude VO důsledně v provedení zemní kabelizace.

Blov

Osvětlovací výbojková tělesa jsou umístěny na nosičích vrchního vedení nn spolu s napájecím rozvodem. V rozvojových plochách bude provedena důsledná zemní kabelizace s osazením parkových svítidel.

Zahořany

Veřejné osvětlení je řešeno spolu s volným vrchním vedením nn. Výbojková osvětlovací tělesa jsou umístěna na nosičích nn, ale i jako nástěnné provedení na štítovém zdivu budovy

h) Místní rozhlas

Vilémov

Místní rozhlas je proveden důsledně v zemním kabelovém rozvodu, se samostatnými stojany, místy využívá nosičů nn rozvodu. Velmi dobrý stav.

Zahořany

Zde je rozvod místního rozhlasu proveden vrchním závěsným kabelem. Stav dobrý.

i) Produktovod

Na katastru obce se nenachází žádné zařízení ani produktovodu v majetku ČEPRO a.s.

## Životní prostředí

a) Celková charakteristika

Celé řešené území obce Vilémov, přestože je v blízkosti severočeské hnědouhelné pánve,  má v současné době poměrně uspokojivou kvalitu životního prostředí. Obec a její okolí bylo začátkem 90. let minulého století součástí rozsáhlé postižené oblasti chomutovsko-ústecké vyžadující zvláštní ochranu  ovzduší.

Životní prostředí obce více či méně negativně ovlivňují další faktory životní prostředí, většinou lokálního charakteru:

- místní znečištění ovzduší lokálními topeništi spalujícími nekvalitní hnědé uhlí, částečně automobilovou dopravou a prašností,

- hlukové zatížení z automobilové dopravy,

- divoké odkládání komunálních a jiných odpadů,

- přítomnost devastovaných ploch, buď jako pozůstatků po těžbě hnědého uhlí (poklesy,  pinky)  nebo po další neorganizované činnosti,

- biologické znečištění ovzduší vázané především na masový výskyt alergenních rostlin na neudržovaných plochách,

- ohrožení a postižení orné půdy vodní a větrnou erozí (deflací) a jeho důsledky,

- radioaktivní ohrožení, jmenovitě radonem.

Většina uvedených problémů  je řešitelná místními obecními orgány ve spolupráci s místními aktivitami a dalšími zainteresovanými subjekty. Jde především o možnosti řešení změny topných médií, o výsadby zeleně, údržby komunikací, sběr druhotných surovin, likvidace divokých skládek odpadů atd.

b)  Znečištění ovzduší

Regionální znečištění ovzduší bylo v minulých desetiletích největším problémem celé Podkrušnohorské oblasti, a to zejména za extrémně nepříznivých rozptylových podmínek (stabilní zvrstvení atmosféry) zasahujících celé Podkrušnohoří.

Významný pokles v celém regionu, oproti předcházejícím létům, zaznamenaly emise SO2. Přetrvávajícími problémy jsou narůstající emise suspendovaných částic (PM10) a oxidů dusíku (NOx).

###### Místní znečištění ovzduší

V zastavěném území sídel se projevuje místní znečištění ovzduší, způsobené nedokonalým spalováním tuhých paliv především v domácích topeništích. V současné době je v sídlech obce asi 60 % domácností vytápěno pevnými palivy, asi 40 % elektřinou v kombinaci s pevnými palivy. Z místních znečišťovatelů ovzduší jsou evidovány následující zdroje: Firma LODO Vilémov, obecní kotelna a pila. Podíl na přízemním znečištění ovzduší emisemi výfukových plynů a prašností má také automobilová doprava. Železniční doprava byla zrušena.

Lokální přízemní znečištění ovzduší (v tzv. dýchací zóně) může být nepříznivé především v chladné části roku. Je vázáno na vznik teplotních inverzí a jezer studeného vzduchu v úvalovitém údolí vodních toků a dále na nedokonalé spalování různých substancí tuhých paliv v domácích topeništích. Přízemní znečištění ovzduší může krátkodobě způsobit jen několik zdrojů a může mít trvání od večerních hodin až do rána, kdy s východem slunce nastávají příznivější podmínky pro rozptyl a pro likvidaci jezer chladného vzduchu. Příznivě působí větrné proudění urychlující rozptyl vzniklého znečištění.

V obytné zástavbě, v okolí průjezdních komunikací, ale i ve volné krajině, se nepříznivě uplatňuje prašnost. Je způsobena vířením sedimentovaných prachových částic projíždějícími vozidly nebo jejich rozvíváním větrem. Zdrojem  prašnosti jsou neudržované vozovky, neodklízené zimní posypy, nanesená ornice z polí, ale také větrná eroze, která odvívá půdní částice z neporostlých ploch orné půdy v  sušších obdobích podzimu, zimy či předjaří.

Vzhledem k imisní situaci v širším regionu a k dalším zjištěním (podle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší), je obec zařazena mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Zařazení obce do oblasti vyplývá ze Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP – vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2005 (Věstník MŽP, 3/2007).

Protože obec leží v OZKO (oblast horšené kvality ovzduší) správního obvodu města Kadaň budou zde aplikována některá opatření uvedená v Integrovaném krajském programu zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje (2004) a v Aktualizaci krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje (2006).

Podle tohoto Programu jsou mezi problémovými okruhy vyžadující řešení nejdůležitější:

- snížení imisní zátěže a celkových emisí PM10 (zdroje primární a sekundární prašnost a doprava celokrajský problém)

- snížení emisí NOx  (především velké energetické zdroje).

V řešeném území se také uplatňuje biologické znečištění ovzduší způsobené alergenními látkami biologického původu tvořící tzv. aeroplankton.

Největšími producenty alergenů jsou především různé druhy plevelů, ruderálů a dřevin lužního lesa.

Z hlediska hromadného výskytu alergenních rostlin jsou v řešeném území nejzávažnější následující prostory:

- topolový porost s podrostem ruderálních rostlin na poddolovaném území u nádraží,

- okolí nádraží, zejména devastované a plevelným rostlinami porostlé plochy mezi kolejištěm a poddolovaným územím,

- neudržované nevyužité plochy uvnitř zemědělských areálů,

- plocha v areálu zemědělské zařízení na okraji Blova,

- plocha bývalého důlního zařízení v Zahořanech,

- okolí malého rybníka na východním okraji Zahořan,

- plocha bývalého rybníka na Vintířovském potoce severozápadně od Zahořan,

- zaplevelená tělesa železničních tratí, bývalé železniční vlečky a okraje silnic a místních komunikací,

- řada blíže nespecifikovatelných menších či větších ploch jak v rámci zastavěných území jednotlivých sídel, tak na jejich okrajích, na přechodu do polí, na okrajích lesních porostů, břehových porostů a dalších ploch krajinné zelně apod.

Údržba těchto ploch, likvidace alergenních a dalších plevelných rostlin je povinností majitelů, případně uživatelů jednotlivých pozemků.

Návrhy lokálních opatření na zlepšení kvality ovzduší jsou v souladu s návrhy řešení uvedenými v citovaném krajském Programu. Tyto návrhy obsahují kromě opatření, která mají územně technickou povahu a lze je promítnout do regulativů pro výstavbu, také organizační a správní jsou pro úplnost rovněž uváděna.

Návrhy:

- Územně technická opatření:

- neumisťovat na území obce rozvojové plochy s využitím předpokládajícím zátěže životního prostředí; využití ploch stanovit pomocí regulativů,

- v úsecích po obou stranách průjezdních silnic, kde to dovolí prostorové poměry, realizovat protihluková, protiimisní a bezpečnostní opatření, a to alespoň pomocí výsadeb keřových pásů, jednak na okrajích stávající zástavby, jednak podél navrhovaných rozvojových ploch pro bytovou výstavbu, občanskou vybavenost, sport apod.,

- z důvodů snížení emisí podporovat napojení obyvatel na plyn a další ekologické způsoby vytápění a řešení obytných domů (výstavba domů s nízkou potřebou energie, ať už nízkoenergetických či pasivních), dále např. tepelná čerpadla, solární systémy, biomasa, dřevo apod.,

- Správní a organizační patření:

- zakázat spalování určitých druhů paliv v malých zdrojích a spalování rostlinných materiálů v otevřených ohništích,

- zajistit možnost kontroly domácích topenišť v případě podezření ze spalování neekologických hořlavých látek (plasty apod.),

- z důvodů snížení prašnosti zlepšovat technický stav vozovek místních komunikací a provádět jejich důsledné čištění po zimním období, příp. sezónních zemědělských pracích, vybudovat pevné krajnice, chodníky, vysazovat pásy zeleně,

- požadovat finanční podpory pro domácnosti na investice k rekonstrukcím nebo k obnově malých stacionárních zdrojů, ke změně palivové základny za ekologicky vhodnější energetické zdroje,

- důsledně likvidovat zdroje biologického znečištění ovzduší, tj. především zaplevelené travinobylinné porosty s masivním výskytem alergenních rostlin na neudržovaných plochách (povinnost vlastníků a uživatelů pozemků).

c) Hluk

Působení hluku na životní prostředí je vázáno na mobilní liniový zdroj, kterým je automobilová doprava na průjezdních silnicích III. třídy – III/22424 a III/22425 ve Vinařích, III/22425 v Blově, v Zahořanech a ve Vilémově a III/22417 ve Vilémově.

Zatížení hlukem se hodnotí dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účiny hluku  a vibrací. Základem je § 11 - Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb se hodnoty hluku vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. Tyto hladiny se stanoví součtem základní hladiny hluku A LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu (dle přílohy č. 3) výše uvedeného nařízení vlády.

Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb (vybrané údaje dle přílohy    č. 3 k Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.)

| způsob využití území, doba | korekce (dB) |
| --- | --- |
| chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory | + 10 1) |
| chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory | + 20 2) |
| pro noční dobu | - 10 |

Vysvětlivky:

1) Použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích  je  převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.

2) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikací a dráhách, kdy starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a dráhách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31.12.2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné  trasy.

Nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním prostoru obce (§ 11, odst. 1 a 4), s aplikovanými korekcemi, jsou vyjádřeny následujícími hodnotami:

| časový interval | A 1) | A 2) |
| --- | --- | --- |
| denní doba (6,00 – 22,00 hod) | 60 dB | 70 dB |
| noční doba (22,00 – 6,00 hod) | 50 dB | 60 dB |

Vzhledem k existující situaci jsou pro hodnocení hlukového zatížení v daném prostoru rozhodující nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A      70 dB (den) a 60 dB (noc), protože jde o starou hlukovou zátěž ve venkovním prostoru způsobenou hlukem z dopravy na veřejných komunikacích, který v tomto prostoru vznikl do 31.12.2000.

Pro hodnocení hlukového zatížení nejsou k dispozici žádné konkrétní údaje.

Bezprostřední kontakt obytné zástavby, občanské vybavenosti a dalších zařízení s automobilovou dopravou omezuje možnosti realizaci potřebných hygienických i bezpečnostních opatření, ať už protihlukových či protiimisních nebo jejich kombinací. Účinným řešením je přeložení silnice III/22417 (Račetice – Radnice) ve Vilémově.

### Návrhy:

- v úsecích po obou stranách silnic procházejících zastavěným územím jednotlivých sídel, kde to dovolí prostorové poměry, realizovat protihluková opatření, a to alespoň pomocí výsadeb keřových pásů,

- z důvodů zlepšení hlukové, imisní a bezpečnostní situace požadovat realizaci přeložky silnice III/22417 jižně od zastavěného území Vilémova.

### d) Radioaktivní ohrožení

Radioaktivní ohrožení je závažným faktorem ovlivňujícím hodnoty životního prostředí. Nejzávažnější ozáření způsobuje radioaktivní plyn radon, resp. jeho rozpadové dceřinné produkty

Kategorie radonového indexu geologického podloží, uvedená v mapě 1: 50 000, vyjadřuje statisticky převažující kategorii v dané geologické jednotce. Výsledky měření radonu na konkrétních lokalitách se proto mohou od této kategorie odlišovat, především díky rozdílům mezi regionální a lokální geologickou situací.

Radonový index geologického podloží určuje míru pravděpodobnosti, s jakou je možno očekávat úroveň objemové aktivity radonu v dané geologické jednotce. Hlavním zdrojem radonu, pronikajícího do objektů, jsou horniny v podloží stavby. Vyšší kategorie radonového indexu podloží proto určuje i vyšší pravděpodobnost výskytu hodnot radonu nad 200 Bq.m-3 v existujících objektech (hodnota EOAR). Zároveň indikuje i míru pozornosti, kterou je nutno věnovat opatřením proti pronikání radonu z podloží u nově stavěných objektů.

Převažující kategorie radonového indexu neznamená, že se u určitém typu hornin při měření radonu na stavebním pozemku setkáme pouze s jedinou kategorií radonového indexu. Obvyklým jevem je, že přibližně 20% až 30% měření spadá do jiné kategorie radonového indexu, což je dáno lokálními geologickými podmínkami měřených ploch.

Je tedy zřejmé, že určení kategorie radonového indexu na stavebním pozemku není možné provádět odečtením z mapy jakéhokoliv měřítka, ale pouze měřením radonu v podloží na konkrétním místě tak, aby byly zohledněny lokální, mnohdy velmi proměnlivé geologické podmínky.

Celá zastavěná území Vilémova a Vinařů jsou zařazena do přechodné kategorie (nehomogenní kvartérní sedimenty) radonového indexu. Zastavěné území Zahořan leží v nízké kategorii a zastavěné území Blova ve střední kategorii. Navazující vyšší části řešeného území jsou většinou ve střední kategorii.

Měření radonu by mělo být provedeno a vyhodnoceno ve všech lokalitách navrhovaných pro bytovou výstavbu, sport, rekreaci apod. Tento požadavek je v souladu s příslušnou legislativou (zákon 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření – atomový zákon, vyhláška 184/1997 Sb. o požadavcích na zajištění radiační ochrany, ČSN 730601 Ochrana staveb proti radonu z podloží, 1996).

### Návrhy:

- zajistit provedení a vyhodnocení detailního průzkumu radonového rizika ve všech lokalitách navrhovaných pro bytovou výstavbu, občanskou vybavenost, sport, rekreaci apod.

# e)    Hospodaření s odpady

Hospodaření s odpady je stanoveno obecní vyhláškou z roku 2004, která se aktualizuje. Organizovaný svoz komunálních odpadů provádí firma Skládka Vrbička s.r.o. celoročně 1 x týdně na stejnojmennou řízenou skládku na k.ú. Nepomyšl. Shromažďování komunálního odpadu se provádí do 110 nádob, kterými jsou vybavena všechna sídla obce, a to v celkovém počtu 210 kusů.

Jedenkrát týdně, případně podle potřeby, jsou přistavovány až 3 velkoobjemové kontejnery.

Nebezpečný odpad je sbírán a odvážen jedenkrát za rok po vyhlášení.

Inertní odpad, suť z demolic, materiál z výkopů apod. byl ukládán na místní povolenou skládku v prostoru mezi železničními tratěmi. Její životnost je ukončena a plocha je rekultivována (parková úprava).

Jednotlivé firmy působící v obci řeší problematiku odpadů na základě vlastních  programů  odpadového  hospodářství  a  ve spolupráci s obcí.

Přes veškeré snahy se nedaří pomocí organizovaného svozu odpadů zabránit  živelnému odkládání odpadků na různých místech řešeného území. Mezi nejproblémovější prostory patří především oba břehy potoka Liboce, dále topolový les v prostoru bývalé těžby uhlí u nádraží, prostor důlního zařízení v Zahořanech a  jinde.

Běžný výskyt divokého ukládání odpadů je dokladem vztahu občanů k životnímu  prostředí a k jeho ochraně. Kromě estetického působení hrozí z divokých skládek  nebezpečí rozšiřování obtížného hmyzu, hlodavců, znečištění povrchových a podzemních vod a další hygienické problémy.

Řešení odpadového hospodářství obce vychází ze závazné části Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje, který byl zveřejněn Obecně závaznou vyhláškou Ústeckého kraje  č. 1/2005. Účelem plánu je:

a) předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností a nakládání s nimi podle zákona o odpadech a zákona o obalech a dalších souvisejících předpisů, v souladu s principy udržitelného rozvoje, a za účelem plnění mezinárodních a vlastních závazků ČR a Ústeckého kraje;

b) stanovení podmínek pro vytvoření funkčního systému hospodaření s odpady v kraji a zajištění dynamického, vnitřně provázaného rozvoje celého systému odpadového hospodářství, určení směrů a cílů pro budoucí nakládání s odpady a stanovení zásad, opatření, postupů a nástrojů k jejich dosažení, při zachování environmentální, sociální a ekonomické rovnováhy a zachování standardů ochrany lidského zdraví;

c) vytvoření podkladu pro zpracování navazujících plánů odpadového hospodářství původců odpadů (§ 43 odst. 12 zákona o odpadech).

Pro racionálnější hospodaření s odpady v obci Vilémov je navrženo vybudování sběrného dvoru na obecní parcele č. 538/1 (1651 m2) u vilémovského nádraží. Na uvedenou plochu navazuje parcela č. 538/3 (Pozemkový fond, 988 m2).

Sběrný dvůr by měl by být využit pro dočasné deponie výše uvedených odpadů před jejich zpracováním (třídička, drtička, kompostárna).

Plocha pro sběrný dvůr a navazující parcely pro řešení problematiky odpadů jsou v kategorii ploch technické infrastruktury (jde o pozemky staveb a zařízení pro nakládání s odpady dle § 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb. obecných požadavcích na obecných požadavcích na využívání území). Součástí těchto ploch mohou být i pozemky související dopravní  infrastruktury.

## Ochrana  přírody a krajiny,  krajinný ráz

a) Koeficient ekologické stability

Základní ekologické orientační ukazatele relativních rozdílů podmínek ekologické stability krajiny lze odvodit z využití území (z údajů úhrnných hodnot druhů pozemků z KN), a to z poměru mezi ekopozitivními a ekonegativními složkami krajiny. Hodnotícími kritérii jsou trvalost ekosystémů, intenzita lidských zásahů a  ovlivnění energomateriálových toků. Hodnocení je interpretováno pomocí tzv. koeficientu ekologické stability (KES). KES vychází z výpočtů poměru mezi trvalými, relativně stabilními ekosystémy (lesní pozemky, zahrady, travní porosty, vodní plochy) a ekosystémy labilními (orná půda, ovocné sady, zastavěné plochy).

#### Úhrnné hodnoty druhů pozemků v katastrálních územích a v obci Vilémov

| využití území | Vilémov u Kadaně | Vinaře u Kadaně | obec celkem |
| --- | --- | --- | --- |
|  | výměra ha | % z c.v. k.ú. | výměra ha | % z c.v. k.ú. | výměra ha | % z c.v. k.ú. |
| orná půda | 807,60 | 82,3 | 348,37 | 38,6 | 1155,97 | 61,4 |
| vinice | - | - | 10,51 | 1,2 | 10,51 | 0,6 |
| zahrady | 13,21 | 1,3 | 5,47 | 0,6 | 18,68 | 1,0 |
| ovocné sady | 9,48 | 0,9 | 5,73 | 0,6 | 15,21 | 0,8 |
| travní porosty | 20,60 | 2,1 | 221,46 | 24,6 | 242,06 | 12,9 |
| lesní pozemky | 29,02 | 3,0 | 102,17 | 11,3 | 131,19 | 6,9 |
| vodní plochy | 16,31 | 1,7 | 29,60 | 3,3 | 45,91 | 2,4 |
| zastavěné plochy | 13,71 | 1,4 | 5,69 | 0,6 | 19,40 | 1,0 |
| ostatní plochy | 71,39 | 7,3 | 172,94 | 19,2 | 244,33 | 13,0 |
| celkem | 981,32 | 100 | 901,94 | 100 | 1883,26 | 100 |

V rámci území obce má z hlavních krajinotvorných struktur dominantní postavení orná půda, která zabírá přes 61 % z jeho celkového rozlohy. Výrazně převažuje v k.ú. Vilémov, kde zabírá přes 82 % jeho rozlohy, naproti tomu na k.ú. Vinaře jen necelých 39 %. Podobný ráz krajiny s výraznou převahou orné půdy mají sousední i vzdálenější katastrální území této části Ústeckého kraje.

V k.ú. Vilémov je minimální zastoupení dalších hlavních krajinných struktur – travních porostů (cca 2,1%), lesů (3 %), zahrad a ovocných sadů (celkem 2,2 %). Vodní plochy zabírají 1,7 %.

Na k.ú. Vinaře je zastoupení krajinotvorných struktur přírodě blízkého charakteru příznivější. Lesy zabírají přes 11 %, travní porosty téměř 25 % a vodní plochy 3,3 %. Ovocné sady a zahrady pokrývají celkem 1,2 % a stejným procentem jsou zastoupeny vinice.

V návrhu je rozšíření vinic s názvem Vinařická trať o dalších cca 57,01 ha převážně na úkor orné půdy, což by znamenalo snížení její výměry na 291,36 ha a zvýšení výměry vinic na 67,52 ha.

Samostatnou kategorií jsou ostatní plochy (celkem v obci 13 %), které sdružují několik položek (silnice a ostatní komunikace, parky a další veřejná zeleň, hřiště, hřbitovy, neplodná půda aj.).

Zastoupení ekologicky pozitivních krajinných struktur v katastrálních územích a v obci Vilémov

| využití území | Vilémov u Kadaně | Vinaře u Kadaně | obec celkem |
| --- | --- | --- | --- |
|  | výměra ha | % z c.v. k.ú. | výměra ha | % z c.v. k.ú. | výměra ha | % z c.v. k.ú. |
| zahrady | 13,21 | 1,3 | 5,47 | 0,6 | 18,68 | 1,0 |
| travní porosty | 20,60 | 2,1 | 221,46 | 24,6 | 242,06 | 12,9 |
| lesní pozemky | 29,02 | 3,0 | 102,17 | 11,3 | 131,19 | 6,9 |
| vodní plochy | 16,31 | 1,7 | 29,60 | 3,3 | 45,91 | 2,4 |
| celkem | 79,14 | 7,8 | 358,7 | 39,8 | 437,84 | 23,2 |

Zastoupení ekologicky negativních krajinných struktur v katastrálních územích a v obci  Vilémov

| využití území | Vilémov u Kadaně | Vinaře u Kadaně | obec celkem |
| --- | --- | --- | --- |
|  | výměra ha | % z c.v. k.ú. | výměra ha | % z c.v. k.ú. | výměra ha | % z c.v. k.ú. |
| orná půda | 807,60 | 82,3 | 348,37 | 38,6 | 1155,97 | 61,4 |
| vinice | - | - | 10,51 | 1,2 | 10,51 | 0,6 |
| ovocné sady | 9,48 | 0,9 | 5,73 | 0,6 | 15,21 | 0,8 |
| zastavěné plochy | 13,71 | 1,4 | 5,69 | 0,6 | 19,40 | 1,0 |
| celkem | 830,79 | 84,6 | 370,30 | 41,0 | 1201,09 | 63,8 |

Zastoupení ekologicky negativních, ekologicky pozitivních a ostatních ploch

v katastrálních územích obce Vilémov a koeficient ekologické stability

| katastrální území | výměra celkem | eko + | % z c.v. | eko – | % z c.v. | ostatní plochy | % z c.v. | KES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vilémov u Kadaně | 981,32 | 79,14 | 7,8 | 830,79 | 84,6 | 71,39 | 7,3 | 0,09 |
| Vinaře u Kadaně | 901,94 | 358,70 | 39,8 | 370,30 | 41,0 | 172,94 | 19,2 | 0,97 |

Z hodnoty KES 0,09 vyplývá zařazení k. ú. Vilémova u Kadaně do antropogenizované krajinné zóny, která představuje typickou agroindustriální krajinu s naprostou převahou ekolabilních vegetačních formací vyžadující akutní potřebu její radikální obnovy zajišťující ekologickou stabilitu. Měly by zde být realizovány komplexní pozemkové úpravy s využitím místních územních systémů ekologické stability, výsadby krajinné zeleně, programy revitalizace říčních systémů apod.

Katastrální území Vinaře u Kadaně má hodnotu KES 0,97, což ho řadí již do kategorie harmonické krajiny, s relativně vyváženým zastoupením ekologicky pozitivních a negativních krajinných struktur. Zde jde především o zachování daných hodnot krajinného rázu, krajinné zeleně a dalších ekopozitivních krajinných složek.

b) Současná krajinná zeleň

Dlouhodobé intenzívní využívání území výrazně změnilo vegetační kryt, a to nejen v rámci řešeného území obce Vilémov, ale i v širokém okolí. Na rozsáhlých plochách orné půdy došlo prakticky k úplné likvidaci přirozených společenstev, přírodě blízká společenstva se zachovala jen podél vodních toků, a to v podobě břehových porostů a menších ploch porostů charakteru lužního lesa a částečně i v lesních porostech ve vyšších polohách.

Současná dřevinná zeleň řešeného území má poměrně dobré zastoupení v rámci zastavěných území všech čtyř sídel, i když jde převážně o zeleň tvořenou zahradami jednotlivých usedlostí. Okraje sídel, s výjimkou Vinařů a severní části Blova, bezprostředně sousedí se zemědělskými plochami s absolutní převahou orné půdy, které jsou až na výjimky téměř bez krajinné zeleně.

Z hlediska  funkce a  významu tvoří současná krajinná  zeleň následující skupiny:

Lesní porosty zabírají v rámci celého řešeného území obce jen málo přes 131 ha, což je necelých 7 % z jeho celkové výměry. Liší se ve svém zastoupení uvnitř katastrálních území – k.ú. Vilémova má jen cca 29 ha lesních porostů (3 % jeho výměry), k.ú. Vinařů má přes 102 ha , což je přes 11 % jeho výměry.

Doprovodná a břehová zeleň vodních toků a ploch, s výjimkou lesních porostů, je nejhodnotnější krajinnou zelení celého řešeného území. V území tvoří několik více méně souvislých pásů lemujících větší i menší vodní toky a rybníky.

Nejvýznamnější je břehový porost potoka Liboce a na něj navazující fragmenty lužního lesa, které pokračují na sousední katastrální území Radonic na západě a Pětipsů na severovýchodě. Břehový porost lemuje prakticky nepřerušovaně celý tok Liboce v rámci Vilémova v délce cca 3,5 km.

Doprovodné porosty a stromořadí podél komunikací. Podél většiny silnic je doprovodná zeleň tvořena převážně ovocnými dřevinami. Ve většině případů jde o přestárlé vysokokmeny, stromořadí jsou prořídlá, mezernatá, vesměs silně zaplevelená, místy s podrosty keřů a výmladků ovocných dřevin. Mají jen minimální krajinářský a ekologický význam. Doprovody a stromořadí jsou u všech silnic procházejících řešeným územím.

Polní a další místní cesty mají doprovodné zeleně jen málo, jde v podstatě jen o  zbytky dřívějších bohatších porostů, některé polní cesty jsou zcela bez doprovodné zeleně, zejména ty, které vznikly živelně. Další polní cesty zanikly a v některých případech jsou na jejich místech většinou zapojené, převážně keřové porosty. Všechny porosty jsou především na okrajích silně zaplevelené.

Doprovodné porosty podél železniční tratě jsou tvořeny převážně keřovými skupinami a kratšími pásy.

Porosty mezí, terénních stupňů, strží, nevyužívaných ploch, remízy mají největší zastoupení na k.ú. Vinaře u Kadaně, zejména na jihovýchodních svazích hřbetu Koliny. Většinou jde o křovinaté, zapojené porosty, doplněné ovocnými a dalšími stromy, které jsou přirozenou náhradní vegetací svahů. Přecházejí spontánně do okolních lesních porostů a tvořící často jejich okrajové pláště. Druhová skladba je poměrně pestrá, převažují teplomilné druhy dřevin, trav a bylin.

Veřejná zeleň zastavěného území.

Parková úprava na náměstí ve Vilémově je tvořena několika  plochami, rozčleněnými chodníky a cestami. Součástí je protékaná kamenná kašna. Parková úprava byla v minulých letech rekonstruována.

Úprava parkového charakteru před panelovým domem ve Vilémově není dokončena. Plocha více méně navazuje na parkovou úpravu náměstí a měla by být celkově rekonstruována.

Ve Vinařích je parkovým způsobem udržovaná náves v okolí rybníka a okraje průjezdní silnice, v Blově a Zahořanech jsou podobně udržovány návesní plochy a rovněž okraje průjezdních silnic.

Parková údržba je prováděna podél všech průjezdních silnic a místních komunikací, což pozitivně ovlivňuje celkový ráz vnitřního území jednotlivých sídel obce.

Areál hřbitova je dobře udržovanou plochou charakteru veřejné zeleně. U přístupové cesty od obce je neúplné krátké jednostranné staré, místy značně poškozené, lipové stromořadí.

Veřejnou zelení je také areál fotbalového hřiště se stromořadím po jeho obvodu navazující na zapojený porost v prostoru bývalého rybníka. Pro celé okolí hřiště a navazující plochy je navržena parková úprava.

Soukromá zeleň (zahrady, ovocné sady) tvoří většinou zázemí jednotlivých rodinných domků na přechodu mezi zemědělskými plochami. Patří sem i zeleň samostatných zahrádek tvořících oddělené větší či menší celky. Většinou jde o  běžně kultivované plochy s obvyklým sortimentem ovocných stromů a keřů. Části zahrad a předzahrádky bývají osázeny okrasnými dřevinami.

Příznivé je prolínání soukromých zahrad s jinými skupinami krajinné zeleně. To je především v zastavěné části Vilémova navazující na břehové porosty Liboce a v severní části Blova navazující na svahové porosty pod Kolinou. Méně příznivá je z tohoto hlediska situace ve Vinařích a nejméně příznivá v Zahořanech. V obou případech navazují na zastavěná území prakticky přímo plochy orné půdy.

c) Návrhy výsadeb zeleně a vegetačních úprav

Návrhy doplňují skladebné části ÚSES a interakční prvky a dále mají protierozní, ochrannou, hygienickou, estetickou a další funkce. Jsou většinou liniového charakteru. Jde především o doplnění břehových porostů, doprovody komunikací a protierozní  výsadby, zelené pásy po obvodu stávající a navrhované zástavby a jiných zařízení, parkové úpravy a podobně:

- izolační, estetické a ochranné pásy (do 5 m šířky) a vnitřní členící zeleň u ploch navrhovaných pro bytovou výsadbu,

- výsadba stromořadí po obou stranách silnice II/224, náhrada přestárlých ovocných dřevin, doplnění stávající zeleně; v úseku od křižovatky se silnicí II/225 s půdoochrannou funkcí,

- výsadba zeleného pásu s využitím ovocných dřevin v šířce 3 – 5 m s půdoochrannou (vodní eroze) a ekologickou funkcí v trase bývalé polní cesty v místní části V zahradách,

- výsadba zeleného pásu v šířce 3 – 5 m s využitím ovocných dřevin s půdoochrannou (vodní eroze)  a ekologickou funkcí v trase bývalé polní cesty od Vinař k rokli u silnice II/224 v místní části Za chmelnicí,

- oboustranné doprovodné výsadby keřů a stromů s využitím ovocných dřevin podél silnice do Vidolic  s půdoochrannou funkcí,

- zelený půdoochranný pás i s využitím ovocných dřevin v šířce do 5 m v místní části U Vidolic, od silnice III/22424 do Vinař k silnici do Vidolic,

- doplnění mezového porostu s využitím ovocných dřevin v šířce cca 5 m na svahu v místní části K višňovce po obvodu navrhované výstavby rodinných domků,

- výsadba stromořadí a postupná likvidace přestárlých ovocných dřevin podél silnice Vinaře – Blov – Miřetice,

- doplnění doprovodné zeleně s půdoochrannou funkcí (deflace) podél silnice Vinaře – Vilémov, likvidace starých ovocných dřevin,

- výsadba doprovodné břehové zeleně po obou stranách odvodňovacího příkopu  v zamokřených plochách mezi Vinařským rybníkem a Vinaři,

- výsadba protierozních pásů v šířce cca 10 m západně od Blova na okraji k.ú. Vinaře v místní části V dolinách,

- oboustranný polyfunkční doprovod podél polní cesty a navrhované cyklostezky v místní části U Zahořan v šířce 3 – 5 m s využitím ovocných dřevin,

- výsadby oboustranného stromořadí a postupná náhrada starých ovocných dřevin podél silnice Zahořany – Vilémov, mj. s půdoochrannou funkcí,

- doplnění stávající zeleně v trase bývalé železniční vlečky od Zahořan k Vilémovu s využitím ovocných dřevin,

- výsadba půdoochranného pásu v šířce cca 10 m s využitím ovocných dřevin na hřbetnici Zahořanského kopce východně od silnice Zahořany – Vilémov, návaznost na stávající, asi 150 m dlouhý porost od silnice a na doprovod bývalé železniční vlečky,

- výsadba půdoochranného pásu v šířce cca 10 m s využitím ovocných dřevin na svazích Zahořanského kopce západně od silnice Zahořany – Vilémov, návaznost na stávající porost v délce asi 150 m od silnice,

- výsadby keřových skupin po obou stranách železniční tratě v celém průběhu obcí, s významnou půdoochrannou funkcí,

- výsadba půdoochranného pásu v trase bývalé polní cesty od silnice do Račetic směrem na Vitčice mezi místními částmi U Krasické cesty a Jezero,

- výsadba stromořadí a postupná likvidace přestárlých ovocných dřevin podél silnice Vilémov – Radonice,

- oboustranné výsadby doprovodné zeleně v šířce 3 – 5 m podél polní cesty z Vilémova do Pětipsů do místní části Na šachtě v souběhu s vodním tokem Liboce,

- doprovodné výsadby v šířce 3 – 5 m podél polní cesty a mezi polní cestou a železniční tratí od nádraží Vilémov do Pětipsů,

- oboustranná výsadba doprovodné zeleně podél cesty mezi Topolanským dvorem a lesním porostem u nádraží s půdoochrannou funkcí,

- výsadba navrhovaného vymezeného lokálního biokoridoru č. 20 v místní části K Pětipsům (ve spolupráci s obcí Pětipsy, na k.ú. Vilémov šířka cca 7 – 8 m) a po obou stranách podél polní cesty od Topolanského dvora na k.ú. Veliká Ves v minimální požadované šířce 15 m, mj. s významnou půdoochrannou funkcí,

- výsadba půdoochranného pásu (vodní eroze) s využitím ovocných dřevin v šířce    3 – 5 m podél polní cesty od hřbitova k místní části Na třešňovce,

- výsadba doprovodné zeleně po obou stranách polní cesty, mj. s půdoochrannou funkcí, v jižní části k.ú. Vilémov od enklávy zeleně v okolí vodojemu na k.ú. Veliká Ves,

- doplnění mezového půdoochranného porostu na jižní hranici k.ú. Vilémov v šířce do 5 m, propojení porostu podél bývalé polní cesty na Vilémovské hůrce, silnice Vilémov – Podlesice a železniční tratě,

- výsadba obvodové zeleně podél navrhované plochy pro ovocný sad u silnice do Podlesic,

- výsadby oboustranného stromořadí a postupná náhrada starých ovocných dřevin podél silnice Vilémov – Podlesice s významnou protierozní funkcí,

- oboustranné výsadby stromořadí a náhrada přestárlých ovocných dřevin podél celé trasy silnice Vilémov – Račetice.

# d) Protierozní opatření

Nechráněné orné půdy na rozsáhlých plochách obce Vilémov, navazující na podobně využívané půdy v sousedství, představují značné riziko jejich ohrožení a aktuálního postižení vodní a větrnou erozí.

Vedle klimatických faktorů (nízké srážky, přísušky, větrné proudění apod.), půdního        složení a způsobů hospodaření, je pro rozvoj erozních procesů důležitá téměř úplná absence krajinné zeleně v plošně rozsáhlých rovinatých částech území. Zeleň je v těchto částech omezena na lesní enklávy a doprovody vodního toku v nivě Liboce a Vintířovského potoka, na porosty na některých částech přilehlých údolních svahů a na zbytky většinou přestárlých stromořadí podél silnic a cest.

Náchylnost půdy k vodní erozi se projevuje již u malých sklonů svahů od 2 – 3o, tedy prakticky na všech plochách orné půdy v rámci řešeného území. Větrnou erozí jsou ohroženy v území zastoupené půdy vysychavé, lehké, hlinité, hlinitopísčité.

Oba druhy eroze způsobují závažné problémy zemědělskému hospodaření a jejich důsledky se dále projevují znečišťováním povrchových vod a ovzduší, hromaděním splavenin v níže položených údolních částech území, narušováním celistvosti údolních hran a svahů atd.

Opatření, převážně biologického charakteru, na zmírnění obou druhů eroze jsou uvedeny v kapitole Návrhy výsadeb zeleně a vegetačních úprav.

Snížení ohrožení a postižení vodní erozí by měly pozitivně ovlivnit realizace navrhovaných vinice na jihozápadních svazích nad Vinaři v místní částech V zahradách a Za chmelnicí s názvem viniční trať na rozloze 57,01 ha a po severovýchodním obvodu navazující nadregionální biokoridor  č. 42.

Návrhy:

- podporovat realizaci výsadeb zeleně uvedených v souboru návrhů krajinné zeleně, z důvodů pozitivních vlivů na životní prostředí, protierozní ochranu půd a kvalitu ovzduší,

- iniciovat řešení dalších protierozních opatření, a to především projektu a následné realizace komplexních pozemkových úprav a dalších revitalizačních opatření.

e) Ochrana přírody a krajiny

Následující charakteristiky jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

##### Zvláštní ochrana přírody

Obec Vilémov neleží v žádné z chráněných krajinných oblastí ani v přírodním parku. Na rozhraní k.ú. Vinaře u Kadaně, Vilémov u Kadaně a Pětipsy leží jediné maloplošné zvláště chráněné  území PP Vinařský rybník a jeho ochranné pásmo.

Na katastrální území zasahuje ptačí oblast Doupovské hory a stejnojmenná evropsky významná lokalita (vodním tokem Liboce) soustavy Natura  2000.

Přírodní památka Vinařský rybník (rozloha 16,60 ha, vyhlášena v r. 1990) leží uprostřed zemědělské krajiny a spolu s doprovodnými porosty Vintířovského potoka je zachovalým mokřadním ekosystémem s poměrně rozsáhlými rákosinami. Je to významná ornitologická lokalita, s výskytem více jak 80 druhů ptáků (několik kriticky ohrožených druhů) a bohatým výskytem obojživelníků.

Pro zabezpečení ZCHÚ před rušivými vlivy je vyhlášeno ochranné pásmo na rozloze 15,05 ha, ve kterém jsou vymezeny činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody (ke stavební činnosti, terénním úpravám, změnám kultury pozemku apod.). Ochranné pásmo tvoří východní část rybníka.

Přírodní památka má zpracován plán péče.

Obecná ochrana přírody

V této kategorii jsou v řešeném území obce Vilémov lokalizovány významné krajinné prvky (VKP) taxativně uvedené v citovaném zákoně o ochraně přírody a krajiny, skladebné části územního systému ekologické stability (ÚSES).

Zvláště chráněná území (ZCHÚ)

Z kategorie ZCHÚ leží v řešeném území jen jedno maloplošné ZCHÚ, a to přírodní památka (PP) Vinařský rybník. Podle výše uvedeného zákona (§ 36) je PP přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností i člověk.

Přírodní památka Vinařský rybník (rozloha 16,60 ha, vyhlášena v r. 1990) leží uprostřed zemědělské krajiny a spolu s doprovodnými porosty Vintířovského potoka je zachovalým mokřadním ekosystémem s poměrně rozsáhlými rákosinami. Je to významná ornitologická lokalita, s výskytem více jak 80 druhů ptáků (několik kriticky ohrožených). Lokalita je významná rovněž bohatým výskytem obojživelníků.

Pro zabezpečení ZCHÚ před rušivými vlivy je vyhlášeno ochranné pásmo (§ 37 zákona) na rozloze 15,05 ha, ve kterém jsou vymezeny činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody (ke stavební činnosti, terénním úpravám, změnám kultury pozemku apod.). Ochranné pásmo tvoří východní část rybníka.

Dlouhodobě se uvažuje o zřízení Chráněné krajinné oblasti Střední Poohří, jejíž část zabírá hřbet Koliny na k.ú. Vinaře u Kadaně. Celá oblast je zařazena do koncepce Správy ochrany přírody k případnému vyhlášení. Oblast zasahuje významně do Vojenského újezdu Hradiště. Vzhledem k řadě nevyřešených problémů je v ÚP obce uvedena jako výhled.

Významné krajinné prvky (VKP)

VKP jsou definovány, dle citovaného zákona § 3, jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. VKP, zastoupenými v řešeném území, jsou lesy, vodní toky, rybníky a údolní nivy. Dále jimi mohou být jiné části krajiny, které se v území rovněž vyskytují a které zaregistruje, podle § 6, orgán ochrany přírody. Jde např. o mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy atd.

VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením a jejich využití je možné jedině tak, aby nebyla narušena jejich stabilizační funkce. K jakýmkoliv zásahům je třeba závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (mj. § 4, odst. 2 zákona).

V území není lokalizován žádný registrovaný VKP. Při průzkumech terénu pro ÚP obce a na základě dřívějších mapování byly evidovány hodnotné segmenty charakteru VKP, které jsou navrženy k registraci, případně ke zvláštní ochraně. Jde o následující lokality (názvy lokalit jsou pracovní):

Hodnotné krajinné segmenty

| č. | pracovní název | charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 1 | U Vidolic | oboustranný zapojený široký lem podél staré silnice z Vinařů k silnici II/224, třešeň, jabloň, hrušeň, švestka, bez černý, růže šípková, útočiště zvěře, hnízdiště, zapleveleno |
| 2 | Za chmelnicí | rokle s křovinatým a náletovým porostem, dub letní, vrba křehká, třešeň, třešeň ptačí, hrušeň, švestka, trnovník akát, bez černý, růže šípková, hloh, řešetlák počistivý, refugium zvěře, hnízdiště, zapleveleno |
| 3 | V zahradách | zarostlá rokle a vrstevnicové meze se zapojenými porosty, dub letní, třešeň ptačí, bez černý, jasan ztepilý, růže, javor mléč, trnka obecná, řešetlák počistivý, vrba jíva, hloh, refugium zvěře, hnízdiště, zapleveleno |
| 4 | Na vrchu | bývalá samota, zbytky zahrady, nálety, zapojený porost stromů a keřů, třešeň, švestka, ořešák, hloh, bříza bělokorá, vrba, bez černý, růže, šeřík, refugium zvěře, hnízdiště, zapleveleno |
| 5 | Vodojem a okolí | pahorek s porostem dřevin – jasan ztepilý, jeřáb ptačí, třešeň ptačí, vrba jíva, bez černý, růže šípková, višeň, ostružiník, refugium zvěře, hnízdiště |
| 6 | Na třešňovce | doprovod bývalé polní cesty a jejího napojení, jasan ztepilý, třešeň ptačí, trnka obecná, růže šípková, bez černý, višeň, refugium zvěře, hnízdiště, zapleveleno |
| 7 | Vilémovská hůrka a bývalý lom Na Třešňovce | travinobylinný porost a porost dřevin s převahou keřů, hrušeň, jasan ztepilý, javor babyka, třešeň ptačí, bříza bělokorá, višeň, hloh, bez černý, růže šípková, refugium zvěře, hnízdiště |
| 8 | Podkova | vodní plocha s břehovými porosty, zoologická lokalita,refugium, hnízdiště |

V uvedeném přehledu nejsou uvedeny segmenty, které jsou skladebnými částmi ÚSES, ani PP Vinařský rybník. Tyto lokality jsou zařazeny v příslušných kapitolách a jejich ochrana je zajištěna v zákoně č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

Dlouhodobě se uvažuje o zřízení Chráněné krajinné oblasti Střední Poohří, jejíž část zabírá hřbet Koliny na k.ú. Vinaře. Celá oblast je zařazena do koncepce Správy ochrany přírody k případnému vyhlášení. Oblast zasahuje významně do Vojenského újezdu Hradiště. Vzhledem k řadě nevyřešených problémů je v ÚP uvedena jako výhled.

Památné stromy

Na území obce jsou v současné době čtyři památné stromy chráněné dle zákona  č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Mají základní ochranné pásmo (dle uvedeného zákona) ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V OP není dovolena žádná, pro památný strom škodlivá činnost, např. výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace apod.

Památné stromy - stav

| dřevina | charakteristika | OP m | lokalizace |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲ dub letní | o = 346 cm, v = 20 m, stáří = 250 let | 11 | skupina vamperských dubů, p.č. 90, součást doprovodu silnice II/224 |
| dub letní | o = 357 cm, v = 20 m, stáří = 250 let | 11 | skupina vamperských dubů, p.č. 90, součást doprovodu silnice II/224 |
| dub letní | o = 320 cm, v = 25 m, stáří = 250 let | 10 | skupina vamperských dubů, p.č. 110/2, zalesněná rokle u silnice II/224 |
| dub letní | o = 385, v = 25 m, stáří = 200 let | 12 | Vilémovský dub, p.č. 118/2, u křižovatky silnic |

▲ – strom po těžkém poškození poražen.

Návrh památných stromů

| č. | dřevina | charakteristika | OP m | lokalizace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | jírovec maďal | o = 460 cm | 15 | u Radonického náhonu |
| 2 | jírovec maďal | o = 300 cm | 9,5 | Vinaře |
| 3 | dub letní | o = 300 cm | 9,5 | Vinaře |
| 4 | dub letní | o = 300 cm | 9,5 | dva exempláře v mezových porostech v místní části V zahradách |
| 5 | dřeviny na hřbitově | nutno vyhodnotit |  | skupina dřevin uvnitř areálu hřbitova a v jeho okolí (lípy, jírovec) |

Návrh ochrany dřevin na vilémovském hřbitově je třeba podrobněji dokumentovat a ochranu navrhnout pro několik vybraných dřevin nebo pro celou skupinu na vlastním hřbitově a před ním.

f) Územní systémy ekologické stability (ÚSES)

Územní systém ekologické stability krajiny je definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Ochrana ÚSES, tvořících jeho základ, je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků, jeho vytváření je veřejným zájmem, na němž se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. Jde především o následující požadavky:

- ochrana ekostabilizační funkce stávajících skladebných částí (umisťování staveb,  úprava vodních toků a nádrží, pozemkové úpravy, těžba nerostů, změny kultur pozemků),

- ochrana územní rezervy pro navrhované skladebné části,

- vyloučení změn využití území snižujících ekologickou stabilitu.

Posláním ÚSES je zabezpečit uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro její mnohostranné využívání.

Hlavní cíle ÚSES jsou:

- uchování a zabezpečení nerušeného rozvoje přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho prostorového rozmístění jako dlouhodobého ekostabilizujícího zdroje a rezervy;

- vytvoření optimálního prostorového základu ekologicky stabilnějších ploch v krajině k zabezpečení jejich maximálního kladného působení na okolní méně stabilní části.

ÚSES je základní nástroj ochrany přírody, určený k zajištění nezbytných minimálních prostorových podmínek pro uchování a obnovení biodiverzity a ekologické stability krajiny. Segmenty ÚSES lze využívat pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekostabilizační funkce.

Konkrétní podmínky ochrany a využití stanoví orgán ochrany přírody, pro činnost je nutné jeho závazné stanovisko.

Posláním ÚSES je zabezpečit uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro její mnohostranné využívání.

Navrhované skladebné části lokálního ÚSES jednoznačně vymezené vycházejí z kostry ekologické stability a existujících hodnotných krajinných segmentů. Jsou mj. jedním z podkladů pro návrhy krajinné zeleně (doprovodných porostů silnic a cest, břehových porostů, půdoochranné zeleně, zeleně sídel a výrobních zařízení atd.).

Součástí místního ÚSES jsou interakční prvky (IP), a to většinou jako ekologicky významné krajinné prvky a liniová společenstva. V místním ÚSES zprostředkovávají příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní, méně stabilní krajinu.

Nadregionální a regionální ÚSES (NR a R ÚSES)

Skladebné části NR a R ÚSES, lokalizované v řešeném území, jsou převzaty z konceptu ÚP VÚC Ústeckého kraje. Jedná se o dvě skladebné části:

- osa nadregionálního biokoridoru č. 42 (teplomilná doubravní a mezofilní hájová) Úhošť – Stroupeč asi 2000 m dlouhou částí procházející severovýchodním okrajem k.ú. Vinaře u Kadaně pod silnicí II/224, kterou překračuje a prochází dále k jihovýchodu; ochranná zóna osy zasahuje do vzdálenosti cca 2000 m zhruba k Blovu a ke katastrální hranici mezi Vilémovem a Pětipsy,

- nadregionální biocentrum č. 15 Úhošť (lesní společenstva, hlavní dřeviny buk a dub, xerotermní společenstva, skály), jeho jižní část, která zabírá celý protáhlý hřbet Koliny v severovýchodní části k.ú. Vinaře a přechází do sousedních katastrálních území; celková rozloha 2000 ha. Do řešeného území zasahuje asi o výměře 391,5 ha.

Osa NRBK má vymezenou ochrannou (nárazníkovou) zónu (OZ), a to až do vzdálenosti 2000 m napříč po obou stranách, tzn. že v ní leží téměř celé katastrální území obce, s výjimkou jihozápadního okraje.

V ochranné zóně by měl být uplatňován tzv. koridorový efekt vztažený výhradně na ochranu ekopozitivních segmentů krajiny (skladebné části ÚSES, zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, další hodnotné lokality, plochy s vyšším stupněm ekologické stability), které jsou chápány jako součást NRBK. V praktickém provedení to znamená, že v OZ je realizován zvýšený zájem příslušných orgánů ochrany přírody o vyjmenované segmenty uplatňovaný v rámci platné legislativy, neznamená to však, že jsou jejím vymezením a ochranou dotčeny další funkce v území.

Jiné skladebné části NR a R ÚSES nejsou v řešeném území lokalizovány.

Lokální ÚSES (LÚSES)

Skladebné části vymezené v generelu místního ÚSES zapracované do konceptu ÚP obce jsou uvedeny v souhrnné tabulce a v mapových podkladech (charakteristiky, výměry apod.; názvy jednotlivých segmentů jsou pracovní a jsou použity mj. z důvodů jejich lepší lokalizace). Interakční prvky jsou shrnuty v přehledu stávající krajinné zeleně.

Lokální ÚSES tvoří v řešeném území obce dva lokální biokoridory a několik lokálních biocenter.

Nejvýznamnější je funkční biokoridor zahrnující  tok a nivu  Liboce, který prochází územím zhruba od JZ k SV, z k.ú. Radonice do k.ú. Pětipsy. Druhý funkční lokální biokoridor jde nivou a vodním tokem Vintířovského potoka a napojuje se na biokoridor Liboce na k.ú. Pětipsy. S nadregionální biocentrem Úhošť je místní ÚSES propojen stávajícím lokálním biokoridorem procházejícím strží v místní části U Kadaně, přes silnici Vinaře – Blov, podél občasného vodního toku, přes silnici do Zahořan a znovu podél občasného vodního toku do LBC č. 25 Vinařský rybník.

Po katastrální hranici Vilémov – Pětipsy a dále podél polní cesty za Topolanským Dvorem je vymezen navrhovaný lokální biokoridor č. 20. Předpokládaná minimální šířka je 15 m (v úseku za Topolanským dvorem), v úseku po hranici k.ú. cca polovina uvedené šířky na k.ú. Vilémov u Kadaně. V celé své délce prochází přes polní kultury.

V řešeném území jsou vymezena celkem tři funkční lokální biocentra. Na LBK Vintířovský potok LBC Vintířovský potok a LBC Vinařský rybník a na LBK Liboc LBC Potok Liboc.

Vyjmutí půdy ze ZPF (dle Přílohy metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR č.j.: OOLP/1067/96), jmenovitě u I. třídy ochrany, pro realizaci navrhovaných skladebných částí ÚSES je výjimečně možné z důvodů obnovy ekologické stability krajiny, což je u všech vymezených skladebných částí ÚSES a IP splněno.

Žádná z vymezených skladebných částí ÚSES není ve střetu se záměry požadovanými v ÚP obce.

Skladebné části ÚSES všech tří úrovní, tj. lokální, regionální a nadregionální, zapracované do ÚP, jsou uvedeny v tabulkových přehledech a v mapových podkladech.

Všechny skladebné části lokálního ÚSES jsou v ÚP obce vymezeny jako návrhy a po jeho schválení se stanou závazným materiálem.

Skladebné části lokálního ÚSES v obci Vilémov a v jejím nejbližším okolí

Vysvětlivky: LBC – lokální biocentrum, LBK – lokální biokoridor; číslování dle Generelu MÚSES, 1992

| Č. | název | katastrální území | rozloha délka | charakteristika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LBC Vintířovský potok | Vinaře u Kadaně, Vilémov u Kadaně | 8,65 ha | stav, vymezené funkční BC, přirozený vodní tok, lužní lesní porost, břehový porost |
| 3 | LBK Vintířovský potok | Vilémov u Kadaně, Vinaře u Kadaně, Pětipsy | 400 m | stav, vymezený funkční LBK, místy přirozený vodní tok, zapojené břehové porosty |
| 25 | LBC Vinařský rybník | Vilémov u Kadaně, Vinaře u Kadaně, Pětipsy | 29,20 ha | stav, vymezené funkční BC, rybník s rákosinami a mokřady, niva potoka, mokřady, břehové porosty, významná zoologická lokalita, součástí je PP Vinařský rybník (16,60 ha) |
| 8 | LBC Potok Liboc | Vilémov u Kadaně, Pětipsy | 15,70 ha | stav, vymezené funkční BC, vodní tok, údolní niva, lužní les, břehové porosty |
| 7+21 | LBK Niva Liboce | Vilémov u Kadaně | 2300 m | stav, vymezený funkční LBK, vodní tok, údolní niva, zapojený břehový porost |
| 20 | LBK K Pětipsům | Vilémov u Kadaně, Pětipsy, Račetice, Veliká Ves | na k.ú. 420 m, 0,32 ha | návrh, vymezený LBK, pás navrhované zeleně v polích, cílové společenstvo habrové doubravy |
| 31+32/105 | LBK Úhošť – Vinařský rybník | Vinaře u Kadaně | 800 m | stav, vymezený funkční LBK, strž s keřovými porosty, občasný vodní tok s břehovým porostem |

Krajinný ráz

Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.

Hlavními kladnými nositeli hodnot krajinného rázu jsou např.:

- zvláště chráněná území, nemovité kulturní památky,

- významné krajinné prvky přírodní, kulturní, smíšené,

- přírodní, kulturní a smíšené krajinné dominanty,

- vztahy mezi různými prvky v krajině,

- harmonické měřítko, vyjadřující relativní poměry mezi prvky, příp. jejich soubory vůči sobě, vůči člověku a vůči okolní krajině.

Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině

Na základě orientačního hodnocení krajinného rázu, dle koeficientu ekologické stability, je k.ú. Vilémova u Kadaně, s hodnotou KES 0,09, zařazeno do nejhůře hodnocené kategorie antropogenizované zóny, která představuje typickou agroindustriální krajinu s naprostou převahou ekolabilních vegetačních formací vyžadující akutní potřebu její radikální obnovy a zajištění její ekologické stability.

Příznivější situace je na k.ú. Vinaře, kterého řadí hodnota KES 0,97 do zóny harmonické krajiny s vyváženým zastoupením ekolabilních a ekostabilních ploch, tj. s relativně vyrovnaným vztahem mezi přírodou a člověkem,

Realizace navržených vinařských tratí v severovýchodní části k.ú. Vinaře u Kadaně a osy nadregionálního biokoridoru, by změnila krajinný ráz této části řešeného území a dále by chránila půdy v těchto svažitých polohách.

h) Natura 2000

V katastrálním území Vilémova, vedle výše uvedené ochrany přírody a krajiny, vyplývající ze zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, bude realizována rovněž ochrana přírody dle směrnic EU Natura 2000.

Natura 2000 (dle Směrnic Rady EU) je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit.

Jako ptačí oblasti (PO) se vymezí území nejvhodnější pro ochranu z hlediska výskytu, stavu a početnosti populací těch druhů ptáků vyskytujících se na území České republiky a stanovených právními předpisy Evropských společenství, které stanoví vláda nařízením.

Jako evropsky významné lokality (EVL) jsou do národního seznamu zařazeny ty lokality,  které v biogeografické oblasti nebo oblastech, k nimž náleží, významně přispívají:

a) k udržení nebo obnově příznivého stavu  alespoň jednoho  typu evropských stanovišť nebo alespoň jednoho  evropsky významného druhu z hlediska jejich ochrany, nebo

b) k udržení biologické rozmanitosti biogeografické oblasti.

Lokality zařazené do národního seznamu jsou stanoveny vládním nařízením  č. 132/2005 Sb.

Ptačí oblast Doupovské hory (CZ 0411002) byla vyhlášena nařízením vlády č. 688/2004 Sb. Má celkovou rozlohu 63 116,49 ha a zabírá západní a střední část k.ú. Vinaře a západní severozápadní část k.ú. Vilémov a dále překračuje do severně a jižně navazujících katastrálních území. Na území obce zabírá cca 943 ha.

Evropsky významná lokalita Doupovské hory (CZ 0424125) zabírá celkem 12 584,71 ha a je vymezena v Karlovarském a Ústeckém kraji. Byla schválena nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit. V rámci obce zahrnuje severozápadní část k.ú. Vinaře (hřbet vrchu Kolina) až k silnici do Kadaně a celou přírodní památku Vinařský rybník. Do EVL je zařazen rovněž vodní tok Liboce, a to v celé jeho délce až po ústí do Ohře. Na území obce zabírá cca 518 ha (z toho Liboc cca 14 ha).

i) Širší vztahy ÚSES  a dalších přírodních systémů z hlediska širších vztahů

Nadregionální ÚSES (závazně vymezený v platné nadřazené ÚPD, tj. ve 2. změně ÚPN VÚC SHP), je zastoupen dvěmi skladebnými částmi:

- jihovýchodní částí NRBC č. 15 Úhošť zasahující (391,5 ha) na k.ú. Vinaře a překračující dále na SZ na k.ú. Úhošťany, Rokle, Kadaňská Jeseň, Rašovice a Vojenský újezd Hradiště a na JZ na k.ú. Radonice,

- osa nadregionálního biokoridoru č. K 42. Osa (teplomilná doubravní a mezofilní hájová), spojuje NRBC č. 15 Úhošť s NRBC č. 1 Stroupeč. Vychází z NRBC č. 15 Úhošť a prochází asi 1700 m dlouhým úsekem v severovýchodní části k.ú. Vinaře na k.ú. Poláky a Pětipsy a pokračuje přes k.ú. Libědice do RBC č. 1684 Čejkovice a dále přes RBC č. 1685 Chbany  do sousedních k.ú. dále k severu. U Soběsuk se napojuje na vodní a nivní osu NRBK K 42 a společně vstupují do NRBC č. 1 Stroupeč.

Ochranná zóna osy NRBK zasahuje do vzdálenosti cca 2000 m na obě strany, zhruba k linii mezi Blovem, Vilémovem, Račeticemi, Kněžicemi na jihozápadě a mezi Sedčicemi, Žabokliky a Libočany na jihovýchodě.

Na ose NRBK K 42 leží regionální biocentrum č. 1684 Čejkovice (k.ú. Libědice a  Přeskaky) a dále regionální biocentrum č. 1685 Chbany  Jde o xerotermní, částečně vyhovující a převážně přírodě blízká společenstva a dále polní kultury.

Teplomilná doubravní a mezofilní hájová osa NRBK K 42 se u Soběsuk napojuje na vodní a nivní osu NRBK K 42 jdoucí údolím Ohře, zhruba ve směru západ – východ. Vstupuje rovněž do NRBC č. 1 Stroupeč.

Z hlediska širších vztahů regionálního ÚSES je u Mašťova vymezeno regionální biocentrum č. 1152 Houština, propojené do Vojenského újezdu Hradiště.

Východně od železniční tratě z Podbořan do Libočan jsou vymezena dvě regionální biocentra č. 1517 Lesík Homole a  č. 1518 Kličín a dále východně od Podbořan regionální biocentrum č. 1503 Viniční vrch. V údolí Blšanky je vymezeno regionální biocentrum č. 1516 Zákrut Blšanky a dále regionální biokoridory č. 1085 a 1086. Regionální biocentrum č. 1503 je spojeno regionálním biokoridorem č. 1081 s regionálním biocentrem č. 1517. Z něho pokračuje regionální biokoridor č. 1080 do regionálního biocentra č. 1518 a dále regionální biokoridor č. 1079 do nadregionálního biocentra č. 1 Stroupeč.

Jiné skladebné části NR a R ÚSES nejsou v širším okolí zastoupeny.

Skladebné části místního ÚSES, lokalizované na k.ú. Vilémov a Vinaře,  jsou v rámci širších vztahů propojeny s místními ÚSES všech okolních obcí, a to buď lokálními biokoridory nebo alespoň interakčními prvky. Skladebné části místních ÚSES navazují na skladebné části ÚSES nadregionální a regionální úrovně.

Maloplošná zvláště chráněná území v širším okolí obce Vilémov jsou zastoupena přírodní památkou Rašovické skály, národní přírodní rezervací Úhošť, přírodní památkou Želinský meandr, přírodní památkou Sluňáky, přírodní památkou Vinařský rybník a přírodní rezervací Sedlec.

V rámci širších vztahů je lokalizováno několik evropsky významných lokalit Natura 2000 (dále EVL). Do katastrálního území Vilémova přímo zasahuje EVL Doupovské hory (CZ 0424125, celková rozloha 12 584,71 ha), kde ji tvoří vodní tok Liboce. V západní části širšího území je to vlastní EVL, lemující okraj Doupovských hor a v širším území také další vodní toky Dubá II a Lestkovský potok. Další EVL, které leží v širším území jsou EVL Želinský meandr (CZ0420012, celková rozloha259,44 ha) v údolí Ohře, Běšický chochol (CZ 0424036, celková rozloha 28,53 ha) u Nechranické nádrže a EVL Krásný Dvůr (CZ0423217, celková rozloha 103,98 ha)

V širokém pásu podél hranic Vojenského újezdu Hradiště přesahuje do širšího území ptačí oblast (dále PO) Doupovské hory (CZ0411002, celková rozloh 63 116,49 ha), která zahrnuje celou přírodní památku Vinařský rybník. V severní části širšího území je PO Vodní nádrž Nechranice (CZ0421003, celková rozloha 1191,46 ha).

Na jihozápadě širšího území, převážně v okolí Mašťova, je vyhlášen přírodní park Doupovská pahorkatina (celková rozloha 4732 ha).

Jiné přírodní systémy se v širším okolí obce Vilémov nenacházejí.

## Grafická část odůvodnění:

Výkres č. 6 Koordinační výkres I                              3 listy              měřítko   1 : 5 000

Výkres č. 7 Koordinační výkres II	 - jádrové území   6 listů             měřítko    1 : 2 000

Výkres č.  8  Výkres širších vztahů  	                        1 list                měřítko    1 : 50 000

Výkres č. 9 Vyhodnocení odnětí ZPF a PUPFL       3 listy              měřítko    1 : 5 000