VILÉMOV

k.Ú. VILÉMOV U KADANĚ, K.Ú. VINAŘE U KADANĚ

ÚZEMNÍ PLÁN

Samostatná příloha civilní ochrany

© KA * KA

KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou

VILÉMOV

k.Ú. VILÉMOV U KADANĚ, K.Ú. VINAŘE U KADANĚ

ÚZEMNÍ PLÁN

Samostatná příloha civilní ochrany

Ing. František Kačírek						      Ing. František Kačírek

vedoucí ateliéru							               hlavní projektant

2009

## A. Východiska zpracování

Dle zákona o územním plánování a stavebním řádu (č. 50/1976 Sb.) v platném znění a navazujících vyhlášek, je stanoven závazný základní obsah zpracování územně plánovací dokumentace. Pro kategorii územního plánu obce, dle vyhlášky MMR ČR č. 135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, je jedním z bodů obsahu i „zpracování řešení požadavků civilní ochrany“ (příloha č. 2 - základní obsah územně plánovací dokumentace - viz bod II, odst. 1 B, písm. k).

Specifikace „zpracování řešení požadavků civilní ochrany“ je provedena zákonem č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému.

Dle znění tohoto zákona a v souladu se zněním zákona o územním plánování a stavebním řádu navazující vyhláškou č. 135/2001 Sb. jsou požadavky na návrhy, charakteristiky a možnosti CO, kromě bodu písm. a) (vymezení inundačního území), v kategorii územního plánu obce předmětem textové i grafické prezentace (vyjádření). Zpracování těchto požadavků je řešeno formou samostatné doložky civilní ochrany.

Ministerstvo vnitra, s odvoláním na zákon č. 239/2000 Sb., vydalo vyhlášku č.380/2002 Sb. ze dne 9. 8. 2002 „k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva“ a specifikovalo v části šesté „požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany“. V § 18 a  § 21 je ve vyhlášce č.380/2002 Sb. uvedeno toto:

Na základě stanoviska dotčeného orgánu, uplatněného k návrhu zadání územního plánu obce, se v rozsahu předaných podkladů zapracuje do textové a grafické části územního plánu obce návrh ploch pro požadované potřeby:

- opatření vyplývající z určení záplavových území (podle § 66 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zón havarijního plánování (podle zákona č. 254/2000 Sb., o prevenci závažných havárií, a vyhlášky č. 383/2000 Sb., kterou se stanoví zásady pro stanovení zón havarijního plánování)

- umístění stálých a improvizovaných úkrytů

- ubytování evakuovaného obyvatelstva

- skladování materiálu civilní ochrany

- zdravotnické zabezpečení obyvatelstva

- ochranu před vlivy nebezpečných látek skladovaných na území

- umístění nově navrhovaných objektů zvláštního významu

- nouzové zásobování obyvatelstva vodou

- záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminací vzniklých při mimořádné události

- zřízení humanitární základny

- požární nádrže a místa odběru vody k hašení požárů

## B. Návrh ploch pro potřeby CO

Předkládaný návrh respektuje požadavky výše citované vyhlášky č.380/2002 Sb. ve smyslu stavebního zákona a navazující vyhlášky č. 135/2001 Sb. o územně plánovací dokumentaci. Členění návrhu odpovídá § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb.

Obec má zpracován pro celé řešené území dokument „Krizová připravenost obce Vilémov“ z roku 2004. Využitím tohoto materiálu byly zpracovány následující body:

### a) Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní

V povodí říčky Liboc je sice  významnější vodní nádrž Sedlec, která by při případném protržení hráze mohla povodňovou vlnou částečně ohrozit obec Vilémov, ale její vzdálenost od řešeného území zatím nezavdala potřebu plánování havarijních důsledků

V územním obvodu obce není vyhlášeno záplavové území. V rámci prací na územním plánu řešení bylo vymezeno území s pravděpodobnou záplavovou stoletou vodou (Q100) Nově navrhované plochy pro výstavbu respektují toto  záplavové území stoleté vody a plochy  pro navrhované bydlení se v něm navrhují chránit preventivními opatřeními. V sídlech Vinaře, Blov a Záhořany v povodí Vinařského potoka nejsou vyhlášena záplavová území

### Zóny havarijního plánování

V případě obce Vilémov se zóny havarijního plánování neřeší.

### b) Umístění stálých a improvizovaných úkrytů

Obec nemá zpracován „Seznam protiradiačních úkrytů budovaných svépomocí za branné povinnosti státu“. Pasportizované úkryty mohly plnit, v případě ohrožení obyvatelstva, po případných úpravách i jiné funkce než pouze funkci protiradiační ochrany.

V současné době lze úkryt trvale bydlícího obyvatelstva zabezpečit domovními sklepy. Kapacitnější úkryty, které mohou sloužit i návštěvníkům a zaměstnancům občanské vybavenosti, jsou situovány v budovách základní školy ve Vilémově a v objektu mateřské školy ve Vilémově.

Jedná se celkem o 2 objekty, ve kterých jsou dostatečné kapacity pro ukrytí žáků i zaměstnanců školy. Ukrytí zaměstnanců, event. návštěvníků, lze ještě zajistit v následujících objektech:

- Bývalý areál velkokapacitního vepřína ve Vilémově

- V areálu závodu v průmyslové zóně u nádraží Vilémov

- V budově obecního úřadu

- Středisko závlah, areál závodu Vilémov

- V areálu bývalého statku ve Vilémově

V rámci územního plánu dle současných požadavků (znalostí), není nutno vyčleňovat žádné nové plochy pro budování nových úkrytů CO.

### c) Plochy pro potřeby evakuace obyvatelstva a jeho ubytování

Jako vhodná se navrhují tato místa:

#### Vilémov

- areál základní školy a tělocvična

- areál mateřské školy

- objekt Obecního úřadu

#### Vinaře

- kulturní dům a hospoda U Karla

Vzhledem k omezeným kapacitním možnostem uvedených zařízení by se ubytování občanů Vilémova při evakuaci muselo řešit mimo území obce za pomoci Městského úřadu v Kadani.

### d) Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci

Jako vhodné místo je objekt obecního úřadu, pro školní děti v prostoru školy základní i mateřské ve Vilémově. Další možností je využití objektů v areálu bývalého teletníku ve Vilémově. Ve Vilémově bude skladování tohoto materiálu i pro sídla Vinaře, Blov a Záhořany.

e) Zdravotnické zabezpečení obyvatelstva

V obci není žádné zdravotnické zařízení. V Radonicích je nejbližší ordinace praktického lékaře.

Zdravotnické služby bude nutno zajišťovat ve zdravotnických zařízeních v Kadani.

Pro třídění zraněných osob v případě krizové události a dočasné zbytné prostory pro čekání na následné odborné ošetření lze zajistit v objektech základní školy, mateřské školy i v budově obecního úřadu.

### f) Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěné území

Na území obce se nenacházejí objekty s oprávněním skladovat nebezpečné látky. Pro přechodné uložení menšího množství nebezpečných látek lze za určitých předpokladů využít prostor bývalého zemědělského areálu vepřína ve Vilémově a navrhované plochy pro manipulaci s odpady a sběrný dvůr poblíž nádraží Vilémova.

g) Umístění nově navrhovaných objektů zvláštního významu

V řešeném území se nenavrhuje umístění objektů zvláštního významu

### h) 	Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií

Obec Vilémov i další sídla Vinaře, Blov a Záhořany  je zásobována pitnou vodou z obecního vodovodu. Při rozsáhlejším znehodnocení vodních zdrojů by bylo nutné zajistit náhradní zásobování cisternami a balenou vodou.

Pro zásobování elektrickou energií není v obci náhradní zdroj a muselo by být řešeno mobilními zdroji.Částečně může sloužit stacionární stanice v majetku obce.

i) Plochy pro potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro od-

stranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimo-

řádné události

- zpevněná plocha bývalého zemědělského areálu ve Vilémově (bývalý vepřín)

- zpevněná plocha betonárky při silnici do Račetic

- navrhovaná plocha pro manipulaci s odpadem a sběrný dvůr

j) Zřízení humanitární základny

Pokud  vznikne potřeba zřízení humanitární základny bude umístěna v objektu ZDŠ ve Vilémově a budově Obecního úřadu ve Vilémově, případně v objektu pohostinství ve Vinařích

k) Požární nádrže a místa odběru vody k hašení požárů

Ve všech sídlech řešeného území jsou buď požární nádrže nebo rybníky, které k tomuto účelu lze využít.

Ve Vilémově  - požární nádrž před statkem. Druhým zdrojem může být potok Liboc

V Zahořanech - požární nádrž a rybník v sousedství

Ve Vinařích - požární nádrž na návsi a Vinařský rybník

V Blově  - rybník

V sídlech, kde je vodovodní řad jsou vsazeny požární hydranty

## C. Závěr

K potřebám civilní ochrany (CO), posuzovaným v rámci zpracování územního plánu obce, možno konstatovat následující:

- Pro potřeby CO není nutno v rámci návrhu územního plánu obce vyčleňovat další speciální plochy s jednoúčelovým využitím.

- Plochy či místa, zmiňované v tomto separátu v souvislosti s potenciálními potřebami CO (kapitola B, body b, c, d, e, f, g), mohou v plném rozsahu plnit funkce, pro které jsou v územním plánu obce určeny (bydlení, výroba, občanská vybavenost, atd.).

- Případné využití míst a objektů pro potřeby CO, které nejsou ve vlastnictví státu, se z hlediska majetkoprávního řídí speciálními zákony (zákon č. 239/2000 Sb. 
o integrovaném záchranném systému, zákon č. 254/2001 Sb. o vodách apod.).