VILÉMOV

k.Ú. VILÉMOV U KADANĚ, K.Ú. VINAŘE U KADANĚ

ÚZEMNÍ PLÁN

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa

© KA * KA

KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou

VILÉMOV

k.Ú. VILÉMOV U KADANĚ, K.Ú. VINAŘE U KADANĚ

ÚZEMNÍ PLÁN

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa

Ing. František Kačírek						      Ing. František Kačírek

vedoucí ateliéru							               hlavní projektant

2009

OBSAH:												str.:

1)  Základní údaje	1

A) Základní údaje vyplývající z požadavků přílohy č.3 k Vyhlášce č. 13/1994 Sb., o vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond	1

B)   Metodika a postup vyhodnocení	2

2)  Souhrnné vyhodnocení	2

A)   Údaje o celkovém rozsahu navrhovaných ploch a ploch vyžadujících zábor zemědělského půdního fondu podle účelu využití a údaje o druhu (kultuře) dotčené půdy	2

B)  Údaje o skutečných investicích vložených do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorační a závlahové zařízení a pod.) a o jejich předpokládaném porušení	3

C)  Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a o jejich  předpokládaném porušení	3

D)  Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatření k zajištění ekologické stability  krajiny a významných skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav a o jejich  předpokládaném porušení	4

E)   Znázornění průběhu hranic katastrálních území a správního území obce	5

F)   Znázornění průběhu hranic zastavěného území obce	5

3)  Zařazení pozemků zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek	5

4)  Souhrnná přehledná tabulka odnětí ZPF	7

5)  Zdůvodnění rozsahu záboru zemědělského půdního fondu	21

A)   Bytová výstavba	22

B)   Dopravní stavby	22

C)   ÚSES	23

D)   Veřejná zeleň	23

6)  ÚDAJE O CHRÁNĚNÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍCH  NACHÁZEJÍCÍCH SE NA ÚZEMÍ OBCE	23

7)  ODNĚTÍ POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA	23

8)  Grafická část odůvodnění:	24

# Základní údaje

## Základní údaje vyplývající z požadavků přílohy č.3 k Vyhlášce č. 13/1994 Sb., o vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací dokumentace nebo územně plánovacího podkladu na zemědělský půdní fond se zpracovává dle Přílohy č.3 k vyhlášce č.13/1994 Sb. Tato vyhláška Ministerstva životního prostředí ze dne 29. prosince 1993 upravuje některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu dané zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ze dne 30.června 1992.

Zákon 334 v části III. § 4 - bod a) ukládá, aby při výstavbě nebo jiné činnosti, při které dochází  k odnětí zemědělského půdního fondu (dále ZPF), bylo použito především nezemědělské půdy, popř. půdy  nezastavěné, event. bylo využito nedostatečně využívaných pozemků v současně zastavěném území obce. Pokud dochází k odnětí ZPF, je nutno co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací.

Dále v bodě b) § 4 ukládá zákon odnímat jen nejnutnější plochu ZPF, a konečně v bodě c) požaduje co nejméně ztěžovat obhospodařování ZPF, zejména u směrových a liniových staveb.

V části IV. v § 5, ukládá zákon č.334/92 Sb., aby při územně plánovací činnosti bylo provedeno zdůvodnění navrženého řešení s cílem prokázat, že předložené řešení je z hlediska ochrany ZPF nejvhodnější.

Tato ustanovení zákona dále upřesňuje § 3 vyhlášky č.13/1994 Sb., z 29. prosince 1993 a již zmíněná  Příloha č. 3 k této vyhlášce.

V následujícím textu a v přiložených tabulkách, jakož i v grafické části této dokumentace je proto důsledně postupováno dle této "Přílohy", a to tak, že jsou přímo citovány požadavky obsažené v bodě 2 uvedené přílohy, a to konkrétně dle jednotlivých podbodů 2.1 až 2.7, jejichž text je v další části zprávy uváděn sytým písmem v úvodu každého řešení příslušné problematiky.

Pro vyhodnocení odnětí ZPF byl vypracován Metodický pokyn MŽP ČR ze dne 1.10. 1996 k hodnocení odnímané půdy ze zemědělského půdního fondu podle výše zmíněného zákona.

Pro účely ochrany ZPF byly tímto pokynem zavedeny Třídy ochrany zemědělského půdního fondu, zařazující jednotlivé BPEJ do 5 tříd.

Do 1. třídy ochrany jsou zařazeny bonitově nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, které je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability, případně pro liniové stavby zásadního významu.

Do 2. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.

Do 3. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v územním plánování využít pro eventuální výstavbu.

Do 4. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.

Do 5. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající BPEJ, které představují půdy s velmi nízkou produkční schopností a většinou jsou pro zemědělskou výrobu postradatelné. Jde většinou půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

## Metodika a postup vyhodnocení

Každá plocha byla zařazena do jedné z následujících skupin: stavby dopravní, plochy pro bytovou výstavbu, plochy pro občanskou vybavenost, plochy pro rekreaci a sport, komerční plochy a vodní plochy.

Jednotlivé plochy jsou zakresleny v mapové dokumentaci, v měřítku 1 : 5 000, kde jsou zároveň vyznačeny ukazatele kvality ZPF dle BPEJ pro jednotlivé plochy s přiřazeným identifikačním číslem, podle něhož je možno je najít v tabulkové části.

Hodnocení každé lokality bylo provedeno celkovým záborem, záborem zemědělské půdy dle BPEJ a jim odpovídající třídy ochrany.ZPF.

# Souhrnné vyhodnocení

## Údaje o celkovém rozsahu navrhovaných ploch a ploch vyžadujících zábor zemědělského půdního fondu podle účelu využití a údaje o druhu (kultuře) dotčené půdy

Požadavky řešení návrhu územního plánu na trvalé odnětí ZPF jsou obsaženy v souhrnné tabulce v kapitole 4. Navrhované záměry územního plánu si vyžádají, nepočítáme-li územní rezervy (přeložky silnic III/22410 a III/22425 a napojení na přeložku silnice III/22410 prostřednictvím místních komunikací D2 a D3), zábor 38,35 ha zemědělského půdního fondu (17,78 ha ve Vilémově, 2,23 ha v Zahořanech, 13,81 ha v Blově a 4,53 ha ve Vinařích), z toho připadá na I. etapu odnětí 34,79 ha (15,81 ha ve Vilémově, 2,23 ha v Zahořanech, 13,81 ha v Blově a 2,94 ha ve Vinařích) a na II. etapu odnětí 3,56 ha (1,97 ha ve Vilémově a 1,59 ha ve Vinařích).

Z celkového rozsahu záboru ZPF připadá 28,66 ha (74,7 %) na ornou půdu, 6,58 ha (17,2 %) na trvalé travní porosty a 3,11 ha (8,1 %) na zahrady.

Z celkového rozsahu záboru ZPF ve Vilémově připadá 16,50 ha (92,8 %) na ornou půdu, 1,20 ha (6,7 %) na zahrady a 0,08 ha (0,5 %) na trvalé travní porosty.

Veškerý záboru ZPF v Zahořanech připadá na ornou půdu.

Z celkového rozsahu záboru ZPF v Blově připadá 5,72 ha (41,4 %) na ornou půdu, 6,39 ha (46,3 %) na trvalé travní porosty a 1,70 ha (12,3 %) na zahrady.

Z celkového rozsahu záboru ZPF ve Vinařích připadá 4,21 ha (93,0 %) na ornou půdu, 0,21 ha (4,6 %) na zahrady a 0,11 ha (2,4 %) na trvalé travní porosty.

Rekapitulace odnětí podle účelu je patrná z následující tabulky.

| Účel | Zábor zemědělského půdního fondu v ha |
| --- | --- |
|  | I. etapa | II. etapa |
|  | Vilémov | Zahořany | Blov | Vinaře |  |  |
| Bytová výstavba | 8,87 | 1,33 | 3,55 | 2,31 | 1,97 | 1,59 |
| Výroba a sklady | 0,23 | - | - | - | - | - |
| Občanská vybavenost | 0,48 | - | - | 0,14 | - | - |
| Sport | 0,86 | - | - | - | - | - |
| Vodní plochy | 0,76 | - | 0,51 | - | - | - |
| Veřejná zeleň | 2,20 | 0,62 | 9,57 | - | - | - |
| Ochranná zeleň | 1,07 | - | - | - | - | - |
| Soukromá zeleň | 0,33 | - | - | - | - | - |
| Veřejná prostranství | - | - | - | - | - | - |
| Dopravní plochy | 1,01 | 0,28 | 0,05 | 0,49 | - | - |
| Celkem | 15,81 | 2,33 | 13,81 | 2,94 | 1,97 | 1,59 |

## Údaje o skutečných investicích vložených do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorační a závlahové zařízení a pod.) a o jejich předpokládaném porušení

Na odnímaných plochách nebyly vybudovány na území obce Vilémov žádné meliorační stavby ani závlahy.

## Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a o jejich  předpokládaném porušení

V řešeném území je v každém sídle lokalizován velkokapacitní areál živočišné výroby. Tyto areály vznikly dílem v předválečném období, ale z největší části v období kolektivizace zemědělství.

V současnosti jsou z malé části využívány k účelu, pro který byly postaveny. Ve Vilémově je tento areál využíván pro bydlení.

Bývalý dvůr  v centru obce (VZ 1)

Základní část tohoto areálu tvořil bývalý zemědělský dvůr, bezprostředně přiléhající k obytné zástavbě, tvořící součást návsi. Součástí areálu je také chráněný historický objekt bývalého zámku. Hospodářské budovy jsou částečně využívány pro různou činnost včetně chovu zvířat. Vzhledem k tomu, že areál přiléhá přímo k centrální části obce, ze které má také dopravní přístup, musí být jeho budoucí využívání podřízeno této poloze. V praxi to znamená regulovat chov zvířat tak, aby nebyly překročeny hygienické standardy pro obytné území. Stejným způsobem regulovat i využívání pro jiné než zemědělské účely. Přitom je nutné respektovat, že obytná stavba ve střední části areálu má charakter kulturní památky ČR. Regulace chovu zvířat je dána kapacitou do 25 velkých dobytčích jednotek. Hospodářské budovy lze dále využívat pro skladování, garáže zemědělských strojů, manipulační plochy.

Bývalý teletník (VZ 2)

Prakticky v přímém doteku na jižní straně bývalého dvora (za vodním náhonem) byl vybudován velkokapacitní teletník, který nebyl nikdy využit pro původní účel. Z hlediska funkčního využití nebyl dříve zpracovávanou urbanistickou studií doporučen návrat k původnímu využití, i když jeho pásmo vlivu na životní prostředí podstatně nezasahuje do obytné zóny. Naopak bylo doporučeno využívat areál pro skladovací případně i výrobní činnosti, které by splňovaly hygienické standardy pro obytná území. Tento závěr je převzat i do řešení návrhu územního plánu.

Kravín a středisko závlah (OX 2 + VZ 3)

Tento areál byl lokalizován ve vzdálenější poloze vůči současně zastavěnému území. Činnost kravína znamenala, že jeho vliv na okolní zástavbu se projevoval v rozsahu 60 m. Tím byly v podstatě determinovány možnosti využití volné plochy v okolí kravína pro další obytnou zástavbu. V současné době již není používán pro živočišnou výrobu, ale pro jiné nezemědělské účely. V návaznosti na tuto situaci je v návrhu územního plánu obsaženo řešení využití tohoto areálu, které spočívá v asanaci objektů bývalého kravína a plochu využívat pro komerční aktivity s připuštěním i drobné výroby, nebo zachování kravína a jeho využití pro stejné funkce jako ve variantě předchozí. Nový způsob využití tohoto areálu umožňuje využil v jeho okolí nové plochy pro obytnou zástavbu.

Areál střediska závlah (VZ 3)  je respektován pro stejnou funkci a územně stabilizován.

Velkovýkrmna vepřů a bývalý statek (VZ 4)

Oba areály jsou situovány v prostoru u železniční stanice Vilémov a vytvářejí spolu s ní a výrobním závodem Kuval poměrně rozsáhlou výrobní zónu, která svými negativními důsledky nezasahuje až do intenzívně zastavěné části Vilémova obytnými objekty. Jejich další využívání pro jiné účely, či jiné funkce je přípustné. Oba areály živočišné velkovýroby již nejsou pro tento účel využívány. Tím je vytvořena možnost pro umístění činností s náročnějšími územními nároky i méně příznivými vlivy na okolí. Areál bývalého vepřína je vhodně proložen vysokou zelení, kterou je i při jiné funkci co nejvíce zachovat.

Ve Vinařích zůstal po zemědělské velkovýrobě jen klenutý betonový sklad na pohledově exponovaném místě v centru sídla. Celý areál je navržen k asanaci a založení veřejné zeleně na jeho ploše.  (ZV 1)

V Blově je rovněž nevyužívaný objekt kravína (VZ 5). Rovněž tyto objekty je navrženo postupně asanovat a na části je navržena nová bytová zástavba a veřejné prostranství (PV).

V Zahořanech je areál bývalého státního statku (VZ 7) územně stabilizován.

## Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatření k zajištění ekologické stability  krajiny a významných skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav a o jejich  předpokládaném porušení

Pro obec Vilémov nebyly dosud zpracovány "pozemkové úpravy". Avšak s ohledem na skutečnost, že územní plán bude do doby zahájení prací na pozemkových úpravách schválen, lze předpokládat, že bude možno projekt pozemkových úprav budoucímu uspořádání obce přizpůsobit.

Územní systém ekologické stability je uveden v kapitole „Ochrana přírody a krajiny“ a je vyznačen ve výkrese „Komplexní urbanistický návrh“ v měřítku 1 : 5 000, ale změna funkčního využití území není bilancována v odnětí ZPF.

## Znázornění průběhu hranic katastrálních území a správního území obce

V územním plánu jsou v grafické dokumentaci znázorněny hranice ploch stavebních obvodů navržených k odnětí v rámci katastrálních území správního území obce.

## Znázornění průběhu hranic zastavěného území obce

V rámci grafické dokumentace územního plánu věnované problematice ochrany ZPF je vyznačena poloha zastavěného území jednotlivých částí obce a plochy zastavitelného území.

# Zařazení pozemků zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek

Na správním území obce Vilémov se nachází celkem 15 BPEJ, dotčených plánovanou výstavbou. Tyto BPEJ jsou vyjádřeny prostřednictvím 5 čísel. Prvá číslice pětimístného kódu značí příslušnost ke klimatickému regionu v rámci České republiky (od 0 do 9, t.j.od nejteplejšího a nejsuššího po nejchladnější a nejvlhčí klimatický region). Druhá a třetí číslice určuje příslušnost dané půdy k některé ze 78 hlavních půdních jednotek v České republice. Čtvrtá číslice stanovuje kombinaci svažitosti a expozice ke světovým stranám a pátá číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu. Z celkového kódu BPEJ se dá podle zvláštních tabulek odvodit produkční potenciál hlavních zemědělských plodin a rovněž ekonomický efekt obdělávání příslušných půd. Taktéž lze podle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy ze dne 12.6. 1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu, podle zákona ČNR č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, odvodit i Třídu ochrany.

Obec Vilémov leží na rozhraní klimatických regionů č.1 (teplý, suchý, s průměrnou roční teplotou 8-9 oC a s průměrným ročním úhrnem srážek 500 mm) a č.4 (mírně teplý, suchý, s průměrnou roční teplotou 7-8,5 oC a s průměrným ročním úhrnem srážek 
450-550 mm),. V rámci těchto klimatických regionů se zde vyvinulo 10 z celkového počtu 78 hlavních půdních jednotek, které budou dotčeny plánovanou výstavbou:

HPJ 06 černozemě pelické a černozemě černické pelické na velmi těžkých substrátech (jílech, slínech, karpatském flyši a tercierních sedimentech), těžké až velmi těžké s vylehčeným orničním horizontem, ojediněle štěrkovité, s tendencí povrchového převlhčení v profilu.

HPJ 07 smonice modální a smonice modální karbonátové, černozemě pelické a černozemě černické pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, celoprofilově velmi těžké, bezskeletovité, často povrchově periodicky převlhčované.

HPJ 08 černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadě i kambizemě luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci přechodného horizontu nebo substrátu na ploše větší než 50 %, na spraších, sprašových a svahových hlínách, středně těžké i těžší, převážně bez skeletu a ve vyšší sklonitosti.

HPJ 12 hnědozemě modální, kambizemě modální a kambizemě luvické, všechny včetně 
 slabě oglejených forem na svahových (polygenetických) hlínách, středně těžké 
 s těžkou spodinou, až středně skeletovité, vododržné, ve spodině s místním 
 převlhčením.

HPJ 19 pararendziny modální, kambické i vyluhované na opukách a tvrdých slínovcích nebo  vápnitých svahových hlínách, středně těžké až těžké, slabě až středně skeletovité, s dobrým vláhovým režimem až krátkodobě převlhčené.

HPJ 20 pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické i pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, jílech, slínech, flyši, tercierních  sedimentech a podobně, půdy s malou vodopropustností, převážně bez skeletu, ale i středně skeletovité, často i slabě oglejené.

HPJ 28	kambizemě modální eubazické, kambizemě modální eutrofní na bazických a ultrabazických horninách a jejich tufech, převážně středně těžké, bez skeletu až středně skeletovité, s příznivými vlhkostními poměry, středně hluboké

HPJ 57 fluvizemě pelické a kambické eubazické až mezobazické na těžkých nivních uloženinách, až velmi těžké, bez skeletu, příznivé vlhkostní poměry až převlhčení.

HPJ 60 černice modální i černice modální karbonátové a černice arenické na nivních uloženinách, spraši i sprašových hlínách, středně těžké, bez skeletu, příznivé vláhové podmínky až mírně vlhčí.

HPJ 61 černice pelické i černice pelické karbonátové na nivních uloženinách, sprašových 
 hlínách, spraších, jílech i slínech, těžké i velmi těžké, bez skeletu, sklon 
 k převlhčení.

# Souhrnná přehledná tabulka odnětí ZPF

Přehled ploch navržených k odnětí ZPF (dle Přílohy č.5 k vyhlášce č.13/1994 Sb.)

| Označení plochy | Čísla parcel KN | Celkový rozsah ploch v ha | Z toho zábor ZPF v ha | Druh pozemku (kultura) | Zařazení odnímaného ZPF do BPEJ | Třída ochrany | Umístění v zastavěném území (ZPF v ha) | Umístění mimo zastavěné území (ZPF v ha) | Investice do půdy (v ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V I L É M O V – I. ETAPA |
| OBYTNÉ PLOCHY |
| B1/RP6BV | 248/1, 248/6, 248/8, 248/9, 248/10, 248/16, 248/17 | 2,26 | 2,26 | orná půda | 4.61.00 | I. | - | 2,26 | - |
| B2/RP8 | 250/1, 258/1, 258/2, 258/3 | 0,21 | 0,21 | orná půda | 4.61.00 | I. | 0,21 | - | - |
| B3/RP7 | 290/1 | 0,32 | 0,32 | orná půda | 95 % 4.12.00 5 % 4.61.00 | I. I. | 0,32 | - |  |
| B4/SV | - | 0,15 | - | neplodná půda |
| B5/RP1SV | 171/1, 171/2 | 0,41 | 0,41 | orná půda | 50 % 1.08.00 50 % 1.28.01 | II. III. | - | 0,41 | - |
| B6-B7/RP1,2BV | 171/2, 668/4 | 4,31 | 4,15 | orná půda | 95 % 1.28.01 5 % 1.08.00 | III. II. | - | 4,15 | - |
| B11/RP4SV | 57/2, 58/1, 59 | 0,75 | 0,27 | orná půda, louka | 4.60.00 | I. | 0,27 | - |  |
| B12/RP3BV | 80/1, 80/3, 80/5 | 0,54 | 0,54 | zahrada | 99 % 4.60.00 1 % 1.06.00 | I. II. | 0,54 | - | - |
| B13/RP5BV | 603, 604/2, 604/8 | 0,60 | 0,60 | orná půda | 92 % 1.06.00 8 % 4.60.00 | II. I. | - | 0,60 | - |
| B14/ČB | 76/3 | 0,11 | 0,11 | orná půda | 4.60.00 | I. | - | 0,11 | - |
| Obytné plochy celkem |  | 9,66 | 8,87 |  |  |  | 1,34 | 7,53 | - |
| PLOCHY PRO SPORT |
| S1/OS1 | 242, 243 | 0,65 | 0,65 | orná půda | 4.61.00 | I. | 0,65 | - | - |
| S2/OS2 | 582/1 | 0,21 | 0,21 | orná půda | 4.19.11 | II. | 0,21 | - | - |
| Plochy pro sport celkem |  | 0,86 | 0,86 |  |  |  | 0,86 | - | - |
| OBČANSKÁ VYBAVENOST |
| O1/OX1 | 171/1, 171/2 | 0,48 | 0,48 | orná půda | 1.08.00 | II. | - | 0,48 | - |
| O2/OX2 | - | 1,07 | - | neplodná půda |
| Občanská vybavenost celkem |  | 1,55 | 0,48 |  |  |  | - | 0,48 | - |
| VÝROBA A SKLADY |
| VD1/VD4 | 610 | 0,23 | 0,23 | orná půda | 55 % 1.06.00 45 % 4.60.00 | II. I. | - | 0,23 | - |
| TECHNICKÁ VYBAVENOST |
| TV2/TV2 | 538/1 | 0,17 | - | odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa |
| DOPRAVNÍ STAVBY |
| D4 | 242 | 0,06 | 0,01 | orná půda | 4.61.00 | I. | 0,01 | - | - |
| D5 | 242 | 0,04 | 0,03 | orná půda | 4.61.00 | I. | 0,03 | - | - |
| D6 | 248/6, 248/16 | 0,13 | 0,13 | orná půda | 4.61.00 | I. | - | 0,13 | - |
| D7 | 248/6, 248/16 | 0,12 | 0,12 | orná půda | 4.61.00 | I. | - | 0,12 | - |
| D8 | - | 0,01 | - | neplodná půda |
| D9 | - | 0,03 | - | neplodná půda |
| D11 | 171/1 | 0,04 | 0,02 | orná půda, zahrada | 1.08.00 | II. | - | 0,02 | - |
| D12 | 171/1, 174/2 | 0,13 | 0,09 | orná půda | 1.08.00 | II. | - | 0,09 | - |
| D13 | 174/2 | 0,04 | 0,01 | orná půda | 1.08.00 | II. | - | 0,01 | - |
| D14 | - | 0,02 | - | neplodná půda |
| D15 | 171/1, 171/2, 668/4 | 0,44 | 0,43 | orná půda | 55 % 1.08.00 45 % 1.28.01 | II. III. | - | 0,43 | - |
| D16 | 171/2 | 0,02 | 0,02 | orná půda | 1.08.00 | II. | - | 0,02 | - |
| D19 | 668/4 | 0,04 | 0,04 | orná půda | 80 % 1.06.00 20 % 1.28.01 | II. III. | - | 0,04 | - |
| D21 | 668/4 | 0,01 | 0,005 | orná půda | 1.06.00 | II. | - | 0,005 | - |
| D22 | 604/8 | 0,01 | 0,005 | orná půda | 1.06.00 | II. | - | 0,005 | - |
| D23 | 604/8 | 0,06 | 0,04 | orná půda | 1.06.00 | II. | - | 0,04 | - |
| D24 | - | 0,05 | - | neplodná půda |
| D25 | - | 0,01 | - | neplodná půda |
| D26 | - | 0,01 | - | neplodná půda |
| D27 | 582/1 | 0,02 | 0,02 | orná půda | 4.19.11 | II. | 0,02 | - | - |
| D28 | 582/1 | 0,01 | 0,01 | orná půda | 4.19.11 | II. | 0,01 | - | - |
| D29 | 582/1 | 0,01 | 0,01 | orná půda | 4.19.11 | II. | 0,01 | - | - |
| D30 | - | 0,14 | - | neplodná půda |
| D31 | - | 0,10 | - | neplodná půda |
| D32 | - | 0,01 | - | neplodná půda |
| D33 | 552/1, 552/3, 552/4 | 0,04 | 0,02 | orná půda | 4.60.00 | I. | - | 0,02 | - |
| Dopravní stavby celkem |  | 1,60 | 1,01 |  |  |  | 0,08 | 0,93 | - |
| ZASTAVITELNÉ PLOCHY CELKEM |
|  |  | 14,07 | 11,45 |  |  |  | 2,28 | 9,17 | - |
| VODNÍ PLOCHY |
| VV1a/VV1 | 244/1 | 0,13 | 0,13 | orná půda | 4.61.00 | I. | 0,13 | - | - |
| VV1b/VV1 | 248/2 | 0,15 | 0,15 | orná půda | 4.61.00 | I. | - | 0,15 | - |
| VV2/VV2 | 272 | 0,48 | 0,48 | zahrada | 50 % 4.12.00 50 % 4.61.00 | I. I. | - | 0,48 | - |
| Vodní plochy celkem |  | 0,76 | 0,76 |  |  |  | 0,13 | 0,63 | - |
| VEŘEJNÁ ZELEŇ |
| ZV4/ZV4 | 244/1, 244/2, 244/4, 248/2, 248/3, 248/6, 248/12, 248/13, 248/14, 248/15 | 1,90 | 1,82 | orná půda | 4.61.00 | I. | - | 1,82 | - |
| ZV5/ZV5 | - | 0,34 | - | neplodná půda |
| ZV6/ZV6 | 525, 628/2, 628/4, 628/5 | 0,38 | 0,38 | orná půda, zahrada | 1.06.00 | II. | 0,17 | 0,21 | - |
| Veřejná zeleň celkem |  | 2,62 | 2,20 |  |  |  | 0,17 | 2,03 | - |
| OCHRANNÁ ZELEŇ |
| ZO1/ZO1 | 248/1, 248/7, 248/8, 248/10, 248/16, 248/17, 250/2 | 0,19 | 0,19 | orná půda | 4.61.00 | I. | - | 0,19 | - |
| ZO2/ZO2 | 171/1, 171/2, 174/2, 662/8 | 0,91 | 0,88 | orná půda | 99 % 1.08.00 1 % 1.06.00 | II. II. | - | 0,88 | - |
| Ochranná zeleň celkem |  | 1,10 | 1,07 |  |  |  | - | 1,07 | - |
| SOUKROMÁ ZELEŇ |
| ZS1/ZS | 668/4, 668/5, 668/6, 668/7 | 0,33 | 0,33 | orná půda | 90 % 1.28.01 10 % 4.06.00 | III. II. | - | 0,33 | - |
| ZS2/ZS | - | 0,51 | - | neplodná půda |
| Soukromá zeleň celkem |  | 0,84 | 0,33 |  |  |  | - | 0,33 | - |
| LESNICKÁ REKULTIVACE |
| NL/NL1+TV2 | 628/2, 628/4, 628/5 | 11,14 | - | odnětí 3,85 ha pozemků určených k plnění funkce lesa |
| NEZASTAVITELNÉ PLOCHY CELKEM |
|  |  | 16,46 | 4,36 |  |  |  | 0,30 | 4,06 | - |
| V I L É M O V – I. ETAPA – CELKEM |
|  |  | 30,53 | 15,81 |  |  |  | 2,58 | 13,23 | - |
| V I L É M O V – II. ETAPA |
| OBYTNÉ PLOCHY |
| B8-B10/ RP1,2BV,SV | 171/2, 668/4 | 1,64 | 1,48 | orná půda | 55 % 1.08.00 45 % 1.28.01 | II. III. | - | 1,48 | - |
| B13a/RP5BV | 604/2 | 0,49 | 0,49 | orná půda | 98 % 4.60.00 2 % 1.06.00 | I. II. | - | 0,49 | - |
| Obytné plochy celkem |  | 2,13 | 1,97 |  |  |  | - | 1,97 | - |
| V I L É M O V – II. ETAPA – CELKEM |
|  |  | 2,13 | 1,97 |  |  |  | - | 1,97 | - |
| V I L É M O V C E L K E M |
|  |  | 32,66 | 17,78 |  |  |  | 2,58 | 15,20 | - |
| Z A H O Ř A N Y – I. ETAPA |
| OBYTNÉ PLOCHY |
| B15/RP41SV | 404/1, 404/11 | 0,80 | 0,80 | orná půda | 98 % 1.28.01 2 % 1.61.00 | II. I. | - | 0,80 | - |
| B15a/RP43SV | - | 0,21 | - | neplodná půda |
| B16/RP42BV | 497/25 | 0,53 | 0,53 | orná půda | 97 % 1.61.00 3 % 1.28.01 | I. II. | - | 0,53 | - |
| Obytné plochy celkem |  | 1,54 | 1,33 |  |  |  | - | 1,33 | - |
| DOPRAVNÍ STAVBY |
| D34 | - | 0,06 | - | neplodná půda |
| D35 | - | 0,04 | - | neplodná půda |
| D36 | 404/1, 404/2, 404/3, 404/7, 404/11 | 0,18 | 0,17 | orná půda | 80 % 1.28.01 20 % 1.61.00 | II. I. | - | 0,17 | - |
| D37 | 404/11 | 0,03 | 0,03 | orná půda | 75 % 1.61.00 25 % 1.28.01 | I. II. | - | 0,03 | - |
| D38 | 404/11 | 0,03 | 0,03 | orná půda | 55 % 1.61.00 45 % 1.28.01 | I. II. | - | 0,03 | - |
| D39 | - | 0,15 | - | neplodná půda |
| D40 | 497/25 | 0,03 | 0,03 | orná půda | 1.61.00 | I. | - | 0,03 | - |
| D41 | 497/25 | 0,02 | 0,02 | orná půda | 1.61.00 | I. | - | 0,02 | - |
| Dopravní stavby celkem |  | 0,54 | 0,28 |  |  |  | - | 0,28 | - |
| ZASTAVITELNÉ PLOCHY CELKEM |
|  |  | 2,08 | 1,61 |  |  |  | - | 1,61 | - |
| VEŘEJNÁ ZELEŇ |
| ZV3/ZV3 | 404/2, 404/6, 404/7, 404/8 | 0,61 | 0,61 | orná půda | 1.28.01 | II. | - | 0,61 | - |
| ZV3a | 497/25 | 0,01 | 0,01 | orná půda | 1.61.00 | I. | - | 0,01 | - |
| Veřejná zeleň celkem |  | 0,62 | 0,62 |  |  |  | - | 0,62 | - |
| NEZASTAVITELNÉ PLOCHY CELKEM |
|  |  | 0,62 | 0,62 |  |  |  | - | 0,62 | - |
| Z A H O Ř A N Y – I. ETAPA – CELKEM |
|  |  | 2,70 | 2,23 |  |  |  | - | 2,23 | - |
| Z A H O Ř A N Y C E L K E M |
|  |  | 2,70 | 2,23 |  |  |  | - | 2,23 | - |
| B L O V – I. ETAPA |
| OBYTNÉ PLOCHY |
| B17/RP33BV | 382/2 | 0,45 | 0,03 | zahrada | 4.28.14 | III. | - | 0,03 | - |
| B18/RP34BV | 370/1, 370/2 | 0,26 | 0,26 | orná půda, zahrada | 4.28.14 | III. | - | 0,26 | - |
| B19/RP31BV | 403/1, 403/2, 403/4, 403/5, 403/6, 412/5 | 1,44 | 1,28 | louka, orná půda | 4.20.11 | III. | - | 1,28 | - |
| B20/RP31BV | 359, 360 | 0,36 | 0,44 | zahrada, louka | 87 % 1.57.00 13 % 4.20.11 | II. III. | - | 0,36 | - |
| B21/RP32BV | 323, 325, 329/1, 329/2, 337, 339/1, 340, 350/1, 350/2, 350/3, 350/4, 350/6, 355/1, 355/2 | 1,60 | 1,54 | zahrada, louka | 45 % 4.28.01 45 % 1.57.00 10 % 4.20.11 | II. II. III. | - | 1,54 | - |
| Obytné plochy celkem |  | 4,11 | 3,55 |  |  |  | - | 3,55 | - |
| REKREAČNÍ PLOCHY |
| RX/RX1 + OX3 | - | 0,26 | - | neplodná půda |
| VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ |
| PV1/PV | 403/6 | 0,34 | 0,13 | louka | 4.20.11 | III. | - | 0,13 | - |
| DOPRAVNÍ STAVBY |
| D43 | - | 0,03 | - | neplodná půda |
| D44 | - | 0,01 | - | neplodná půda |
| D45 | - | 0,01 | - | neplodná půda |
| D46 | - | 0,02 | - | neplodná půda |
| D48 | - | 0,05 | - | neplodná půda |
| D49 | 403/3, 403/6, 404/4 | 0,04 | 0,03 | louka | 4.20.11 | III. | - | 0,03 | - |
| D50 | 303/1, 303/3, 303/4, 303/6 | 0,17 | 0,01 | orná půda | 65 % 4.28.01 35 % 1.57.00 | II. II. | - | 0,01 | - |
| D51 | 299/4 | 0,32 | 0,01 | orná půda | 1.61.00 | I. | - | 0,01 | - |
| D52 | - | 0,04 | - | neplodná půda |
| D53 | - | 0,01 | - | neplodná půda |
| Dopravní stavby celkem |  | 0,70 | 0,05 |  |  |  | - | 0,05 | - |
| ZASTAVITELNÉ PLOCHY CELKEM |
|  |  | 5,41 | 3,73 |  |  |  | - | 3,73 | - |
| VODNÍ PLOCHY |
| VV3/VV | 413 | 0,55 | 0,51 | louka | 1.61.00 | I. | - | 0,51 | - |
| VEŘEJNÁ ZELEŇ |
| ZV2/ZV2 | 293/1, 302, 303/1, 304/1, 304/4 | 12,92 | 9,57 | orná půda, louka | 50 % 4.28.11 40 % 1.57.00 9 % 1.61.00 1 % 4.28.01 | II. II. I. II. | - | 9,57 | - |
| NEZASTAVITELNÉ PLOCHY CELKEM |
|  |  | 13,47 | 10,08 |  |  |  | - | 10,08 | - |
| B L O V – I. ETAPA – CELKEM |
|  |  | 18,88 | 13,81 |  |  |  | - | 13,81 | - |
| B L O V C E L K E M |
|  |  | 18,88 | 13,81 |  |  |  | - | 13,81 | - |
| V I N A Ř E – I. ETAPA |
| OBYTNÉ PLOCHY |
| B22/RP23BV | 237/6, 237/7 | 1,23 | 1,23 | orná půda | 4.20.11 | III. | - | 1,23 | - |
| B22a/RP24SV | 30/1, 30/2, 237/5 | 0,29 | 0,29 | orná půda | 4.20.11 | III. | 0,29 | - | - |
| B24/RP22SV | 87, 88/1, 88/2 | 0,40 | 0,40 | orná půda, zahrada | 85 % 1.61.00 15 % 1.07.00 | I. III. | 0,20 | 0,20 | - |
| B25/RP21SV | 77, 79 | 0,39 | 0,39 | orná půda | 65 % 1.07.00 35 % 1.61.00 | III. I. | 0,39 | - | - |
| Obytné plochy celkem |  | 2,31 | 2,31 |  |  |  | 0,88 | 1,43 | - |
| OBČANSKÁ VYBAVENOST |
| O3/OX4 | 42/2 | 0,08 | 0,08 | orná půda | 50 % 1.61.00 50 % 4.20.11 | I. III. | 0,08 | - | - |
| O4/R | 425/1 | 0,06 | 0,06 | louka | 7.37.56 | V. | - | 0,06 | - |
| Občanská vybavenost celkem |  | 0,14 | 0,14 |  |  |  | 0,08 | 0,06 | - |
| DOPRAVNÍ STAVBY |
| D54 | 237/1, 237/5, 237/6, 237/7, 237/8, 237/10, 237/11, 237/12 | 0,46 | 0,46 | orná půda, louka | 4.20.11 | III. | 0,04 | 0,42 | - |
| D55 | 237/6 | 0,02 | 0,02 | orná půda | 4.20.11 | III. | - | 0,02 | - |
| D56 | - | 0,01 | - | neplodná půda |
| D57 | 83 | 0,01 | 0,01 | zahrada | 1.07.00 | III. | 0,01 | - | - |
| Dopravní stavby celkem |  | 0,50 | 0,49 |  |  |  | 0,05 | 0,44 | - |
| ZASTAVITELNÉ PLOCHY CELKEM |
|  |  | 2,95 | 2,94 |  |  |  | 1,01 | 1,93 | - |
| VEŘEJNÁ ZELEŇ |
| ZV1/ZV1 | - | 0,73 | - | neplodná půda |
| NEZASTAVITELNÉ PLOCHY CELKEM |
|  |  | 0,73 | - |  |  |  | - | - | - |
| V I N A Ř E – I. ETAPA – CELKEM |
|  |  | 3,68 | 2,94 |  |  |  | 1,01 | 1,93 | - |
| V I N A Ř E – II. ETAPA |
| OBYTNÉ PLOCHY |
| B23/RP25BV | 237/7, 237/8, 237/11, 237/12 | 0,79 | 0,79 | orná půda | 4.20.11 | III. | - | 0,79 | - |
| B23a/RP25BV | 237/1, 237/2, 237/3, 237/4, 237/8, 237/9, 237/10, 237/11, 237/12, 237/13, 237/14 | 0,80 | 0,80 | orná půda | 4.20.11 | III. | 0,52 | 0,28 | - |
| Obytné plochy celkem |  | 1,59 | 1,59 |  |  |  | 0,52 | 1,07 | - |
| V I N A Ř E – II. ETAPA – CELKEM |
|  |  | 1,59 | 1,59 |  |  |  | 0,52 | 1,07 | - |
| V I N A Ř E C E L K E M |
|  |  | 5,27 | 4,53 |  |  |  | 1,53 | 3,00 | - |

| Označení plochy | Čísla parcel KN | Celkový rozsah ploch v ha | Z toho zábor ZPF v ha | Druh pozemku (kultura) | Zařazení odnímaného ZPF do BPEJ | Třída ochrany | Umístění v zastavěném území (ZPF v ha) | Umístění mimo zastavěné území (ZPF v ha) | Investice do půdy (v ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O B E C V I L É M O V I. ETAPA CELKEM |
|  |  | 55,79 | 34,79 |  |  |  | 3,56 | 31,23 | - |
| O B E C V I L É M O V II. ETAPA CELKEM |
|  |  | 3,72 | 3,56 |  |  |  | 0,52 | 3,04 | - |
| O B E C V I L É M O V CELKEM |
|  |  | 59,51 | 38,35 |  |  |  | 4,08 | 34,27 | - |

Přehled ploch, které nevyvolají zábor zemědělského půdního fondu, ale pouze změnu kultury, uvádí následující tabulka:

| Označení plochy | Čísla parcel KN | Celkový rozsah ploch v ha | Z toho zábor ZPF v ha | Druh pozemku (kultura) | Zařazení do BPEJ | Třída ochrany | Umístění v zastavěném území | Umístění mimo zastavěné území | Investice do půdy (v ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V I L É M O V |
| OVOCNÝ SAD |
| NX1/NX1 | 703/4 | 0,74 | - | orná půda | 1 06 00 | II. | - | 0,74 | - |
| B L O V |
| TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY |
| NZ1/NZ | 360, 362 | 0,09 | - | orná půda, zahrada | 80 % 1.57.00 20 % 4 20 11 | II. III. | - | 0,09 | - |
| V I N A Ř E |
| VINIČNÍ TRAŤ |
| NX2/NX | 100/1, 100/2, 113/1, 113/2, 113/3, 113/6, 113/7, 219/1, 229, 230, 232/1, 232/2, 233, 234, 235 | 57,01 | - | orná půda, louka | 55 % 1.20.11 25 % 1 07 00 20 % 4 20 41 | IV. III. III. | - | 57,01 | - |
| O B E C V I L É M O V C E L K E M |
|  |  | 57,84 | - |  |  |  | - | 57,84 | - |

Pozn.: Označení ploch před lomítkem odpovídá značení ve výkrese “Vyhodnocení odnětí zemědělského půdního fondu  a PUPFL“, označení za lomítkem odpovídá značení v hlavním výkrese a v koordinačním výkrese.

Čísla parcel nejsou uváděna u těch ploch, kde nedochází k záboru zemědělského půdního fondu.

Dopravní plocha D20 a část plochy D19 je přiřazena k obytné ploše B6, plochy D17 a D18 a část plochy B19 k obytné ploše B8 a plocha D47 a část plochy D49 k obytné ploše B19.

Následující tabulka podává přehled o rozloze biocenter a biokoridorů navržených na území obce. Plochy zemědělského půdního fondu dotčené navrhovanými prvky územního systému ekologické stability nejsou zahrnuty do celkové bilance odnětí ZPF, neboť se jedná pouze o změnu kultury.

| Označení biocentra | Celkový rozsah | Z toho plocha náležející do ZPF v ha | Druh po-zemku (kultura dotčené půdy) | Zařazení odnímaného ZPF do BPEJ | Třída ochrany | Umístění mimo za-stavěné území (ZPF v ha) | Investice do půdy (v ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LBK 7+21 | 8,93 | 2,20 | louka, orná půda | 7.69.01 | V. | 0,90 | - |
| LBC 8 | 17,98 | 0,66 | orná půda | 7.69.01 | V. | 0,66 | - |
| LBK 20 | 1,45 | 1,20 | orná půda | 7.69.01 | V. | 1,20 | - |
| LBK 3 | 3,42 | 2,50 | orná půda, louka | 7.69.01 | V. | 2,21 | - |
| LBC 1 | 11,22 | 10,20 | orná půda, louka | 7.69.01 | V. | 10,20 | - |
| LBC 25 | 36,74 | 25,86 | louka, orná půda | 7.69.01 | V. | 25,86 | - |
| LBK 31-32/105 | 1,08 | 0,40 | louka | 50 % 7.58.00 50 % 7.69.01 | II. V. | 0,40 | - |
| NRBC 15 | 391,00 | 159,10 | louka, orná půda, zahrada | 4.28.44 4.28.14 4.20.11 4.40.68 4.20.44 7.28.44 7.39.39 4.40.89 7.37.56 | V. III. III. V. V. V. V. V. V. | 159,10 | - |
| NRBK K42 | 7,75 | 7,40 | orná půda | 65 % 1.20.11 35 % 4.20.41 | IV. III. | 7,40 | - |

# Zdůvodnění rozsahu záboru zemědělského půdního fondu

Územní plán Vilémov byl řešen s cílem soustředit budoucí plochy pro výstavbu výhradně na plochy, které na stávající zástavbu jednotlivých sídel bezprostředně navazují, popř. využívá některé zbylé plochy uvnitř zastavěného území Vilémova. Díky tomuto řešení nedochází k vytváření samostatných obytných souborů na plochách, které by narušovaly celistvost zemědělských půd uprostřed souvislých zemědělských honů a vytvářely tak těžko obdělávatelné enklávy, mezi stávajícím zastavěným územím a nově navrhovanými plochami budoucí výstavby.

Zpracovatel územního plánu na základě rozboru současného stavu, zjištěných limitů dalšího rozvoje území a při respektování společenského úsilí zajistit zdravé, bezpečné a účelně uspořádané životní prostředí pro obyvatele obce, dospěl k řešení dalšího vývoje, které se neubránilo i záboru kvalitních zemědělských půd.

V údolních polohách, kde byla i dříve založena jednotlivá sídla je kromě současně zastavěného území klasifikovaná půda v nejvyšších třídách ochrany (I, II) výjimečně v třídě III. Tím je velmi obtížné  při koncipování budoucího rozvoje se ji vyhnout, neboť urbanistická i technicko ekonomické podmínky vyžadují koncentraci a nepřerušované navázání na současně zastavěné území. Uvnitř bývalých intravilánů sídel byla uplatňována sevřená zástavba, kde v podstatě nejsou proluky a areály bývalých statků byly přestavovány na velkokapacitní areály živočišné výroby. I když jsou v současné době areály opuštěny a neslouží svému účelu, je možno je jen výjimečně použít pro obytnou zástavbu, pro kterou je navrhován největší rozsah ploch.

V jednotlivých funkčních systémech, kde existuje nutnost záboru zemědělských půd, je následující problematika:

## Bytová výstavba

Možnosti výstavby nových rodinných domů v intravilánu obce v podstatě neexistují. Tato skutečnost je dána jednak stávající hustotou zastavění a neexistencí volných a pro potenciální stavebníky přijatelných ploch (zakládací podmínky, oslunění, komunikační přístupnost), atd. Novou bytovou výstavbu v případě Vilémova i ostatních sídel lze řešit prakticky pouze výstavbu rodinných domů a lze ji realizovat pouze na nových plochách mimo současně zastavěné území sídel. Koncepce další výstavby je soustředěna především do jednoho sídla a to správního centra Vilémova. Všechna sídla jsou obklopena půdami zařazených do nejvyšších tříd ochrany zemědělského půdního fondu. Tím nebylo možno dotčení těchto půd vyloučit také z důvodu nezbytné návaznosti na zastavěné území a zabránění vzniku enkláv zemědělské půdy mezi zastavitelnými plochami

V ostatních sídlech je navrhována výstavba s cílem udržet sídelní funkci a stabilizaci počtu obyvatel. I když počet obyvatel v sídlech Blov, Vinařích a Zahořanech není velký, není vhodné na jejich rozvoj rezignovat. Všechna sídla sice vznikla na bázi zemědělské činnosti, případně těžební (Zahořany), která svůj význam v současné době ztrácí, obyvatelstvo zde zůstává i za cenu vyjížďky za prací.

Návrh územního plánu navrhuje rozvoj na půdách III. třídy ochrany, ale její malý výskyt v návaznosti na současně zastavěné území neumožňuje připravit plochy, které by mohly být postupně zastavovány a napojovány na stávající technickou infrastrukturu. Součástí koncepce postupného zastavování je uplatněna také v důsledku vytváření variability možnosti v případě řešení problematiky vlastnických vztahů a diferenciace velikosti budoucích parcel.

## Dopravní stavby

Dopravní stavby reprezentují v podstatě komunikace, které jsou součástí obytných zón a zajišťují přístupy na jednotlivé parcely. Jen z malé části jsou zábory vyvolány navrhovanými řešeními, která mají zlepšit dopravní situaci v obci a odstranit dopravní závady. Část tabulkově bilancovaných záborů je navíc v současně zastavěném území obce.

Největší zábor vytváří návrh přeložky silnice III/22417 mimo zastavěné území Vilémova. I tento záměr z poloviny využívá současnou účelovou zemědělskou komunikaci, upravuje ji a dokončuje jeho trasu ve směru na Radonice.

## ÚSES

V rámci požadavku zadání jsou uvedeny v samostatné tabulce důsledky vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability, které jsou nezastavitelné, ale svým způsobem se užívání zemědělského půdního fondu dotýkají. Konkrétní důsledky však lze odvodit už na základě Projektu realizace ÚSES. Proto jsou v přehledu uvedeny jen výměry a základní údaje. Většina lokalit místního systému ekologické stability se dotýká rovněž půd zařazených do I. a II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu.

## Veřejná zeleň

Při projednávání návrhu zadání byl vznesen rovněž požadavek na bilancování všech záměrů a návrhů na změnu kultur. V návrhu jsou vyznačeny možnosti založení viničních tratí, které tvoří nejvýznamnější část takovéto změny kultur a plocha pro založení sadů.

Záměr na změnu zemědělského půdního fondu na veřejnou zeleň je uplatněn jen v menším rozsahu především v současném zastavěném území a jeho okolí a pak kolem rybníka Podkova u Blova, kde doplňuje jeho okolí pro zvýšení přírodního .charakteru jeho okolí v možnosti zvýšení jeho turistického využití

# ÚDAJE O CHRÁNĚNÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍCH  NACHÁZEJÍCÍCH SE NA ÚZEMÍ OBCE

Do správního území obce Vilémov zasahují tři chráněná ložisková území (CHLÚ). Celou severní část řešeného území pokrývá chráněné ložiskové území Vinaře u Kadaně č. 21530000 s ložiskem Blov – Krásný Dvoreček (č.3215300). Jedná se o výhradní ložisko bentonitu pro slévárenské účely a stavebního kamene. Celková rozloha chráněného ložiskového území činí 1 388 ha.

Ve střední části řešeného území  leží v 516,5 ha rozsáhlém chráněném ložiskovém území Vintířov č. 07700000, s ložiskem hnědého uhlí č. 3077000 Zahořany.

Do jihovýchodního okraje řešeného území zasahuje chráněné ložiskové území Veliká Ves I. č. 07960000 s ložiskem hnědého uhlí č. 3079600 Podlesice. Z celkové rozlohy 1 115 ha se však na území Vilémova nachází jen malá část tohoto CHLÚ.

# ODNĚTÍ POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

Navrhovaným řešením územního plánu nedojde k trvalému odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa  (PUPFL) .

Východně od Vilémova je na ploše 11,76 ha navržena rekultivace a rekonstrukce stávajícího lesního porostu.

| Název odnímané plochy | Návrh využití ploch | Celkový rozsah ploch v ha |
| --- | --- | --- |
| NL/NL1 | Lesnická rekultivace | 11,76 |
| Celkem |  | 11,76 |

Pozn.: Označení ploch před lomítkem odpovídá značení ve výkrese“Vyhodnocení odnětí zemědělského půdního fondu  a PUPFL, označení za lomítkem odpovídá značení  v hlavním výkrese a v koordinačním výkrese.

Celá lokalita je poklesovým a v současnosti  téměř neprostupným devastovaným územím po bývalé hlubinné těžbě uhlí (místní název V dírách) s velmi nekvalitním topolovým a silně zapleveleným lesním porostem.

Plocha bude postupně na vybraných částech technicky a biologicky rekultivována na lesní porost, který naváže na rekultivaci a revitalizaci zbývající části celého devastovaného území. Půjde především o široké pásy po západním a jižním obvodu vymezeného prostoru v šíři minimálně 50 m, které budou současně sloužit jako vysoká ochranná a izolační zeleň.

# Grafická část odůvodnění

Výkres č. 9 Vyhodnocení odnětí ZPF a PUPFL       3 listy              měřítko    1 : 5 000